# 高速电主轴论文_丘立庆

导读:本文包含了高速电主轴论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:电主轴,运动学,永磁,电势,有限元,性能,定性分析。

### 高速电主轴论文文献综述

丘立庆[1]（2019）在《基于ANSYS Workbench的高速电主轴静动态性能仿真分析及优化》一文中研究指出采用有限元分析软件ANSYS Workbench18.0建立电主轴叁维有限元模型,进行静态力学分析和模态分析。分析结果证实了电主轴设计的科学性,为电主轴设计优化和热力耦合特性分析打下良好基础。(本文来源于《设备管理与维修》期刊2019年18期）

陈玉球[2]（2019）在《高速电主轴热态性能的分析》一文中研究指出重点阐述了电主轴热性能的计算必要性及其计算过程,通过对某电主轴热性能的计算和有限元仿真,得出了该电主轴的热载荷、温度场分布图,达到了对该电主轴进行热校核计算的目的,对于电主轴的热性能计算和热性能仿真分析具有一定的指导意义。(本文来源于《机械研究与应用》期刊2019年04期）

吴天驰,刘本刚,房志亮[3]（2019）在《高速电主轴微量脂润滑控制方式与实现》一文中研究指出在介绍高速电主轴脂润滑特点基础上,针对一种最小量脂润滑方法现场使用过程中存在的问题进行了详细分析,重点对其控制逻辑进行了优化设计,并编程实现了基于用户自定义的电主轴最小量脂润滑功能,解决了现场电主轴因润滑不佳频繁导致电主轴损坏的难题,对电主轴高效脂润滑系统设计与维护具有一定的借鉴及指导意义。(本文来源于《组合机床与自动化加工技术》期刊2019年08期）

崔立,张洪生,何亚飞[4]（2019）在《考虑主轴-刀柄-刀具接触特性的高速电主轴静动态特性分析》一文中研究指出文中考虑主轴-刀柄-刀具结合面的接触刚度,基于ANSYS软件建立了高速电主轴的静动态特性分析有限元模型。由静力学分析、模态分析与谐响应分析得到电主轴的静态位移、振型、固有频率、关键点的响应位移,以及静刚度和动刚度。文中的研究为高速电主轴的设计提供了良好的理论参考。(本文来源于《机械设计》期刊2019年S1期）

黄栋,莫爵贤,施维,雷群[5]（2019）在《自冷却高速电主轴风扇叶片的研究与设计》一文中研究指出以自扇冷却高速电主轴为研究对象,分别采用解析法和计算流体力学(CFD)方法对电主轴冷却风扇的工作风量进行计算和对比分析,同时研究了叶片数量、叶片型式对风量和风压的影响,并在此基础上对风扇叶片进行了优化设计。结果表明:采用计算流体力学方法获得的风量与解析法计算得到的结果基本一致;叶片数在9扇叶时该风扇具有较好的性能;径向式叶片能提供更大的风压,但其风量不一定更大,风量与风压中的静压有关,静压值越大,风量越大;改进后的风扇与原型相比,性能更加优良,风量提升了23.6%。(本文来源于《机床与液压》期刊2019年13期）

张长青,郭庆鹏,于航,杨光,白彡[6]（2019）在《多输出头高速电主轴操作臂运动学分析》一文中研究指出运动学分析是对工业机器人进行轨迹规划和运动控制的基础,本文对多输出头高速电主轴操作臂进行了正运动学和逆运动学分析。根据该操作臂的结构特点,利用D-H参数法建立了其数学模型,并进行了正运动学分析;通过对逆运动学方程计算求解,可得该操作臂只有一个逆解。该结果作为操作臂仿真分析和控制系统设计的参考。(本文来源于《木材加工机械》期刊2019年03期）

申一歌[7]（2019）在《高速电主轴永磁同步电动机的矢量控制算法研究》一文中研究指出随着工业技术的发展,永磁同步电机因其高精度且超高速等优点而被广泛应用,针对高速电主轴永磁同步电动机的矢量控制,结合永磁同步电机特点,采用基于电流双闭环的无位置传感器控制方法,再通过对转子位置的开环估计,实现了对高速永磁同步电动机的无传感器矢量控制。仿真分析和试验结果显示,该矢量控制方法准确性高、稳定性好。(本文来源于《电子器件》期刊2019年02期）

邵启鹏,刘保国,冯伟,申会鹏,张闯[8]（2019）在《转子偏心对高速电主轴电磁特性的影响》一文中研究指出电机主轴系统中定转子间不均匀间隙会在气隙磁导的作用下产生不均衡的电磁力,从而对电主轴的加工性能以及设备安全构成极大的危害。通过理论公式推导出气隙磁场的组成要素;基于气隙电磁场分析以及Ansoft有限元建模,对电主轴偏心电磁力进行了深入的研究,得出了气隙网格控制的一般条件以及不同偏心下气隙磁场的变化规律;研究了电磁力密度随偏心位移的增长趋势,并且分析了对电主轴电磁力特性起主要作用的是低次、奇数谐波。研究结果对实际工艺中主轴振动以及回转精度的影响提供了理论支撑。(本文来源于《组合机床与自动化加工技术》期刊2019年04期）

熊文莉[9]（2019）在《高速电主轴振动性能及轴承寿命计算方法的研究》一文中研究指出高速电主轴被广泛应用于各工业部门,具有结构简单紧凑、效率高、噪声低、振动小和精度高等特点。在高速电主轴支承轴承加工过程中,其滚动体会存在尺寸误差,尺寸误差的存在不仅会影响轴承的受力和振动性能,同时也会影响轴承寿命。本文首先以电主轴支承轴承为研究对象,运用Hertz理论和套圈控制理论,建立了不考虑滚动体尺寸误差和考虑滚动体尺寸误差时轴承的拟静力学模型。利用MATLAB进行数值计算,实现对每一滚动体受力的计算。算例研究了轴承外载、滚动体尺寸误差对轴承受力的影响。以高速电主轴转子为研究对象,运用传递矩阵法,建立了不考虑滚动体尺寸误差和考虑滚动体尺寸误差时转子的动力学模型,通过数值迭代计算了滚动体在理想状态及不同加工精度下,转子固有频率及对应的模态振型,并进行了比较分析。研究了滚动轴承的滚动体在理想状态及不同加工精度下轴承轴心的运动轨迹和转子的不平衡响应,研究了轴向载荷对转子振动的影响。运用轴承L-P理论,构建了能够对高速电主轴支承轴承的疲劳寿命进行计算的模型,算例研究了滚动体加工精度对角接触球轴承寿命的影响,得出了具体的影响曲线,并研究了轴向载荷、径向载荷及转子转速对于轴承寿命的影响。本文研究成果可以对高速电主轴振动性能及所支承轴承的寿命进一步研究和实际应用提供有益的理论借鉴。(本文来源于《华东理工大学》期刊2019-04-08）

李东亚,张涛,牛青波,宋思明,吴东阳[10]（2019）在《故障树分析法在高速电主轴系统故障诊断中的应用》一文中研究指出针对机床的核心功能部件——电主轴的特点、故障树的相关知识,运用故障树分析法对高速电主轴系统进行故障分析,并找出导致高速电主轴系统发生故障的全部最小割集,为有针对性地改进高速电主轴提供依据。(本文来源于《机电工程技术》期刊2019年03期）

### 高速电主轴论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

重点阐述了电主轴热性能的计算必要性及其计算过程,通过对某电主轴热性能的计算和有限元仿真,得出了该电主轴的热载荷、温度场分布图,达到了对该电主轴进行热校核计算的目的,对于电主轴的热性能计算和热性能仿真分析具有一定的指导意义。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 高速电主轴论文参考文献

[1].丘立庆.基于ANSYSWorkbench的高速电主轴静动态性能仿真分析及优化[J].设备管理与维修.2019

[2].陈玉球.高速电主轴热态性能的分析[J].机械研究与应用.2019

[3].吴天驰,刘本刚,房志亮.高速电主轴微量脂润滑控制方式与实现[J].组合机床与自动化加工技术.2019

[4].崔立,张洪生,何亚飞.考虑主轴-刀柄-刀具接触特性的高速电主轴静动态特性分析[J].机械设计.2019

[5].黄栋,莫爵贤,施维,雷群.自冷却高速电主轴风扇叶片的研究与设计[J].机床与液压.2019

[6].张长青,郭庆鹏,于航,杨光,白彡.多输出头高速电主轴操作臂运动学分析[J].木材加工机械.2019

[7].申一歌.高速电主轴永磁同步电动机的矢量控制算法研究[J].电子器件.2019

[8].邵启鹏,刘保国,冯伟,申会鹏,张闯.转子偏心对高速电主轴电磁特性的影响[J].组合机床与自动化加工技术.2019

[9].熊文莉.高速电主轴振动性能及轴承寿命计算方法的研究[D].华东理工大学.2019

[10].李东亚,张涛,牛青波,宋思明,吴东阳.故障树分析法在高速电主轴系统故障诊断中的应用[J].机电工程技术.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4d69bdbd4e769eab592cd165.html