# 基于Simufact多道次变薄拉深筒形件尺寸精度研究

### 论文摘要

为了探究多道次变薄拉深冷成形加工工艺参数与筒形件尺寸精度之间的关系,采用Simufact. forming有限元仿真软件,选取C15-c低碳钢为试验材料进行多道次变薄拉深冷成形模拟试验,采用正交试验设计方案,探究了多道次变薄拉深冷成形过程中工艺参数（减薄率、凹模锥角与摩擦系数）对筒形件尺寸精度（内径扩径量、外圆度误差与壁厚偏差）的影响规律,并进行了试验验证。结果表明:在C15-c低碳钢材料筒形件的多道次变薄拉深冷成形工艺中,当减薄率为40%、凹模锥角为12°、摩擦系数为0. 10时,筒形件的尺寸精度较高。加工工艺参数对内径扩径量的影响顺序为:减薄率>凹模锥角>摩擦系数;对外圆度误差的影响顺序为:摩擦系数>凹模锥角>减薄率;对壁厚偏差的影响顺序为:减薄率>凹模锥角>摩擦系数。

### 论文目录

- 引言

- 1 变薄拉深试验

- 1.1 试验条件

- 1.2 模型建立与网格划分

- 1.3 正交试验设计

- 2 结果分析与优化

- 2.1 结果分析

- 2.2 工艺参数优化

- 2.3 试验验证

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 贺全智,李辉

关键词: 多道次变薄拉深冷成形,筒形件,尺寸精度,工艺参数

来源: 塑性工程学报 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 吕梁学院矿业工程系

基金: 吕梁学院科研基金项目(ZRON201605)

分类号: TG386

页码: 145-150

总页数: 6

文件大小: 215K

下载量: 120

### 相关论文文献

- [1].变薄拉深半模角的应用[J]. 模具技术 2017(04)

- [2].多道次变薄拉深尺寸精度研究与优化[J]. 塑性工程学报 2018(06)

- [3].多模一次变薄拉深筒形件尺寸精度研究[J]. 热加工工艺 2018(11)

- [4].多道次变薄拉深速度对筒形件尺寸精度的影响[J]. 锻压技术 2018(07)

- [5].局部变薄拉深冲压件成形工艺研究[J]. 机械设计 2018(S1)

- [6].变薄拉深筒形件尺寸偏差的分析与研究[J]. 锻压技术 2019(04)

- [7].变薄拉深成形过程中毛坯开裂的原因分析与预防[J]. 精密成形工程 2013(03)

- [8].锡青铜筒形件变薄拉深速度对成形质量的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2018(10)

- [9].基于灰色关联度的筒形件变薄拉深工艺参数优化[J]. 锻压技术 2019(05)

- [10].基于灰色系统理论的筒形件变薄拉深工艺优化与预测[J]. 塑性工程学报 2019(03)

- [11].精密薄壁零件冷挤压变薄拉深常见缺陷分析[J]. 金属加工(热加工) 2014(11)

- [12].实体单元在变薄拉深成形模拟及工艺参数优化中的应用[J]. 中国机械工程 2009(06)

- [13].基于Simufact的多道次变薄拉深尺寸精度研究[J]. 锻压技术 2018(09)

- [14].变薄拉深对430不锈钢表面起皱的影响[J]. 钢铁 2019(01)

- [15].壁厚变薄直径缩小空心件的变薄拉深[J]. 模具工业 2009(01)

- [16].基于Simufact变薄拉深滑动轴承的尺寸精度研究[J]. 锻压技术 2018(05)

- [17].基于Simufact筒形件强力旋压与变薄拉深成形质量研究[J]. 锻压技术 2018(02)

- [18].拉深模具常见的问题与对策[J]. 新技术新工艺 2015(03)

- [19].缓冲器缸筒成形工艺[J]. 精密成形工程 2012(04)

- [20].变薄拉深工艺参数的模拟与优化[J]. 热加工工艺 2012(23)

- [21].基于Simufact筒形件强力旋压与变薄拉深应力应变分析[J]. 特种铸造及有色合金 2018(09)

- [22].铝质易拉罐成形技术及应用[J]. 轻合金加工技术 2014(06)

- [23].基于Simufact的QSn7-0.2衬套强力旋压与变薄拉深的成形精度[J]. 特种铸造及有色合金 2018(10)

- [24].深锥形件拉深模设计[J]. 模具技术 2011(06)

- [25].304不锈钢壳变薄拉深的组织结构与性能[J]. 锻压技术 2016(01)

- [26].数据线壳多工位级进模设计[J]. 锻压技术 2017(07)

- [27].多层凹模在变薄拉深模具中的应用[J]. 热加工工艺 2012(09)

- [28].不等壁厚锥形件冲压工艺及模具设计[J]. 模具技术 2010(01)

- [29].支撑套冲压工艺及模具设计[J]. 锻压装备与制造技术 2008(03)

- [30].动力电池方形铝壳变薄拉深数值模拟[J]. 锻压技术 2020(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4d6ed035bc3e8bb708377302.html