# 影响配电线路高效运行的因素及强化运维管理的措施刘家驷

国网蓬莱市供电公司山东蓬莱265600

摘要：随着人们生活质量水平的提高，人们对配电网的供电需求正日益加大，促使为配电系统供电的稳定性能与安全性能提出了新的要求与挑战。而配电线路是配电系统中的重要组成部分，更是保障整个电力系统安全、高效运行的基础。文章通过对配电线路故障原因进行分析，并提出了配电线路运维管理的相关建议及措施，以便降低配电线路事故问题，提高整个配电系统的质量。

关键词：影响因素；配电线路；运维管理

引言：配电线路是保障整个供电系统稳定、可靠的关键，但由于人们对电力需求不断的增大，且受环境复杂因素的影响，导致在配电系统运行的过程中，经常会出现配电线路故障问题，这不仅会降低整个配电系统的质量，并还会严重的对配电线路的稳定安全运行造成影响。因此，为了确保供电系统的稳定性、安全性、可靠性，电力公司必须对配电线路的故障原因采取相应的运维管理，使其才能预防配电线路事故问题的发生，进而从源头上提高配电系统正常运行的效率。

1影响配电线路高效运行的因素

1.1外力因素

在配电线路正常运行的过程中，外力破坏因素是配电线路中常见的故障原因。如在建筑工程项目施工中，工程车辆容易发生电杆或电网碰撞，使其就会造成配电线路故障问题。甚至有些建筑单位为节约投资成本，会在建筑周围的配电线路中随意搭接电线，这样不仅会造成电力设施的损坏，并对整个配电系统的稳定运行造成影响。其次，由于配电线路大多都处于露天的状态下，所以一旦碰到到大风、大雨、高温等恶劣天气，那么就容易导致配电线路故障问题的发生。另外，遇到树木枝条的现象、树木倾倒现象等，这些外力破坏因素都会导致配电线路产生故障。

1.2自身因素

随着人们对供电需求量的增加，配电线路也得了明显的改善与更新，但还是有部分电力工作人员工作责任意识薄弱，促使在配电设备检修的过程中，并没有依照相关流程或规定的时间进行定期的检修与维护。而这不仅导致配电设备存在老化现象，并也影响着配电设备的正常性能。另外，有些电力企业为节约成本，并没有及时对配电设备进行更新，促使长时间的使用老化的配电设备，而这不仅会降低整个配电系统运行的效率，严重的还会对人们的生命安全与财产安全构成极大威胁。

1.3环境因素

根据实际调查发现，目前配电线路的防雷性能都不是很强，所以一旦碰到雷电天气，配电线路就很容易遭受雷击，而这不仅会对配电机械设备造成严重的损坏，严重的还会整个供电系统带来影响。其次，由于配电线路本身的绝缘效果就不是很强，而雷击因素又会产生较强的热电效应，促使在遭遇雷击时，就很容易对配电线路造成破。另外，目前配电网的防雷设施配置也不是很健全，所以碰到雷击天气后，不仅会对整个配电网的正常高效运行造成影响，严重的还会对人们的生命安全构成威胁。

2强化运维管理的措施

2.1优化运维管理体系

由于配电网运行的环境本身就会复杂，且受外界多方面的影响，所以在配电网正常运行的过程中，配电线路的故障原因是常有发生。因此，电力企业必须对配电线路运维管理制度进行完善，并建立科学的、合理的、长效的配电线路运维管理体系，使其才可从源头上预防配电线路故障原因的发生。首先，电力企业通过详细划分配电线路管理责任，并分段、分级的对配电线路的巡视工作与检修工作进行管理，这样可有效的提高配电线路运维管理水平。其次，提高各部门或各岗位工作人员的工作技能，并使每个电力工作人员都能明确自身的工作职责，使其不仅有利于落实配电线路运维管理机制，并可有效的提高工作人员的工作责任意识，降低配电线路故障发生率。另外，电气单位还应定期对配电线路运维管理经验进行总结，以便于对运维管理中存在的不足进行完善与优化，使其保证配电线路运维管理体系具有一定的科学性、先进性、合理性。最后，管理人员通过积极学习先进的管理理念，并创新管理方法，这样不仅有利于对配电线路运维管理方法进行完善，并可提高配电线路运维管理效率。

2.2强化安全管理

通过加强配电线路安全管理，可有效的提高配电线路运维管理水平。首先，制定一套科学和力度安全生产责任机制，并严格要求相关工作人员作为安全生产依据，这样不仅可有效地提高工作人员安全生产意识，并可预防安全事故的发生。与此同时，严格监督工作人员在生产的过程中，遵守安全生产责任制度，使其可对工作人员的操作行为进行约束，进而加强配电线路安全管理水平，促进配电线路运维管理的实施。其次，通过加强电力工作人员的安全教育与专业技能培训，并制定科学合理的考核制度，对相关工作人员进行考核上岗作业，使其可有效的提高工作人员的安全操作技术水平。另外，电气企业还应重视反事故演习工作，并定期的进行活动演习，这样不仅可有效的提高相关工作人员的故障处理水平，并还可预防配电线路事故的发生。

2.3切实做好设备维护工作

配电网中的配电设备是配电线路的基础设施建设，更是保障配电线路正常安全运行的根本。若配电设备一旦出现问题，那么就会对整个配电线路的正常运行造成影响，所以电力企业必须增强配电设备的管理力度。首先通过定期的巡视与检查，使其了解与掌握配电设备的运行状况，这样不仅有利于及时的发现配电设备故障问题，并也有利于及时采取解决措施。另外，还应定期的对配电设备进行维护，确保配电设备的正常运行。而对于无法使用又无法维修的配电设备，相关工作人员应及时的进行更换，使其保证配电系统的正常安全运行。但若配电设备不是很严重，并未对配电线路的正常运行造成影响的，可以采取保守观察，但需对相关配电设备情况进行记录，以便为后期的维护工作提供参考。

2.4优化故障预防性能

通过提高配电线路故障预防性能，有利于从源头上控制故障问题的发生。而雷击问题是配电线路中常见的故障问题，所以做好相应的防雷措施是非常有必要的。首先通过架设避雷针，以便降低杆塔内的雷电流，促使雷电流产生分流，使塔顶的电压降低，这样可有效的预防配电线路遭受雷击破坏，进而提高配电线路故障预防性能。其次，电力企业还可根据当地区域的雷害程度，架设适当的耦合地线，促使避雷线与导线之间的耦合性能增加，使其起到雷电流分流效果，继而预防雷击对配电线路造成的破坏。但在采取防雷措施时，相关工作人员应结合配电线路实际情况，与当地实际情况来进行。总而言之，电力企业应重视配电线路运维管理，定期的对配电线路进行维护与巡视，并及时对事故因素进行查找与解决，这样才能最大程度的控制配电线路事故问题，提高配电线路故障预防性能。

2.5强化日常巡查工作

配电线路的日常巡查工作，有利于及时的发生问题，进而保障配电线路的正常安全运行，所以在配电线路的运维管理中也是非常重要的。而在日常巡查的过程中，首先应建立科学合理的巡查制度，并对巡查的次数、范围等作出明确的要求，使其可加强配电线路日常巡查效率。同时，严格要求工作人员落实巡查工作，使其确保巡查制度的有效性。其次，电力企业还应安排专业人员进行配电网的日常巡查，这样才能确保巡查质量，避免巡查死角的发生。另外，对于事故多发与易发阶段，工作人员应根据实际情况加大日常巡查力度，这样才能降低配电线路事故，使其保证整个供电系统的正常安全运行。

3结束语

综上所述，配电线路的运维管理与供电水平有着密不可分的联系，所以通过完善管理制度，增强安全管理，加强日常巡查，并采取科学合理的预防措施，使其可有效的提高配电线路的运维管理水平，降低配电线路事故的发生，进而推动电力企业的可持续发展。

参考文献：

[1]孟祥智.浅谈配电线路故障的原因及其运维管理分析[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2016，1：61.

[2]魏盛强.配电线路故障的原因以及运维管理分析[J].企业技术开发，2015，27：104+106.

[3]吴建嘉.配电线路故障原因和运维管理控制解析[J].山东工业技术，2015，24：203.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4db1e76291b7c66f857472e5.html