# 稀土掺杂全无机铅卤钙钛矿量子点的光学性质及应用研究

### 论文摘要

全无机钙钛矿量子点CsPbX3QD（X=Cl,Br,I）作为一种新型的铅卤钙钛矿量子点,具有吸收截面高、发射谱线窄、发光量子效率高、发光位置可以通过卤素离子的变化进行大幅度调控、制备简便、结构相对稳定等优点,在新型量子点照明与显示领域展示了广阔的应用前景,成为光电子材料与器件领域学术研究的前沿与热点。但是迄今为止,以CsPbCl3QD为代表的蓝紫光材料发射效率较低,以CsPbI3为代表的红光体系极其不稳定,限制了它们的实际应用,成为亟待解决的关键问题。稀土离子具有丰富的4f-4f和4f-5d跃迁能级,宽泛的发光波长范围,较长的荧光寿命,发光峰极窄等优点。如果实现钙钛矿量子点中稀土离子的掺杂,将极大地改善和拓展CsPbX3QD的光学性质,如提高CsPbCl3QD的光致荧光量子效率（PLQY）,获得稳定的红光发射,拓展CsPbX3QD的发光波长可调范围至近红外乃至中红外区,实现单相钙钛矿QD发白光或多色光等等。鉴于此,本论文围绕如何实现钙钛矿量子点中稀土离子的有效掺杂与发光调控展开研究,在国际上最早实现与报道了稀土掺杂钙钛矿量子点的发光。具体工作内容如下:（1）我们修正了传统的热注入方法,通过适当调整镧系氯化盐的加入顺序和温度控制,首次实现了Ce3+、Sm3+、Eu3+、Tb3+、Dy3+、Er3+和Yb3+等镧系离子掺杂CsPbCl3钙钛矿QD的制备。在钙钛矿量子点中获得了激子与稀土离子的双发射,并且使Ce3+,Eu3+等具有可见发射的稀土离子掺杂CsPbCl3QD的发光量子效率由5%提高到20-30%。Yb3+掺杂量子点除激子发射外,还具有Yb3+的2F5/2-2F7/2红外发射（1000-nm）,总的发光量子效率达到142%。（2）通过改进的热注入法制备了系列离子对(Ce3+/Mn2+、Ce3+/Eu3+、Ce3+/Sm3+、Bi3+/Eu3+和Bi3+/Sm3+)共掺杂的CsPbCl3QD白光荧光粉,然后,通过典型的阴离子交换反应,得到了显色指数更好、发光效率更高的系列离子对共掺杂的CsPbClxBr3-xQD白光荧光粉,并制备了系列材料的白光LED（WLED）器件。其中,Ce3+/Mn2+共掺的CsPbCl1.8Br1.2钙钛矿QD效率最高,最佳PLQY达到75%。将其涂覆在365 nm紫外芯片上,得到了流明效率为51 lm/W的WLED器件。（3）设计与制备了金属氯化物（YCl3、LuCl3、LaCl3、ZnCl2、CdCl2和SnCl2）掺杂CsPbI3QD,显著提高了CsPbI3钙钛矿QD的PLQY,从51%提高到80%以上（采用MClx:PbI2=0.12,x=2或3）。其中,YCl3:PbI2=0.12时,QD的PLQY可达91%。而且CsPbI3钙钛矿QD的环境储存时间得到了大幅延长。未掺杂的QD 5天内就会发生黑色α相到黄色δ相的转变,而引入氯化物后的CsPbI3QD在两个多月内几乎没有降解。这可归因于离子半径较小的金属阳离子和Cl-离子掺杂到QD中,使得晶体结构更加稳定的结果。其中,YCl3的用量为0.08g时,会生成CsPbI3纳米棒,CsPbI3纳米棒的发射峰位会蓝移到652nm,这相对于未掺杂的QD,蓝移了50nm。这证明金属氯化盐掺杂的方式还具有调节钙钛矿QD的红光发射波长的作用。（4）在常温下利用过饱和再结晶的方法成功制备了Ni掺杂CsPbClxBr3-xQD,实现了高效的“健康”蓝光（450nm480nm）发射,最佳PLQY高达87%,是无Ni掺杂的QD的量子效率（30%）的近3倍。进而利用经典的蓝光LED结构（NiOx作空穴传输层,TBPi作电子传输层）成功制备了470nm波长的蓝光LED器件,其外量子效率达到2.4%,是未掺杂Ni的QD LED器件效率（0.1%）的24倍。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 铅卤钙钛矿量子点

- 1.1.1 无机铅卤钙钛矿量子点的结构特征

- 1.1.2 无机铅卤钙钛矿量子点的合成方法

- 1.1.3 无机铅卤钙钛矿量子点的光学性质

- 1.2 无机铅卤钙钛矿量子点的LED应用

- 1.3 稀土发光材料

- 1.2.1 稀土离子的荧光特点及电子跃迁

- 1.2.2 量子剪裁过程

- 1.4 无机铅卤钙钛矿量子点的离子掺杂进展

- 1.5 论文的研究内容及研究意义

- 参考文献

- 第2章 镧系元素掺杂钙钛矿量子点的制备及光学性质

- 2.1 前言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 镧系元素掺杂钙钛矿量子点的制备

- 2.2.2 表征

- 2.3 结果与讨论

- 3钙钛矿量子点的结构和形貌'>    2.3.1 镧系元素掺杂CsPbCl3钙钛矿量子点的结构和形貌

- 2.3.2 镧系元素掺杂位置的第一性原理计算

- 3+掺杂CsPbCl3量子点的XPS分析'>    2.3.3 Eu3+掺杂CsPbCl3量子点的XPS分析

- 3钙钛矿量子点的荧光光谱'>    2.3.4 镧系元素掺杂CsPbCl3钙钛矿量子点的荧光光谱

- 3钙钛矿量子点的荧光动力学'>    2.3.5 镧系元素掺杂CsPbCl3钙钛矿量子点的荧光动力学

- 3+和Eu3+掺杂CsPbCl3量子点的能量传递机理分析'>    2.3.6 Yb3+和Eu3+掺杂CsPbCl3量子点的能量传递机理分析

- 3+离子的不同掺杂浓度对CsPbCl3钙钛矿量子点的影响'>  2.4 EU3+离子的不同掺杂浓度对CsPbCl3钙钛矿量子点的影响

- 3+掺杂CsPbCl3钙钛矿量子点的结构和形貌'>    2.4.1 不同浓度的Eu3+掺杂CsPbCl3钙钛矿量子点的结构和形貌

- 3+离子掺杂CsPbCl3钙钛矿量子点的光学性质'>    2.4.2 不同浓度的Eu3+离子掺杂CsPbCl3钙钛矿量子点的光学性质

- 3+离子掺杂CsPbCl3钙钛矿量子点'>  2.5 GD3+离子掺杂CsPbCl3钙钛矿量子点

- 3+和EU3+离子掺杂CsPbCl3钙钛矿量子点的LED'>  2.6 CE3+和EU3+离子掺杂CsPbCl3钙钛矿量子点的LED

- 2.7 小结

- 参考文献

- 第3章 锰和镧系离子共掺杂钙钛矿量子点的光学性质及其白光LED应用

- 3.1 前言

- 3.2 实验部分

- 3钙钛矿量子点的制备'>    3.2.1 锰和镧系离子共掺杂CsPbCl3钙钛矿量子点的制备

- 3.2.2 表征

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 锰和镧系离子共掺杂钙钛矿量子点的结构和形貌

- 3钙钛矿量子点的荧光光谱'>    3.3.2 锰和镧系离子共掺杂CsPbCl3钙钛矿量子点的荧光光谱

- 3钙钛矿量子点的光学性质'>    3.3.3 铈和锰离子共掺杂CsPbCl3钙钛矿量子点的光学性质

- 3.3.4 铈和锰离子共掺杂钙钛矿量子点的阴离子交换反应

- xBr3-x:2.7%Ce3+,9.1%Mn2+的白光LED'>    3.3.5 基于铈和锰离子共掺杂钙钛矿量子点CsPbClxBr3-x:2.7%Ce3+,9.1%Mn2+的白光LED

- 3.4 小结

- 参考文献

- 3量子点:金属氯化盐对其荧光强度和稳定性的极大增强及形貌调控'>第4章 红光发射CsPbI3量子点:金属氯化盐对其荧光强度和稳定性的极大增强及形貌调控

- 4.1 前言

- 4.2 实验部分

- 3掺杂CsPbI3量子点的制备'>    4.2.1 YCl3掺杂CsPbI3量子点的制备

- 4.2.2 测试与表征

- 4.3 结果与讨论

- 3掺杂CsPbI3量子点的结构和形貌表征'>    4.3.1 YCl3掺杂CsPbI3量子点的结构和形貌表征

- 3掺杂对CsPbI3量子点的形貌的调控'>    4.3.2 不同浓度的YCl3掺杂对CsPbI3量子点的形貌的调控

- 3量子点的形貌的影响。'>    4.3.3 不同的金属氯化物的重掺杂对CsPbI3量子点的形貌的影响。

- 3掺杂CsPbI3量子点的光学性质'>    4.3.4 YCl3掺杂CsPbI3量子点的光学性质

- 3量子点的荧光强度的影响'>    4.3.5 不同的金属氯化物的引入对CsPbI3量子点的荧光强度的影响

- 4.4 小结

- 参考文献

- xBr3-x量子点的高效蓝光发射及其LED应用'>第5章 常温制备Ni掺杂CsPbClxBr3-x量子点的高效蓝光发射及其LED应用

- 5.1 前言

- 5.2 实验部分

- xBr3-x量子点的制备'>    5.2.1 Ni掺杂CsPbClxBr3-x量子点的制备

- 5.2.2 表征

- 5.3 结果与讨论

- 1Br2量子点的结构和形貌'>    5.3.1 Ni掺杂CsPbCl1Br2量子点的结构和形貌

- xBr3-x量子点的结构和形貌'>    5.3.2 Ni掺杂CsPbClxBr3-x量子点的结构和形貌

- xBr3-x量子点的光学性质'>    5.3.3 Ni掺杂CsPbClxBr3-x量子点的光学性质

- xBr3-x量子点的蓝光LED'>    5.3.4 基于Ni掺杂CsPbClxBr3-x量子点的蓝光LED

- 5.4 小结

- 参考文献

- 第6章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 作者简介及在学期间取得的科研成果

- 致谢

### 文章来源

类型: 博士论文

作者: 潘根才

导师: 宋宏伟

关键词: 钙钛矿量子点,镧系离子,掺杂,荧光量子效率,能量传递,量子剪裁,发光二极管

来源: 吉林大学

年度: 2019

分类: 基础科学,信息科技

专业: 物理学,无线电电子学

单位: 吉林大学

分类号: O471.1

总页数: 140

文件大小: 10159K

下载量: 1629

### 相关论文文献

- [1].碳量子点的抑菌性能研究[J]. 延安大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [2].氮掺杂黄色碳荧光量子点的制备与表征[J]. 辽宁化工 2020(01)

- [3].碳量子点/壳聚糖涂膜剂在芒果保鲜中的应用[J]. 食品与发酵工业 2019(22)

- [4].氧化物薄膜抑制量子点的光衰性能[J]. 照明工程学报 2020(01)

- [5].谷胱甘肽碲化镉量子点的合成及痕量铅离子检测[J]. 信阳师范学院学报(自然科学版) 2020(01)

- [6].量子点背光技术的研究进展[J]. 中国光学 2020(01)

- [7].基于量子点接触的开放双量子点系统电子转移特性[J]. 物理学报 2020(04)

- [8].氧化锡量子点的合成及对抗坏血酸的灵敏传感研究[J]. 发光学报 2019(12)

- [9].基于碳量子点荧光恢复检测牛奶中多巴胺残留[J]. 山西农业大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [10].含镉量子点的毒性研究进展[J]. 中国细胞生物学学报 2020(01)

- [11].碳量子点/银复合材料的制备及其在溴氰菊酯检测中的应用[J]. 分析科学学报 2020(01)

- [12].基于煤基碳量子点检测氨苄青霉素[J]. 化学研究与应用 2020(03)

- [13].碳量子点/壳聚糖复合物的制备及用于槲皮素检测[J]. 分析试验室 2020(04)

- [14].碳量子点的制备方法与性质研究[J]. 化工管理 2020(12)

- [15].脑靶向硫化银量子点的构建及体外跨血脑屏障作用[J]. 温州医科大学学报 2020(03)

- [16].二维T型三终端量子点阵列的量子输运[J]. 量子电子学报 2020(03)

- [17].南航团队在硼量子点实验研究中取得新进展[J]. 电子世界 2020(09)

- [18].银掺杂铜铟硒量子点的制备以及光学性能研究[J]. 化工技术与开发 2020(05)

- [19].面向旋转部件监测的耐高温量子点传感器研究[J]. 机械工程学报 2020(10)

- [20].量子点显示：让“视界”更精彩[J]. 新材料产业 2020(02)

- [21].量子点显示及其制造技术研究综述[J]. 科技创业月刊 2020(06)

- [22].荧光硅量子点作为叶面光肥提高生菜对光能利用率的机理研究[J]. 发光学报 2020(07)

- [23].巯基乙胺为稳定剂制备水溶性荧光量子点的合成探究[J]. 山东化工 2020(08)

- [24].碳量子点在肿瘤治疗中的应用[J]. 中国医药导报 2020(13)

- [25].以污泥为基质的碳量子点的制备及表征[J]. 化工新型材料 2020(06)

- [26].一种新型量子点胶束的制备及其细胞成像研究[J]. 中南药学 2020(07)

- [27].碳量子点在重金属离子检测中的应用专利技术综述[J]. 河南科技 2020(09)

- [28].超稳定的碲掺杂碳量子点在细胞保护和光动力学治疗中的应用（英文）[J]. Science Bulletin 2020(18)

- [29].近红外量子点：小粒子，大能量[J]. 物理化学学报 2020(07)

- [30].引入前沿科学 培养化学核心素养——以“碳量子点的制备”综合实验设计为例[J]. 化学教育(中英文) 2020(15)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4dcbe51fcdc87c9b54257320.html