# 连铸薄板坯结晶器内夹杂物运动的模拟研究

### 论文摘要

采用水模拟和数值模拟相结合的方法分析了连铸薄板坯结晶器内夹杂物的运动状况。通过Proanalyst软件分析高速显微摄像仪拍摄的夹杂物运动图,获得了夹杂物在结晶器内的运动路径;同时,采用拉格朗日法计算获得了结晶器内夹杂物的运动路径,将二者相互对比,分析了拉速和浸入式水口深度对夹杂物运动轨迹的影响。结果表明:夹杂物在结晶器的运动轨迹复杂;拉速越小,浸入水口的深度越浅,夹杂物越容易在上回流区盘旋;拉速越大,浸入水口的深度越深,夹杂物容易在下回流区盘旋;增大夹杂物在结晶器内的停留时间有利于防止夹杂物进入铸坯内形成缺陷。

### 论文目录

- 1 数值模型

- 2 水模拟实验

- 3 实验结果分析

- 3.1 拉速对夹杂物的影响

- 3.2 水口的浸入深度对夹杂物的影响

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张琦,李欢,吴滟帮,尹相恺

关键词: 连铸薄板坯,结晶器,夹杂物,运动轨迹

来源: 铸造技术 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 冶金工业

单位: 青岛理工大学机械与汽车工程学院

基金: 青岛市应用基础研究计划资助项目(14-2-4-109-jch)

分类号: TF777

DOI: 10.16410/j.issn1000-8365.2019.09.004

页码: 899-903

总页数: 5

文件大小: 1535K

下载量: 89

### 相关论文文献

- [1].金相及电镜能谱法评测304铸坯夹杂物[J]. 酒钢科技 2019(04)

- [2].弹簧钢中夹杂物生成热力学[J]. 炼钢 2020(03)

- [3].稀土轴承钢夹杂物的研究与控制[J]. 特钢技术 2020(01)

- [4].高级别管线钢夹杂物控制研究[J]. 中国冶金 2020(11)

- [5].20CrMnTi齿轮钢冶炼全流程的夹杂物分析[J]. 中国冶金 2020(11)

- [6].铝液中夹杂物的检测方法综述[J]. 有色冶金节能 2019(05)

- [7].耐材壁面夹杂物碰撞研究[J]. 钢铁钒钛 2017(06)

- [8].钢液中凝聚态夹杂物碰撞聚合能力分析[J]. 钢铁研究学报 2017(05)

- [9].微镁处理对铸态低碳钢中夹杂物和组织的影响[J]. 材料科学与工程学报 2017(03)

- [10].汽车大梁钢中大型夹杂物数量以及来源分析[J]. 铸造技术 2017(10)

- [11].轴承钢夹杂物行为的原位观察[J]. 钢铁研究学报 2015(12)

- [12].钢中最常见的夹杂物有几种类型,其形态是怎样的?[J]. 连铸 2016(01)

- [13].国内外31CrMoV9钢成分与夹杂物特性分析[J]. 河南冶金 2016(02)

- [14].31CrMoV9钢夹杂物和组织观察[J]. 钢铁 2016(07)

- [15].00Cr13Ni5Mo2中D类夹杂物在酸化环境中的腐蚀行为研究[J]. 宝钢技术 2015(04)

- [16].微小相去除夹杂物的热模拟试验[J]. 钢铁 2015(10)

- [17].等离子冷床炉冶炼钛合金去除夹杂物的研究[J]. 铸造技术 2020(02)

- [18].非调质钢中夹杂物生成热力学[J]. 中国冶金 2020(04)

- [19].激光诱导击穿光谱同时分析钢中夹杂物尺寸和含量的方法研究[J]. 光谱学与光谱分析 2020(08)

- [20].冲压用钢中大型夹杂物的研究[J]. 河北冶金 2019(07)

- [21].铝镇静钢中夹杂物形态对其去除的影响[J]. 钢铁 2018(01)

- [22].钢液夹杂物粒径与上浮时间关系研究[J]. 铸造技术 2018(04)

- [23].多元体系下镁处理钢中夹杂物研究进展[J]. 辽宁科技大学学报 2018(02)

- [24].钢中镁铝尖晶石夹杂物热力学分析[J]. 河南冶金 2017(01)

- [25].敬业钢厂板坯夹杂物的研究[J]. 山西冶金 2017(02)

- [26].钢液中凝聚态夹杂物表面粘附作用机理研究[J]. 铸造技术 2017(09)

- [27].高品质钢浇铸过程夹杂物的预测分析[J]. 连铸 2016(01)

- [28].钢液精炼和连铸过程中物理去除夹杂物现状及展望[J]. 辽宁科技大学学报 2016(01)

- [29].大型钢锭表面夹杂物分布模拟研究[J]. 大型铸锻件 2016(04)

- [30].无取向硅钢夹杂物来源研究[J]. 工程科学学报 2016(S1)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4dd90d18d83c61c1d30d5ef6.html