# 利用APT研究铁素体时效钢中富Cu相和碳化物的偏析行为

### 论文摘要

铁素体时效钢样品经过880℃水淬、660℃调质处理,然后400℃时效4000 h后,利用三维原子探针层析技术(APT)研究了时效钢中晶界和基体中富Cu析出相和碳化物的偏析行为。结果表明:分析区域中Mn、Ni、Mo、C和Cu元素更容易在晶界处偏聚,形成富Cu团簇和碳化物,晶界处的纳米富Cu相为短棒状,其尺寸大小约为6 nm,团簇中的Cu原子含量为40at%。基体中的纳米团簇近似为球状,其尺寸和团簇中的Cu原子的数量密度都比晶界处小。在晶界处析出的富Cu团簇在碳化物之间,形成一种"夹层结构"。此外,富Cu团簇内部有Mn和Ni原子的偏聚,促进富Cu相的析出。

### 论文目录

- 1 实验材料及方法

- 2 实验结果与分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 朱士娟,王伟,李娜

关键词: 铁素体时效钢,三维原子探针,富析出相,碳化物,晶界

来源: 热加工工艺 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 上海工程技术大学材料工程学院

基金: 上海工程技术大学研究生创新项目(16KY0507)

分类号: TG142.1

DOI: 10.14158/j.cnki.1001-3814.2019.06.050

页码: 211-214

总页数: 4

文件大小: 2024K

下载量: 111

### 相关论文文献

- [1].高碳铬轴承钢中带状碳化物评定的标准讨论[J]. 金属热处理 2019(12)

- [2].加热工艺对轴承钢连铸坯液析碳化物溶解行为的影响[J]. 材料热处理学报 2016(02)

- [3].玉米对异常牛体碳化物磷素养分吸收利用研究[J]. 扬州大学学报(农业与生命科学版) 2015(04)

- [4].钢材退火对高碳铬轴承钢碳化物带状的影响[J]. 科技与企业 2015(18)

- [5].碳对镍基单晶高温合金碳化物形貌的影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2014(02)

- [6].碳化物衍生碳及其在吸附领域中的应用研究进展[J]. 化工进展 2018(02)

- [7].冷作模具钢奥氏体化过程的碳化物溶解情况[J]. 钢铁研究学报 2012(10)

- [8].美国国家碳化物公司计划扩大产能[J]. 粉末冶金工业 2012(06)

- [9].一种新型碳材料——碳化物衍生碳的研究进展[J]. 燕山大学学报 2011(04)

- [10].碳化物聚集形成的磁痕分析[J]. 无损检测 2008(11)

- [11].碳化物堆积对钨钼系高速钢性能的影响[J]. 特殊钢 2008(03)

- [12].多组元碳化物Ti_xV_(1-x)C弹性性能与稳定性的第一性原理研究(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2011(06)

- [13].喷射成形高速钢热处理过程中碳化物的演变[J]. 材料热处理学报 2015(11)

- [14].碳化物衍生炭[J]. 新型炭材料 2008(01)

- [15].高熵碳化物粉体的研究现状[J]. 硬质合金 2020(02)

- [16].碳化物数量对高铬铸铁抗氧化性能的影响[J]. 化工设计通讯 2018(12)

- [17].二维碳化物与石墨烯相互作用的第一性原理研究[J]. 现代技术陶瓷 2017(01)

- [18].20CrMnTi齿轮件碳化物超标的返修工艺探讨[J]. 热处理技术与装备 2009(06)

- [19].空气中氟氯碳化物检测研究[J]. 科技创新导报 2017(33)

- [20].9SiCr钢的碳化物球化工艺研究[J]. 热加工工艺 2014(06)

- [21].不同含量复式碳化物对细晶硬质合金性能的影响[J]. 中国钨业 2011(06)

- [22].高钨高速钢中碳化物结构及界面特征[J]. 材料热处理学报 2016(07)

- [23].渗碳淬火不良碳化物的解决办法[J]. 金属加工(热加工) 2014(01)

- [24].GCr15带状碳化物的检验[J]. 南钢科技与管理 2014(01)

- [25].4Cr2Mo2W2V钢中碳化物的演变对热稳定性的影响[J]. 材料热处理学报 2011(11)

- [26].无碳化物偏析高速钢[J]. 金属热处理 2011(10)

- [27].Fe-15Mn-10Al-0.3C钢升温过程中κ-碳化物的析出行为研究[J]. 上海金属 2019(03)

- [28].复合电磁场对碳化物夹杂的净化研究[J]. 冶金管理 2019(15)

- [29].微合金钢中纳米碳化物分析方法[J]. 有色金属科学与工程 2017(01)

- [30].碳化物衍生碳的制备及其在气体存储与超级电容器领域的应用研究进展[J]. 化工进展 2014(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4ddc3025849723c5527c75ed.html