# 基于超螺旋二阶滑模的双馈风力发电机控制策略

### 论文摘要

传统双馈风力发电机(DFIG)控制存在抖振现象,容易造成系统的不稳定。为了减轻控制抖振现象,提高控制的稳定性,在分析了DFIG动态特性的基础上,建立了DFIG的数学模型,设计了超螺旋二阶滑模控制器,并研究了突变风的情况下滑模控制器的控制性能。通过MATLAB/Simulink工具进行了仿真验证。仿真结果证明:滑模控制器具有良好的最优转矩跟踪能力和无功调节能力,与一般的控制方法相比鲁棒性较强,转子控制电压连续,控制产生的抖振可以大幅减轻,系统的稳定性大大提升。

### 论文目录

- 0 引 言

- 1 双馈风力发电系统动态特性

- 1. 1 DFIG特性

- 1. 2 DFIG模型

- 2 控制策略

- 2. 1 超螺旋二阶滑模分析

- 2. 2 滑模控制器设计

- 3 仿真与分析

- 4 结 语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘国宏,丁喜波,陈昭,景元杰,侯广平

关键词: 双馈风力发电机,控制抖振,二阶滑模,最优转矩,无功调节

来源: 电机与控制应用 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 哈尔滨理工大学测控技术与通信工程学院,哈尔滨理工大学测控技术与仪器黑龙江省高校重点实验室

分类号: TM315

页码: 121-125

总页数: 5

文件大小: 549K

下载量: 104

### 相关论文文献

- [1].农场用微型风力发电机[J]. 电世界 2008(04)

- [2].大功率永磁同步风力发电机电磁与温度特性分析[J]. 微电机 2019(11)

- [3].风式垂直轴风力发电机设计说明书[J]. 科学技术创新 2019(36)

- [4].大型风力发电机混合塔架冬季施工技术[J]. 建筑施工 2019(12)

- [5].不同收缩角下伞形风力发电机的模态分析[J]. 排灌机械工程学报 2019(12)

- [6].电网故障下双馈风力发电机控制改进与仿真[J]. 系统仿真学报 2020(02)

- [7].浮式风力发电机[J]. 中外能源 2020(02)

- [8].风力发电机制造企业技术营销一体化工作模式研究[J]. 风能 2019(12)

- [9].异步风力发电机流动与传热分析及优化设计[J]. 电机与控制应用 2020(04)

- [10].探析小型风力发电机的使用与故障排除[J]. 科技视界 2020(08)

- [11].双馈风力发电机无速度传感器控制方法研究[J]. 机电信息 2020(12)

- [12].浅谈双馈异步风力发电机变频器运行控制技术[J]. 红水河 2020(02)

- [13].一种实用型家用风力发电机的创新设计研究[J]. 机械工程与自动化 2020(02)

- [14].永磁风力发电机散热装置的设计与试验[J]. 机械设计与研究 2019(06)

- [15].小型风力发电机发电能力的研究[J]. 科学技术创新 2020(22)

- [16].双馈风力发电机并网控制研究[J]. 黑龙江科学 2020(14)

- [17].双馈风力发电机的特点与功能分析[J]. 集成电路应用 2020(08)

- [18].双馈风力发电机绝缘系统的热场和热应力场分析研究[J]. 大电机技术 2020(04)

- [19].浅析风力发电机叶片在结冰工况下覆冰质量计算[J]. 科学咨询(科技·管理) 2020(09)

- [20].永磁同步风力发电机系统的仿真与分析[J]. 通化师范学院学报 2020(08)

- [21].近海风力发电机桩基础的动力学研究[J]. 低碳世界 2020(09)

- [22].风力发电机轴承振动及模态测试分析[J]. 风能 2020(08)

- [23].双馈风力发电机转轴损伤研究[J]. 船电技术 2020(10)

- [24].含双馈型风力发电机的电力系统潮流计算[J]. 上海电气技术 2018(04)

- [25].风电场风力发电机的运行维护研究[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2018(27)

- [26].全球“最环保”轮船装有750kW的风力发电机[J]. 能源与环境 2019(04)

- [27].小型风力发电机的安装[J]. 黑龙江科学 2019(22)

- [28].再议中小型风力发电机[J]. 农村牧区机械化 2019(02)

- [29].风力发电机舱热分析及解决措施研究[J]. 电子世界 2019(22)

- [30].载荷参数对风力发电机锥形转子系统特征值的影响[J]. 湖南工程学院学报(自然科学版) 2019(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4df1c3a30f84f6c608eab2a0.html