# 燃煤锅炉低温烟气氧化脱硝工程设计

### 论文摘要

对SCR法脱硝与低温氧化法脱硝技术进行了详细比较,综合运行成本及生产安全等考虑,宜都兴发3×30 t/h链条锅炉脱硝改造工程采用低温氧化法脱硝技术。该脱硝工程采用高效烟道反应器,改造后NO_x排放质量浓度从380 mg/m~3最大可降低到14 mg/m~3以下。脱硝效率大于90%,达到了超低排放标准。

### 论文目录

- 1 脱硝工艺选择

- 2 低温烟气氧化脱硝工程

- 2.1 低温烟气氧化脱硝工艺流程

- 2.2 低温烟气氧化脱硝整体布置

- 2.3 高效烟道反应器

- 2.4 性能考核汇总

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈国华,吴俊,谭德军

关键词: 锅炉,低温烟气,脱硝,臭氧,高效氧化器,氮氧化物

来源: 硫酸工业 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 宜都兴发化工有限公司,武汉宏澳绿色能源工程有限责任公司

分类号: X78

页码: 47-50

总页数: 4

文件大小: 467K

下载量: 106

### 相关论文文献

- [1].中材湘潭脱硝技术广获关注[J]. 中国建材资讯 2012(03)

- [2].中铝郑州研究院干法脱硝技术在山西新材料成功应用[J]. 中国有色冶金 2020(02)

- [3].高分子脱硝技术在燃煤锅炉中的应用[J]. 能源与节能 2020(04)

- [4].水泥窑脱硝技术对比分析[J]. 中国水泥 2020(06)

- [5].宽负荷脱硝技术的应用探讨[J]. 中国高新技术企业 2017(04)

- [6].新形势下如何破解脱硝技术难题?——国电龙源环保脱硝技术推进石化系统“超低排放”[J]. 环境保护 2017(06)

- [7].脱硝技术及研究进展[J]. 轻工科技 2017(04)

- [8].环保新背景下燃机脱硝技术的选择研究[J]. 环境与发展 2017(03)

- [9].燃机氮氧化物排放研究及脱硝技术探讨[J]. 能源与环境 2017(05)

- [10].煤粉锅炉降氮脱硝技术选择及应用[J]. 科技与企业 2016(05)

- [11].新时期电厂脱硝技术概述[J]. 江西建材 2015(05)

- [12].水泥行业脱硝技术浅析[J]. 四川建材 2015(01)

- [13].华能汕头电厂降氮脱硝改造方案的选择[J]. 汕头科技 2013(01)

- [14].脱硝技术在煤基活性炭产业改造中的应用[J]. 清洗世界 2020(03)

- [15].低氮燃烧脱硝技术成功改造案例分析[J]. 中国水泥 2020(05)

- [16].燃煤电厂全负荷脱硝技术的应用研究[J]. 能源与节能 2020(07)

- [17].660MW燃煤机组并网前投脱硝技术实践[J]. 能源与节能 2020(07)

- [18].水泥厂低氨脱硝技术改造实现“超低排放”[J]. 水泥工程 2020(S1)

- [19].对火电厂脱硝技术及脱硫脱硝发展的分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(18)

- [20].等离子脱硝技术现状及展望[J]. 科技资讯 2018(03)

- [21].130t/h全烧生物质锅炉脱硝技术研究及应用[J]. 锅炉制造 2017(02)

- [22].联合脱硝技术在某40吨燃气锅炉脱硝改造中的应用[J]. 区域供热 2017(04)

- [23].探讨燃煤锅炉的脱硝技术[J]. 低碳世界 2016(20)

- [24].燃煤电厂脱硝技术的分析比较[J]. 科技视界 2016(26)

- [25].火电厂脱硝技术研究[J]. 资源节约与环保 2014(12)

- [26].适用循环流化床锅炉的脱硝技术[J]. 江苏建材 2014(06)

- [27].火力发电厂脱硝技术及应用[J]. 科技视界 2015(09)

- [28].脱硝技术在洛河电厂的应用[J]. 硅谷 2015(04)

- [29].适用循环流化床锅炉的脱硝技术[J]. 电力科技与环保 2015(03)

- [30].燃煤电厂催化脱硝技术在我国的应用[J]. 科技与创新 2014(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4e2377a3c0b27253881b9da9.html