# 顶板水对锚固结构的影响及控制研究

### 论文摘要

为了解决富水顶板巷道支护困难问题,以哈密大南湖矿111801运输巷为工程背景,采用数值模拟、现场试验等方法,研究了富水顶板对锚固结构造成的影响以及其控制技术,结果表明,较高的围岩水含量会有效缩减和降低锚杆有效压应力区域和压应力值,使得锚固结构的整体性能有明显的弱化,锚杆难以产生对围岩有效的主动支护作用,顶板富水巷道围岩控制的关键是降低顶板含水量。工业性试验表明,采用锚索注浆的合理保水措施可以降低顶板含水量,加强了锚固结构的可靠性,保证了巷道围岩稳定性,具有较好的技术效果。

### 论文目录

- 1 工程概况

- 2 水对锚固结构影响程度分析

- 2.1 FLAC数值模型建立

- 2.2 围岩含水率与预应力承载结构的关系

- 3 富水顶板锚固结构强化技术及应用效果

- 3.1 锚索注浆合理保水

- 3.2 富水顶板巷道支护参数设计

- 3.3 支护效果观测

- 4 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张俊敏,柏建彪,张伟光

关键词: 富水顶板,锚固结构,围岩稳定性,注浆堵水

来源: 煤炭工程 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 新疆工程学院矿业工程与地质学院,中国矿业大学煤炭资源与安全开采国家重点实验室

基金: 煤炭资源与安全开采国家重点实验室开放基金(SKLCRSM18KF020)

分类号: TD353.6

页码: 97-100

总页数: 4

文件大小: 1845K

下载量: 85

### 相关论文文献

- [1].矮塔斜拉桥索梁锚固结构力学试验研究[J]. 铁道建筑技术 2020(06)

- [2].都江堰市青城大桥索梁锚固结构优化设计[J]. 城市道桥与防洪 2019(07)

- [3].斜拉桥锚拉板式索梁锚固结构施工技术[J]. 交通世界 2016(17)

- [4].一种新型复合锚固结构抗爆性能的试验研究[J]. 地下空间与工程学报 2013(06)

- [5].优化复合锚固结构与单一锚固结构抗爆性能对比试验研究[J]. 岩土力学 2011(10)

- [6].一种特殊锚固结构抗动载性能研究[J]. 预应力技术 2010(03)

- [7].销铰式索梁锚固结构传力机理及疲劳性能研究[J]. 铁道标准设计 2020(09)

- [8].优化与非优化复合锚固结构抗爆性能对比试验研究[J]. 岩土力学 2011(S2)

- [9].新型复合锚固结构抗爆宏观效应与分析[J]. 预应力技术 2010(01)

- [10].珠江黄浦大桥索梁锚固结构模型静载试验研究[J]. 四川建筑 2008(06)

- [11].丰都长江二桥斜拉桥索梁锚固结构设计[J]. 钢结构 2017(02)

- [12].锚拉板式索梁锚固结构构造参数分析[J]. 交通科技 2012(03)

- [13].锚拉板式索梁锚固结构焊缝抗疲劳性能研究[J]. 福州大学学报(自然科学版) 2016(02)

- [14].厦漳大桥索梁锚固结构承载力试验研究[J]. 江西建材 2015(14)

- [15].厦漳大桥索梁锚固结构疲劳试验研究[J]. 公路工程 2012(04)

- [16].高速铁路大跨钢桁梁斜拉桥梁端锚固结构疲劳性能研究[J]. 振动与冲击 2013(23)

- [17].斜拉桥索塔低回缩环向预应力锚固结构研究[J]. 桥梁建设 2012(05)

- [18].珠江黄浦大桥北汊斜拉桥索梁锚固结构模型疲劳试验研究[J]. 公路 2009(10)

- [19].拱桥吊杆锚拉板式组合锚固结构设计分析[J]. 浙江交通职业技术学院学报 2018(04)

- [20].黑瞎子岛乌苏大桥索梁锚固结构模型疲劳试验研究[J]. 桥梁建设 2013(06)

- [21].基于全桥组合有限元模型的独塔斜拉桥索塔锚固结构计算分析[J]. 四川建筑 2013(06)

- [22].基于全桥组合有限元模型的独塔斜拉桥索梁锚固结构计算分析[J]. 广东公路交通 2014(01)

- [23].超大跨度钢箱梁斜拉桥索梁锚固结构试验研究[J]. 土木工程学报 2011(09)

- [24].开孔板连接式组合索塔锚固结构参数敏感性分析[J]. 桥梁建设 2019(06)

- [25].西藏公路滑坡防治中锚固结构的耐久性及修复技术[J]. 地质通报 2013(12)

- [26].锚拉板式索梁锚固结构疲劳性能研究[J]. 工业建筑 2014(S1)

- [27].斜拉桥索塔钢混组合锚固结构力学性能分析和试验研究[J]. 铁道科学与工程学报 2009(05)

- [28].边坡锚固结构的蠕变特性及其稳定性分析[J]. 建筑技术 2019(05)

- [29].剪切作用下锚固结构面应力分布特征分析[J]. 水利水电技术 2017(12)

- [30].钢箱梁斜拉桥整体外露锚箱式索梁锚固结构受力分析及鲁棒性研究[J]. 公路 2017(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4e4f637ec186562d7834400f.html