# 电力计量误差产生的原因与改进措施分析张娜

山西省供电公司忻州供电公司山西忻州034000

摘要：影响电力计量准确性的因素有很多，例如计量设备功能、计量设备的安装质量和一些人为操作等。此外，电力计量的准确性也会受到外界环境，如机械碰撞和气候等因素的影响。总体来说，电力计量还是比较脆弱的。在得出影响其准确性的因素以后，可以提高优化电力计量设备功能和安装质量的针对性和适应性，从而达到降低电力计量误差的效果。因此，本文对电力计量误差产生的原因和改进措施的分析具有非常重要的现实意义。

关键词：电力计量；误差；产生原因；措施

在电力系统营销工作过程中，电力计量是其必不可少的一项重要内容，在一定程度上影响着电力营销的好坏以及营销效率。因此在实际的电力计量工作过程中，必须要有效确保计量操作的精准性，避免出现计量方面的误差，从而使电力企业自身的经济效益受到损害。文章对造成电力计量误差的因素进行分析，进一步探讨改进或者是消除误差的措施。希望能够推动电力计量工作水平的提升。

1电力计量产生误差的主要原因分析

1.1电力计量设备本身存在计量功能故障

目前，市场上采用的电力计量设备种类较多，计量精度也存在明显的差异。与智能计量电表相比，有功电能计量的误差受到线路负荷不均衡的影响会使计量误差变大。此外，电力计量设备本身存在计量功能障碍也是影响电力计量设备准确性的重要原因。例如，计量设备的灵活性较低，对系统问题的敏感性不高，不能对计量异常作出及时的判断；电力计量设备的使用不够规范，使得其精准计量功能难以表达；电力计量设备缺少日常维护和管理，部分组件的功能丧失，致使其在长时间运行过程中误差不断增大等。一般情况下，当电力计量设备本身存在功能障碍时引起的误差相对较大，当设备投入使用以后，对其存在的问题很难察觉，因此影响更大。

1.2电力计量设备的安装质量存在问题

电力计量设备的安装是电力计量设备运行的开端，也是影响计量设备发挥精准计量功能的决定性因素。目前，针对电力计量设备的安装还没有明确的规范，安装人员往往凭借经验进行安装。但是，由于不同地区之间存在一定的差异性，计量设备也在不断革新，只凭借经验的安装技术已经不能满足电力计量稳定运行的要求。此外，安装人员对安装工艺控制的合理性和有效性也会影响到计量设备功能的表达。例如，在安装过程中由于漏掉一些安装工艺，如线路保护等，会使计量设备在使用过程中发生烧损等问题。这不仅是对资源的严重浪费，也会给电力企业的经济效益造成重大影响。因此，从某种程度上讲，设备安装不合格是影响计量设备精准测量的重要原因，也是造成计量误差的直接原因。

1.3电力计量系统中电流互感器使用不当引发的误差

电流互感器的使用不当或配比选择不合理会使计量点的CT变大，进而增加电力计量的误差。CT的精准度很高，但是其主要运行于低精度的环境中，在运行时如果缺少有效的控制，则会对电表计量功能造成影响，甚至会直接影响到计量电表本身的功能。此外，电流互感器的选择不当还会使区域电力系统面临较大威胁，当系统运行负荷超过电流互感器可承受的额定负荷时，电表将面临停止工作甚至被损坏等风险，进而影响到电力系统的稳定运行和计量准确性。电流互感变比选择不当也会给电力计量带来同样严重的影响，使得电力计量误差进一步增大。由于电流互感器和互感变比对电力计量的影响较大，测量值与实际值之间会产生较大差距，因此应格外注意。

1.4电阻较大造成计量误差

在三相四线三元件电度表中，由于其自身特性会使得中线性电阻出现一定的计量误差，虽然部分计量点使用这种电能表进行计量，但是会因为某种原因造成中心线的断开，导致其中线电阻与接触电阻出现过大的现象，进而导致计量误差的出现。

1.5外界环境的干扰和破坏

外界环境的干扰和破坏也是影响电力计量准确性的重要原因。在现实生活中，一方面天气等环境因素会影响到电力计量表的安全性和计量性能，当电表受到外部环境冲击较大时就会产生一定的计量误差。另一方面电力计量装置也会受到人为的破坏，例如一些窃电行为，就是通过在电力系统中加装一些其它装置来改变电表读数，从而达到窃电的目的。由此可见，不管是外部环境的无意干扰还是人为的有意破坏都会使得电表的测量值与用户用电的真实值之间产生一定的差距。值得注意的是，外界环境的干扰很难避免，但是人为的破坏需要重点防治。

2改进电力计量误差的具体措施

2.1优化电力计量设备功能，强化电力计量设备的使用规范

随着智能电网的发展和普及，电力计量设备的功能不断被优化。基于强大的技术支持环境，结合电力计量误差产生的原因，对电力计量设备的功能进行针对性优化是十分有效的举措。例如，在计算机技术和信息技术的支持下，智能电表可以接受远程控制，当出现计量异常时可以通过警报，及时的报告给控制者，进而及时解决故障问题，保证计量的准确性。此外，这种联动系统的设置还可以对用户的用电情况进行系统的分析，并得出一定的规律，当用户用电量高出和低于相对恒定值过多时，系统也会给与提示，从而安排人员进行及时的检查。由此可见，电力计量装置的自动化和信息化建设是降低电力计量设备误差的有效举措。

其次，强化电力计量设备的使用规范也是必要的改进措施。一方面应该加强相关电力计量工作人员的培训力度，使工作人员能够按照标准实施操作。另一方面，要加强对电力计量设备的日常化管理，做好设备的定期维护和保养工作，从而保障电力计量装置功能的正常表达。

2.2选择合适的设备安装位置，提高设备的安装质量

在安装电力计量设备时应该进行环境的系统分析和规划，结合区域环境特点选择合适的设备安装位置，进而提高设备的安装质量。此外，应尽快明确电力计量设备的安装规范和技术准则，保障安装人员能够有所依据，合理控制安装工艺。为了降低安装问题给电力计量造成的影响，还应该安排监管人员进行安装过程的精细化管理，避免安装人员过分凭借经验主义。

2.3在电力计量系统中引入反窃电技术，强化集装箱保护

在电力计量系统中引入反窃电技术可以有效预防用户的不良窃电行为，保障电力企业的经济效益。反窃电技术的引入一方面要结合多发的窃电行为种类，提高反窃电的效果。例如，大部分窃电行为是通过在固有电力装置中加设其它分压或分流等装置实现的。为此，可以规范电能表安装接线，认真做好电能表铅封、漆封，尤其是表尾接线安装完毕要及时封好接线盒盖，以免给窃电者以可乘之机。此外，还可以在电力计量系统中安装反窃电装置，进一步降低窃电概率。

2.4使用能够满足地区需求的电流互感器，合理选择电流互感变比

结合区域用电需求选择适宜的电流互感器，可以降低CT变大给计量带来的误差，同时也可以提高电流互感器的利用效率，避免资源的浪费。科学选择电流互感变比，有助于提升电表的计量精度，使得电力计量事业得以稳定发展。

3结语

综上所述，电力计量误差产生的原因有很多，在改进电力计量精度时应该结合具体的误差产生原因，采取适应性的改善对策，进而保障措施的有效性。

参考文献

［1］胡俏丽.电力计量误差产生原因分析及改进措施[J].黑龙江科技信息,2016(15):48.

［2］王丹.电力计量误差产生的原因与改进措施探讨[J].黑龙江科技信息,2016(14):120.

［3］张天祥.浅析电力计量误差产生的原因及改进措施[J].黑龙江科技信息,2013(36):28.

［4］王婷婷.浅析电力计量误差产生的原因及改进措施[J].黑龙江科技信息,2011(22):109.

［5］潘宇.浅析电力计量误差产生的原因及改进措施[J].民营科技,2014(12):73.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4e5caa59e549588ed89c00c5.html