# 水情测报系统论文_孙卫军,洪林

导读:本文包含了水情测报系统论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:水情,系统,水库,水利枢纽,河道,通信,喀什。

### 水情测报系统论文文献综述

孙卫军,洪林[1]（2019）在《基于5G技术组网的水情自动测报系统应用探索》一文中研究指出随着5G无线通信技术的发展,传统的水情自动测报系统通信组网方式已经不能够适应产业发展的需求,为此应研究如何基于5G技术来改进水情自动测报系统的通信方式及系统功能设计。通过介绍水情自动测报系统的现状及5G技术的发展优势,提出基于5G的水情自动测报系统通信组网方式及遥测站硬件设计,并给出两种可能的遥测站应用场景,最后对5G的建设难度进行探讨,结果可为从事水情自动测报系统设计及应用的工作人员提供参考。(本文来源于《陕西水利》期刊2019年10期）

李茂斌[2]（2019）在《贵州省万坝水库水情测报系统设计浅析》一文中研究指出水情测报系统可将流域或区域内的水文气象、水资源信息在短时间内传递至决策机构,以便进行洪水预报和水资源优化调度,减少水害损失,提高水资源利用率。根据万坝水库的基本情况,对其水情测报系统进行分析。通过分析,明确水情测报系统的测报范围与站网布置原则、遥测站规划设计要点、站网布设规划设计要点等,可以保证万坝水库水情测报系统稳定运行,有效提高水库的安全性,确保万坝水库发挥应有的生态效益与经济效益。(本文来源于《陕西水利》期刊2019年09期）

曾自怡,李靖沙[3]（2019）在《GPRS通信技术在五凌电力水情测报系统中的应用》一文中研究指出阐述了水情测报系统VHF、GSM通信方式存在的问题。分析了GPRS通信方式的优点,提出了在五凌电力水情测报系统中增加GPRS通信方式以提高水情数据可靠性。并对GPRS通信技术在五凌电力的建设方案、应用效果和建议进行了阐述。(本文来源于《水电站机电技术》期刊2019年09期）

龙科[4]（2019）在《水情测报系统在水库防汛中的应用分析》一文中研究指出科学技术的进步推动了社会各个领域的不断发展,水库防汛监测是水库管理的重要内容。基于科学技术的发展,水情测报系统得以在该领域广泛应用。这不仅促使水库防汛工作进行改革创新,对提高水库管理水平也有重要意义。该文在对水情测报系统进行大量分析的现实基础上,对水库防汛工作提出一些建议和思考。(本文来源于《科技资讯》期刊2019年19期）

马岚,陆玉忠[5]（2019）在《扎敦水利枢纽水情自动测报系统设计与建设》一文中研究指出本文介绍了扎敦水利枢纽水情自动测报系统总体设计方案、遥测站网布设方案、遥测站设计及关键设备选型、中继站建设方案、中心站设计及应用软件功能、系统建设实施与试运行等情况。系统由中心站、中继站和13个遥测站组成。遥测选用超短波为主、GSM移动通信为备用的双信道通信方式。系统投入试运行以来运行稳定,数据接收正常,各遥测站点畅通率平均值达到97%,入库洪水预报的结果合理,达到了预期的系统建设总体目标。(本文来源于《水利建设与管理》期刊2019年06期）

张茜钧,聂家兵[6]（2019）在《在水情测报系统中运用网格法求取面平均雨量》一文中研究指出柬埔寨甘再水电站位于热带季风气候区,洪水主要是由暴雨形成。坝址以上流域为山地峡谷带,河道坡度大,产汇流时间快,洪水过程呈现出陡涨陡落、洪峰流量大、历时较短等特点。因此,组建水情测报系统,开发洪水预报软件在电站防洪度汛和科学调度方面都起着关键性的作用。面平均雨量作为洪水预报软件的重要输入因子,其关乎洪水软件预报系统的结论是否准确,但遥测雨量站由于信号传输等原因,给降雨的采集造成了一定的困难。因此本文介绍了网格法求取流域面平均雨量。(本文来源于《四川水力发电》期刊2019年03期）

丁彩云,胡振奎[7]（2019）在《明朗水库水情测报及大坝安全监测系统设计研究》一文中研究指出水库水情测报及大坝安全监测设施是工程安全管理的基础,也是工程标准化管理的主要内容。明朗水库目前暂无水情自动测报及大坝安全自动监测系统,库水位观测方式为人工观测,库区未建立降雨量监测站,水库出库未建立流量监测站,大坝安全监测均采用人工观测方式,水库运行管理存在较大的困难。设计建设明朗水情自动测报及大坝安全监测系统可以实现流域内的水位站、雨量站、渗量站、变形监测站数据自动采集、报送及中心站的数据接收、处理,为大坝安全监测、水情测报、水库运行管理、调度决策及科学研究提供可靠的数据支撑,可以实现水利工程的防洪、供水、发电等工程效益。(本文来源于《云南水力发电》期刊2019年03期）

时悦[8]（2019）在《水位遥测系统在水情测报中的运用分析》一文中研究指出随着水汛到来,在水库防洪预警中发挥水位遥测系统的作用,进行河道水库的水情自动预测和报警,是当前我国水利水库管理机构进行的重要工作。例如在水库上游河道建立超声波自动水位遥测系统,通过定时定点测报,将相关的水位流量以及汛情水情等以速度较快的方式传输到监控中心,提高了对水库河道防洪进行预测和报警的准确性。基于此,文章对水位遥测系统的主要作用和应用展开了分析。(本文来源于《工程技术研究》期刊2019年09期）

赵宏涛[9]（2019）在《玉龙喀什水利枢纽水情测报系统初探》一文中研究指出水情测报系统是水库安全运行、优化调度的基础。文章从玉龙喀什水利枢纽水情测报需求出发,综合流域水文特性、方案可行性等因素,提出测报方案,并初步拟定了遥测水文站点。(本文来源于《吉林水利》期刊2019年04期）

夏永丽[10]（2019）在《赣江新干航电枢纽基于GPRS和北斗双通道的水情自动测报系统》一文中研究指出2016~2018年本人作为电气专业负责人,主持江西赣江新干航电枢纽工程水情自动测报系统方案设计及实施工作。在设计过程中,结合的当地水文历史资料以及水情自动测报系统规程规范文件要求,完成了系统设备的方案设计及设备招标、安装、测试运行工作,本篇论文的主要内容取材于此。水情信息完整、实时、准确性的直接关系到防汛部门的水利调度决策是否合理。本文针对项目所在流域的环境,在确保信息传输可靠的前提下,对各种常见通信技术在经济性和可靠性等方面进行分析,GPRS技术具有的传输信号的特色,更符合当下形式的发展趋势。然而我国水利工程流域环境复杂,地域跨度大,GPRS通信网络有些地方不能全面覆盖,一些水文监测点附近无线通信网络设施不够完善,水情信息无法顺利采集。不过我国自主研发的北斗卫星通信技术可以解决网络覆盖不全的问题,使水情测报数据信息采集系统更加完善,保证了数据的可靠性。本文在此基础上,通过分析GPRS和北斗卫星网络传输特点,设计了基于GPRS和北斗双信道的水情自动测报系统的方案。针对该方案,本文从系统的组成、各部分主要功能、信道组网方案等方面进行分析设计,实现了通过双通道网络工作模式,系统获取及时有效的水情信息。最后,通过对建成系统的进行测试和对系统运行结果进行综合分析、总结,认识到整个系统还存在一些缺点需要改进,并提出了一些改进措施。本文主要是对市场上成熟技术的设备和民用运营网络的集成运用于工程实际中,为以后同类工程建设中优化方案设计提供思路和良好的参考价值。(本文来源于《华南理工大学》期刊2019-04-10）

### 水情测报系统论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

水情测报系统可将流域或区域内的水文气象、水资源信息在短时间内传递至决策机构,以便进行洪水预报和水资源优化调度,减少水害损失,提高水资源利用率。根据万坝水库的基本情况,对其水情测报系统进行分析。通过分析,明确水情测报系统的测报范围与站网布置原则、遥测站规划设计要点、站网布设规划设计要点等,可以保证万坝水库水情测报系统稳定运行,有效提高水库的安全性,确保万坝水库发挥应有的生态效益与经济效益。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 水情测报系统论文参考文献

[1].孙卫军,洪林.基于5G技术组网的水情自动测报系统应用探索[J].陕西水利.2019

[2].李茂斌.贵州省万坝水库水情测报系统设计浅析[J].陕西水利.2019

[3].曾自怡,李靖沙.GPRS通信技术在五凌电力水情测报系统中的应用[J].水电站机电技术.2019

[4].龙科.水情测报系统在水库防汛中的应用分析[J].科技资讯.2019

[5].马岚,陆玉忠.扎敦水利枢纽水情自动测报系统设计与建设[J].水利建设与管理.2019

[6].张茜钧,聂家兵.在水情测报系统中运用网格法求取面平均雨量[J].四川水力发电.2019

[7].丁彩云,胡振奎.明朗水库水情测报及大坝安全监测系统设计研究[J].云南水力发电.2019

[8].时悦.水位遥测系统在水情测报中的运用分析[J].工程技术研究.2019

[9].赵宏涛.玉龙喀什水利枢纽水情测报系统初探[J].吉林水利.2019

[10].夏永丽.赣江新干航电枢纽基于GPRS和北斗双通道的水情自动测报系统[D].华南理工大学.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4ea264135a54656544f95ec7.html