# 孔型设计论文_宋光鑫,唐泽华

导读:本文包含了孔型设计论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:孔型,宽展,周期,侧壁,斜度,轧辊,高速钢。

### 孔型设计论文文献综述

宋光鑫,唐泽华[1]（2019）在《周期轧管机孔型优化设计》一文中研究指出介绍了周期轧管机孔型设计的基本原理,并结合实际生产经验,对部分参数给出了参考范围,对参数的选择原理进行了简单的剖析,方便在周期轧管机孔型开发过程中更好的适应实际生产的需要,提高产品质量和生产效率。(本文来源于《冶金与材料》期刊2019年05期）

李涛,汪超,马俊强,王莉[2]（2019）在《张力减径机组孔型设计简介》一文中研究指出张力减径机孔型设计最关键的两个因素是减径系列的分配和椭圆度的选取。一个减径系列可以生产多个规格的成品管,不同的成品管规格可以通过改变减径系列的总减径率来获得。孔型椭圆度的计算尤为重要,如果椭圆度过小,在轧制薄壁钢管时,钢管的外壁容易挤入辊缝,形成轧折缺陷;而椭圆度过大,钢管横向受力不均,形成内多边形。孔型设计时椭圆度选取一般根据宽展系数和实际轧制经验确定。(本文来源于《冶金设备》期刊2019年05期）

陈明[3]（2019）在《矩形弹簧扁钢轧制工艺及孔型设计》一文中研究指出介绍了矩形弹簧扁钢的轧制工艺与孔型设计要点。为解决矩形弹簧扁钢侧边平直度、保证四角圆弧尺寸及表面质量,采用2道立轧孔型设计、选择专用的导卫备件以及正确的调整方式,低成本、高效率地开发了矩形弹簧扁钢,并将产品拓展至用户所需的所有规格,日产量可达1 000 t,产品合格率达99. 89%,成材率达96. 57%。(本文来源于《河北冶金》期刊2019年08期）

许留留,闫丽萍,赵翔[4]（2019）在《适用于5G电磁屏蔽的介质开孔型频率选择表面设计》一文中研究指出5G通信技术的迅速发展和产业化进程给电子设备的电磁屏蔽设计带来了严峻挑战。5G通信中24GHz以上的电磁波极易通过电子设备屏蔽外壳上的各种孔缝耦合进入电子设备内部,影响设备的正常工作。针对常规散热孔设计难于适应5G通信发展需求,提出了一种介质开孔型频率选择表面(FSS)结构。该结构在不影响设备通风散热的条件下,实现对28GHz频段信号的电磁屏蔽。经过全波分析方法仿真,所设计的FSS结构在28 GHz频段电磁屏蔽效能(SE)达30 dB以上,带宽大于2 GHz。无论是TE还是TM极化电磁波,在0°~60°入射范围内具有良好的电磁屏蔽稳定性。(本文来源于《太赫兹科学与电子信息学报》期刊2019年04期）

满春红,贾勇,陈金富[5]（2019）在《方钢孔型及导卫的实用性设计》一文中研究指出针对技改后的半连轧生产线生产方钢最易产生缺陷进行研究,通过对发生缺陷现象的观察和分析,制定了整改方案。方案从现场的实际情况出发,结合理论依据,切实解决了问题。经过现场实际的生产验证,取得了理想效果。(本文来源于《中国重型装备》期刊2019年03期）

杨洋,张海生,苏磊,徐阳,王君珂[6]（2019）在《40a槽钢孔型设计》一文中研究指出介绍了河钢唐钢型钢厂为满足市场需求,在经典孔型理论的基础上,辅以有限元模拟工具,开发大规格槽钢孔型系统的过程。该系统在大型钢生产线应用后,实现了400 mm高大规格40a槽钢的稳定批量生产。其成品孔、控制孔及切分孔孔型设计方法及侧壁斜度的选择,为高度300 mm以上大规格槽钢孔型设计提供了参考。(本文来源于《河北冶金》期刊2019年07期）

卢立锋,王久刚[7]（2019）在《叁辊连轧管机孔型设计软件的开发》一文中研究指出分析叁辊连轧管机的孔型特点及孔型设计步骤,利用Lazarus软件开发出叁辊连轧管机孔型设计软件。该软件可以快速校核孔型参数,进行孔型轮廓和金属轮廓参数化绘图,并根据变形金属与工模具脱离点的坐标,分析生产事故情况,指导生产。利用Lazarus软件进行孔型设计方便快捷、通用性强、精度高;可针对不同的叁辊连轧管机组及其现场工况条件进行计算;还可以将孔型设计参数与现场生产和质量情况存储到数据库内,作为新孔型设计依据。(本文来源于《钢管》期刊2019年03期）

方超超[8]（2019）在《澄清室孔型挡板结构优化设计》一文中研究指出在稀土萃取工艺中,混合澄清室因其结构简单、安装环境要求不高、萃取效果优于其它传统萃取设备等因素被广泛应用。目前,国内外学者对萃取槽澄清室的内部流场研究已达几十年的历史,总结出先进理论对研究延长澄清室的路径、不同内部的澄清室结构来提高澄清效果有着深刻的理论指导意义。但是随着工业的发展,这些设计无法满足工业的生产需要,且因为设备占地大以及分离局限性等原因,一直影响着稀土提纯的效率。为此,本文提出在挡板上加入孔来观察分散带厚度体现出对澄清效率的优化设计。本文以某研究所的200L萃取槽澄清室为研究模型,拟对澄清室挡板中加入孔状的结构设计,并借助ANSYS软件中的Designermodler的叁维制图模块设计澄清室模型,后通过CFX 19.1软件模拟以水和P507分别作为水相与有机相介质的澄清过程分析,将分散带形成厚度以及澄清时间为优化参数,从而设计出最佳孔挡板,为澄清室结构开发提供了参考。通过澄清室中加入普通挡板以及孔状挡板进行模拟对比,发现具有孔状结构的挡板分散带厚度比普通挡板分散带厚度更薄,而且能够有效的促进澄清室中死角区域的混合液进入澄清室内进行反应。并在此基础上,着重研究了圆形孔挡板与长方形镂空挡板的参数模拟,分析了圆形孔挡板以及长方形镂空挡板澄清过程中距离顶面的最佳位置以及布局对分散带厚度的影响。而在含有孔结构挡板中分别加入六直叶涡轮和45°四斜叶轮,研究桨距离挡板的水平位置以及搅拌速度。分析得出,当距离挡板的位置过近或过远时,分散带厚度分布都比较混乱,因此要保证搅拌桨距离挡板一定的位置。此外,还对搅拌桨转速进行了仿真,并得到最佳转速下的澄清效果。(本文来源于《江西理工大学》期刊2019-05-01）

苏宁,张志远,朱永霞[9]（2019）在《冷轧不锈钢无缝管材孔型设计优化系统》一文中研究指出分析了二辊周期钢管冷轧的具体过程及特点,编制了一套孔型设计优化系统软件并对其使用方法和具体界面做了简要介绍,还给出了二辊周期钢管冷轧模具系统叁维模型的绘制方法。(本文来源于《山西冶金》期刊2019年02期）

梁敬斌,何宁[10]（2019）在《Φ430 mm轧机圆钢轧制孔型设计及优化》一文中研究指出介绍了在Φ 430 mm轧机用断面110 mm×110 mm方坯代替100 mm×100 mm方坯做为坯料生产高速钢圆钢的必要性,论述了孔型系统的选择、孔型设计、咬入以及轧制道次和分配,同时考虑了与现有孔型的共用性问题。通过孔型设计及优化,改进了原100 mm×100 mm方坯开坯辊存在的不足,改善了圆钢质量,重皮、折迭、劈头现象减少,且轧制能耗均衡,同时使前序锻坯生产能力大大提高,产品年产量提高了20%,达到了优质、高产、低耗的目的。(本文来源于《河北冶金》期刊2019年04期）

### 孔型设计论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

张力减径机孔型设计最关键的两个因素是减径系列的分配和椭圆度的选取。一个减径系列可以生产多个规格的成品管,不同的成品管规格可以通过改变减径系列的总减径率来获得。孔型椭圆度的计算尤为重要,如果椭圆度过小,在轧制薄壁钢管时,钢管的外壁容易挤入辊缝,形成轧折缺陷;而椭圆度过大,钢管横向受力不均,形成内多边形。孔型设计时椭圆度选取一般根据宽展系数和实际轧制经验确定。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 孔型设计论文参考文献

[1].宋光鑫,唐泽华.周期轧管机孔型优化设计[J].冶金与材料.2019

[2].李涛,汪超,马俊强,王莉.张力减径机组孔型设计简介[J].冶金设备.2019

[3].陈明.矩形弹簧扁钢轧制工艺及孔型设计[J].河北冶金.2019

[4].许留留,闫丽萍,赵翔.适用于5G电磁屏蔽的介质开孔型频率选择表面设计[J].太赫兹科学与电子信息学报.2019

[5].满春红,贾勇,陈金富.方钢孔型及导卫的实用性设计[J].中国重型装备.2019

[6].杨洋,张海生,苏磊,徐阳,王君珂.40a槽钢孔型设计[J].河北冶金.2019

[7].卢立锋,王久刚.叁辊连轧管机孔型设计软件的开发[J].钢管.2019

[8].方超超.澄清室孔型挡板结构优化设计[D].江西理工大学.2019

[9].苏宁,张志远,朱永霞.冷轧不锈钢无缝管材孔型设计优化系统[J].山西冶金.2019

[10].梁敬斌,何宁.Φ430mm轧机圆钢轧制孔型设计及优化[J].河北冶金.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4ec3d77bcc5f77cae6fb952b.html