# 土建工程混凝土施工技术的研究

关键词：土建工程；混凝土；施工技术

引言：我国经济发展与建筑技术日渐成熟，随着城市建筑规模不断扩大，建筑工程也逐年增多，因此现代化施工技术就显得尤为重要。在建筑工程施工中以混凝土施工技术最为关键，除了要求混凝土的强度、完整性、耐久性外，施工中还必须对混凝土的温度、裂缝、原料进行选择和控制，以保障建筑工程整体的施工质量。

一、混凝土的配料与搅拌

混凝土一般由水泥、骨料、水和外加剂，及各种矿物掺合料组成。将各种材料组分按已经确定的配合比进行拌制生产，首先要进行配料，一般情况下配料与拌制是混凝土生产的连续过程，但也有在某地将各种干料配好后运送到另一个地点加水拌制、浇筑的做法。在实际应用中，选取何种方法进行配料通常根据工程实际确定。混凝土拌制是混凝土施工技术中的一个重要环节，其效果的好坏将会对混凝土的质量产生重要影响。拌制混凝土的每个环节都不可大意。首先应根据配合比设计要求选好原料，并进行严格计量。所用的计量器具必须定期送检，搅拌站（或搅拌楼）安装好后需经政府有关部门进行计量认证。搅拌过程中对各种材料的数量要控制在允许的偏差范围内。搅拌时要注意投料次序，控制最短搅拌时间。卸料后要控制混凝土的出机温度与坍落度并检查其均匀性，以保证拌制出优质的混凝土。

二、混凝土的运输

2.1垂直运输

该方式可采用塔式起重机、混凝土泵、快速提升斗和井架。

2.2地面水平运输

当采用商品混凝土或运距较远时，最好采用混凝土搅拌运输车。在运输过程中，搅拌筒可进行缓慢的转动拌合，有效防止混凝土的离析。当运输距离较远时，可在搅拌桶内装入干料，并在到达浇筑现场前20min左右加入搅拌水，边行走边进行搅拌。

2.3混凝土楼面水平运输

多采用双轮手推车，塔式起重机亦可兼顾楼面水平运输。

三、混凝土施工方法

3.1混凝土的浇筑

（1）混凝土自高处倾落的自由高度不应超过2m。

（2）在浇筑竖向结构混凝土前，应注意：①先在底部填以50~100mm厚的与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆；②浇筑过程中尽量避免离析现象的产生；③当浇筑高度超过3m时，应采用串筒、溜管或振动溜管使混凝土下落。

（3）钢筋混凝土框架结构中，梁、板、柱等构件是沿垂直方向重复出现的，一般应按结构层次来分层施工。对平面，如果其面积较大，还应考虑分段进行，以便使混凝土、钢筋、模板等工序能相互配合、流水进行。

（4）在每一施工层中，应先浇筑柱或墙。在每一施工段中的柱或墙应连续浇灌到顶，且每排的柱子按由外向内的对称顺序进行，防止由一端向另一端推进，导致柱子模板受推倾斜。柱子浇筑完毕后，应停歇1~2h，使混凝土获得初步沉实，待混凝土达到一定强度后，再浇筑梁板混凝土。梁和板应同时浇筑混凝土，只有当梁高大于1m时，为了施工方便，才可以先行浇筑。

（5）浇筑混凝土应连续进行。当浇筑混凝土必须间歇进行时，应在前层混凝土凝结前，将次层混凝土浇筑完毕。一般情况下混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不得超过200min，超过时应留置施工缝。在浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时，应在柱和墙浇筑完毕后停歇1h，再继续浇筑。梁和板宜同时浇筑混凝土。拱及高度大于1m的梁等结构，可单独浇筑混凝土。在混凝土浇筑过程中，应经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况，当发现有变形、移位发生时，应及时采取措施进行处理。

3.2混凝土振捣

（1）每一振点的振捣延续时间，应使混凝土表面呈现浮浆和不再沉落。

（2）当采用插入式振动器时，捣实普通混凝土的移动间距，不宜大于振捣器作用半径的1.5倍；捣实轻骨料混凝土的移动间距，不宜大于其作用半径；振捣器与模板的距离，不应大于其作用半径的0.5倍，并尽量避免碰撞钢筋、模板、预埋件等。振捣器插入下层混凝土内的深度应大于50mm。一般每点振捣时间为20s，使用高频振动器时，最短不应小于10s，应以混凝土表面成水平不再显著下沉，且表面泛出灰浆为准。振动器插点要均匀排列，可采用“行列式”或“交错式”。

（3）采用表面振动器时，在每一位置上应连续振动一定的时间，正常情况下为25~40s，以混凝土面均匀出现浆液为准，移动时应成排依次振动前进，前后位置及排与排之间相互搭接应有30~50mm的间距，以防止漏振。振动倾斜混凝土表面时，应由低处逐渐向高处移动，以保证混凝土振实。

（4）采用外部振动器时，其振动时间和有效作用依混凝土的坍落度、结构形状、模板坚固程度及振动器的功率大小等因素而定。一般每隔1.5m的距离设置一个振动器。当混凝土成一个水平面且不再出现气泡时，可停止振动。

3.3施工缝

由于施工技术和施工组织上的原因，不能连续将结构整体浇注完成，间歇时间预计将超过规定时间时，应预先选定适当部位设置施工缝。施工缝的位置应设置在结构受剪力较小且便于施工部位。

四、混凝土的养护技术

养护是为了保证混凝土凝结和硬化必需的湿度和适宜的温度，促使水泥水化作用充分发展的过程，是获得优质混凝土必不可少的措施。实验表明，未养护的混凝土与经过充分养护的混凝土相比，其28天后的抗压强度将降低30%左右，一年后的抗压强度约降5%左右，可见养护对混凝土工程的重要性。混凝土的养护方法有：

（1）自然养护

这是最简单的养护方法。

（2）太阳能养护

太阳能养护是在结构或构件周围表面护盖塑料薄膜或透光材料搭设的棚罩，用以吸收太阳光的热能对结构、构件进行加热蓄热养护，使混凝土在强度增加的过程中有足够的温度和湿度，促进水泥水化。太阳能养护具有工艺简单、劳动强度低、投资少、养护周期短、节省能源等优点。

（3）蒸汽养护

蒸汽养护是利用蒸汽加热养护混凝土。可选用棚罩法、蒸汽套法、热模法及蒸汽毛管法。

（4）养护剂养护

养护剂养护是在结构件表面喷涂或刷涂养护剂，待溶液中的水分挥发后，在混凝土表面上会结成一层塑料薄膜，可使混凝土表面与空气隔绝，以阻止混凝土内部水分的蒸发。

结束语：目前我国土建工程还是主要以混凝土施工为主。在施工过程中掌握影响混凝土质量的主要因素，对切实控制混凝土施工的质量，促进我国混凝土施工技术的优质发展具有重要意义。因此在施工过程中，必须对混凝土的施工质量给予足够重视。

参考文献

[1]崔岩，卢春燕.对土建工程中混凝土施工质量控制的探讨[J].黑龙江科技信息，2011，（0（4）：232.

[2]马健.建筑工程中混凝土施工的问题及防治[J].中国石油和化工标准与质量，2011，（0（2）：193.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4ed3150ecfd7f64f9dc59d2c.html