# NaOH/硫脲的温和处理对木浆纤维及纸张性能的影响

### 论文摘要

为获得高松厚度、高透气度的纸基材料纤维,本研究采用NaOH/硫脲对硫酸盐针叶木浆纤维进行低温温和处理,分析了低温（-15℃）处理（冷冻）时间和硫脲用量对纤维性能及纸张的影响。结果表明,随着冷冻时间的延长,纤维长度缓慢下降,细小纤维含量减少,纤维润胀,弯曲扭结;当NaOH/硫脲水溶液用量为8%NaOH/8%硫脲、冷冻时间为20 min时,与对照组纤维相比,二重质均纤维长度缩短了14. 51%,细小纤维含量降低了60. 62%; X射线衍射（XRD）分析显示,处理后的纤维结晶度降低了2. 13%;扫描电子显微镜（SEM）和原子力显微镜（AFM）分析表明,处理后的纤维表面呈现出明显褶皱,纤维平均粗糙度增加了159%。同时,纸张纤维平均孔径从28. 79μm增加到49. 62μm,纸张松厚度增加了39. 53%,透气度增加了105. 38%。

### 论文目录

- 1 实验

- 1.1 实验原料

- 1.2 实验仪器

- 1.3 纤维处理

- 1.4 性能表征

- 2 结果与讨论

- 2.1 冷冻时间对纤维质量参数的影响

- 2.2 硫脲用量对纤维参数及纸张性能的影响

- 2.3 纤维形态的观察

- 2.4 纤维表面形貌分析

- 2.5 AFM分析

- 2.6 XRD分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 熊晓敏,赵传山,韩文佳,姜亦飞,王莎

关键词: 硫脲,纤维素纤维,表面形态,粗糙度

来源: 中国造纸 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工,轻工业手工业

单位: 齐鲁工业大学(山东省科学院)生物基材料与绿色造纸国家重点实验室

分类号: TS721.1

页码: 14-19

总页数: 6

文件大小: 4023K

下载量: 82

### 相关论文文献

- [1].激光干涉技术在粗糙度测量中的应用[J]. 机床与液压 2016(16)

- [2].治愈心灵的恐怖尖叫[J]. 当代学生 2020(Z1)

- [3].机械加工表面粗糙度的控制与实现探究[J]. 现代职业教育 2016(26)

- [4].八角垫(槽)加工与密封研究[J]. 科学中国人 2017(20)

- [5].冷轧冲压用钢粗糙度的控制[J]. 涟钢科技与管理 2015(02)

- [6].基于表面粗糙度参数的管道当量粗糙度快速评测[J]. 水利学报 2018(02)

- [7].分布式粗糙度对马赫数为4.5的平板边界层稳定性的影响[J]. 航空动力学报 2016(05)

- [8].偏工况下壁面粗糙度对泵腔内流动规律的影响[J]. 工程热物理学报 2015(09)

- [9].沙波当量粗糙度的分形特性初探[J]. 人民黄河 2014(01)

- [10].人为粗糙度强化换热技术研究概述[J]. 机械设计与制造 2011(02)

- [11].金属油气管道内壁粗糙度的测量方法[J]. 中国金属通报 2018(04)

- [12].激光精密切割圆弧和直线粗糙度差异分析与消除[J]. 中国激光 2015(03)

- [13].非均匀地表空气动力学有效粗糙度的统计特征[J]. 物理学报 2013(05)

- [14].不同加工工艺材料表面电子束改性粗糙度分析[J]. 热加工工艺 2012(16)

- [15].地形粗糙度线范围对风电场计算的影响[J]. 电力勘测设计 2012(04)

- [16].新老混凝土黏结面粗糙度评价方法综述[J]. 混凝土 2010(01)

- [17].季节因素对广州地区健康女性面部皮肤粗糙度指标的影响及校正[J]. 皮肤性病诊疗学杂志 2010(05)

- [18].材料粗糙度变化对卫星光谱红化效应的影响[J]. 空间科学学报 2020(01)

- [19].差动式彩色共聚焦粗糙度评定系统及实验研究[J]. 中国光学 2020(05)

- [20].基于神经网络的叠合面粗糙度检测方法研究[J]. 机电信息 2020(30)

- [21].预制混凝土结合面粗糙度测定技术综述[J]. 建筑技术 2018(S1)

- [22].粗糙度与破口尺寸对管道裂纹摩擦系数影响的计算研究[J]. 装备制造技术 2016(03)

- [23].毛细管粗糙度对空调器性能影响的试验研究[J]. 制冷与空调 2014(04)

- [24].光学法用于测定纸张粗糙度[J]. 中华纸业 2010(16)

- [25].粗糙度测量新标准的应用[J]. 内燃机与配件 2010(09)

- [26].不同桩侧粗糙度下桩侧阻力分析[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [27].设定明确的粗糙度目标并实现它[J]. 现代制造 2020(Z1)

- [28].粗糙度对水滴飞溅特性的影响规律研究[J]. 空气动力学学报 2019(01)

- [29].壁面粗糙度对旋风分离器内流场影响的数值模拟[J]. 环境工程学报 2011(10)

- [30].基于3D扫描技术的现场混凝土三维粗糙度检测方法[J]. 低温建筑技术 2020(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4f05bec25ed29ac661136fbd.html