# 基于CT图像序列的围压TATB基PBX冲击损伤特性

### 论文摘要

为研究高聚物黏结炸药(PBX)在冲击载荷作用下损伤特性,以分离式霍普金森压杆(SHPB)对TATB基PBX进行了动态冲击实验,利用X射线显微层析成像(X?ray Micro?computed tomography,X?μCT)进行了损伤观测表征,基于CT图像序列并结合数字图像处理算法,对损伤裂纹进行了提取与三维重构,并提出一种基于CT图像序列的缺陷体积占比的损伤变量评价方法,对不同子弹冲击速度作用下的损伤变量值进行了计算。结果表明,损伤裂纹沿着与端面约为60°方向由两端向中间延展,裂纹整体呈"沙漏"分布特征,且随着子弹冲击速度增加,裂纹延伸方向基本保持不变,由于炸药初始损伤的存在,损伤变量值并不一直增大,而是先减小再增大,后呈急剧增大趋势。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 实验

- 2.1 仪器设备

- 2.2 实验样品

- 2.3 实验过程

- 3 结果与讨论

- 3.1 PBX冲击损伤表征

- 3.2 损伤变量评价

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘本德,陈华,张伟斌,张才鑫,刘晨

关键词: 高聚物粘结炸药,冲击损伤,射线显微层析成像,损伤变量

来源: 含能材料 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 燃料化工,武器工业与军事技术

单位: 中国工程物理研究院化工材料研究所

基金: 国家自然科学基金面上面上项目(11572294),国家自然科学基金联合基金(U1330202),国家重大科学仪器设备开发专项(2013YQ03062907)

分类号: TQ560.1

页码: 196-201

总页数: 6

文件大小: 1434K

下载量: 64

### 相关论文文献

- [1].微米级TATB在限制条件下的烤燃试验研究[J]. 火工品 2019(06)

- [2].Effect of microstructure on short pulse duration shock initiation of TATB and initial response mechanism[J]. Defence Technology 2020(02)

- [3].3D网状静电纺NC/GAP/nano-TATB纤维的表征及热化学性能（英文）[J]. 含能材料 2020(09)

- [4].模拟技术在军事实验中的应用——以TATB基高能顿感含能材料为例[J]. 中国高新科技 2020(12)

- [5].TATB在不同溶剂中的溶解特性研究进展[J]. 含能材料 2020(10)

- [6].Interaction of TATB with Cu and Cu~(+1). A DFT study[J]. Defence Technology 2019(01)

- [7].自动化控制在TATB生产线中的应用[J]. 广州化工 2018(04)

- [8].Thermal decomposition and kinetics of plastic bonded explosives based on mixture of HMX and TATB with polymer matrices[J]. Defence Technology 2017(01)

- [9].Compressive Behavior of TATB Grains inside TATB-Based PBX Revealed by In-Situ Neutron Diffraction[J]. Chinese Physics Letters 2017(06)

- [10].两种TATB的热膨胀研究[J]. 兵器装备工程学报 2016(06)

- [11].TATB纯度的反相高效液相色谱分析方法及应用[J]. 四川兵工学报 2013(12)

- [12].精确计算TATB分子间相互作用能并重新认识其作用本质[J]. 原子与分子物理学报 2020(05)

- [13].密闭体系下TATB的热分解动力学与热危害预测[J]. 爆破器材 2020(03)

- [14].TATB在高温下分解的动力学模拟[J]. 高压物理学报 2018(01)

- [15].纳米TATB中微量残阴离子含量的离子色谱分析[J]. 含能材料 2017(02)

- [16].TATB造型颗粒微细结构X射线亚微层析成像[J]. 含能材料 2017(02)

- [17].TATB造型粉颗粒单轴压缩力学性能[J]. 含能材料 2020(10)

- [18].机械球磨法制备纳米CL-20/TATB共晶炸药[J]. 兵器装备工程学报 2018(08)

- [19].紫外光谱法应用于TATB基炸药中TATB含量的测量[J]. 火工品 2014(06)

- [20].纳米TATB的绿色制备法[J]. 火工品 2015(01)

- [21].无氯TATB的合成及其热分解动力学[J]. 火炸药学报 2009(06)

- [22].龙骨状纳米结构TATB的构筑与热分解动力学研究[J]. 含能材料 2019(02)

- [23].Effects of hydrogen bonds on solid state TATB,RDX,and DATB under high pressures[J]. Chinese Physics B 2014(04)

- [24].TATB结晶技术研究进展[J]. 含能材料 2010(06)

- [25].水稻白叶枯病菌tatB基因的克隆及功能分析[J]. 南京农业大学学报 2012(03)

- [26].利用离子液体精制TATB的研究[J]. 含能材料 2009(06)

- [27].高温下TATB基钝感炸药爆轰波波阵面曲率效应实验研究[J]. 含能材料 2017(02)

- [28].纳米六硝基六氮杂异伍兹烷与三氨基三硝基苯含能复合物的制备及性能研究[J]. 兵工学报 2020(01)

- [29].TATB晶体声子谱及比热容的第一性原理研究[J]. 物理学报 2016(12)

- [30].TATB晶体的状态方程与振动性质的密度泛函理论研究[J]. 含能材料 2016(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4f181b72a48fd2bd36995ea5.html