# 透明超疏水SiO2/硅酮胶复合涂层的制备及性能

### 论文摘要

以疏水纳米SiO2和中性硅酮结构胶为主要原料,采用喷涂法在玻璃表面制备出透明超疏水SiO2/硅酮胶复合涂层。采用FTIR、SEM、接触角测量仪和紫外-可见分光光度计对复合涂层的分子结构、微观形貌、润湿性和透光率进行表征。讨论了纳米SiO2的添加量与涂层表面微结构、水接触角、透明性三者的关系,考察了复合涂层的耐水冲击性能和耐水稳定性能。结果表明:SiO2/硅酮胶复合涂层表面呈连续的多孔网络状,团聚的SiO2纳米粒子分散在作为骨架的亚微米级硅酮胶周围,构成了微纳米双尺度的复合粗糙结构。当SiO2质量分数为2.0%时,复合涂层的水接触角达到最大为169.8°±0.7°,在380～760nm可见光范围内的平均透光率为82.9%;当硅酮胶质量分数为4%时,复合涂层分别经5 h水冲击以及10 d水浸泡后,水接触角仍保持在140°以上。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 试剂及仪器

- 1.2 超疏水复合涂层的制备

- 1.3 涂层性能测定

- 2 结果与讨论

- 2.1 红外光谱分析

- 2.2 表面形貌分析

- 2.3 润湿性分析

- 2.4 透明性分析

- 2.5 水对复合涂层疏水性能的影响

- 2.5.1 涂层的附着力

- 2.5.2 耐水稳定性能

- 2.5.3 耐水冲击性能

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 许里杰,鲁浈浈,周建庭

关键词: 透明,超疏水,物理共混,复合涂层,自清洁性,功能材料

来源: 精细化工 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 材料科学

单位: 重庆交通大学土木工程学院

基金: 国家重点研发计划(2017YFC0806007),国家杰出青年科学基金(51425801),贵州省科技计划支持([2017]2035),贵州省交通厅科技项目(2016-123-040)~~

分类号: TB306

DOI: 10.13550/j.jxhg.20180735

页码: 1334-1339

总页数: 6

文件大小: 2848K

下载量: 613

### 相关论文文献

- [1].中科院研制出飞机用纳米复合涂层新技术[J]. 涟钢科技与管理 2012(02)

- [2].深海环境下新型纳米复合涂层与钢构件变形协同机制的加速模拟试验[J]. 北京石油化工学院学报 2019(04)

- [3].载荷对钛合金Al_2O_3-Y_2O_3/Al-Y复合涂层摩擦学性能的影响[J]. 热处理 2020(02)

- [4].含片状金属粒子复合涂层辐射特性研究[J]. 工程热物理学报 2020(07)

- [5].在纯钛表面制备疏水和抗腐蚀性碳-PTFE复合涂层的性能（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2019(11)

- [6].无机复合涂层对碳纤维性能的影响[J]. 无机盐工业 2016(12)

- [7].微弧氧化/磁控溅射复合涂层对镁微观结构与摩擦性能的影响[J]. 真空科学与技术学报 2017(04)

- [8].“复合涂层及其制备技术”专题序言[J]. 表面技术 2017(07)

- [9].钛合金表面激光熔覆高温自润滑耐磨复合涂层[J]. 焊接学报 2015(05)

- [10].镁合金-黄连素-生物复合涂层的研究[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [11].六方氮化硼改性聚四氟乙烯/聚酰胺酰亚胺复合涂层摩擦磨损性能的研究[J]. 塑料工业 2020(09)

- [12].冷涂锌复合涂层体系在钢桥梁上的施工应用[J]. 涂料工业 2019(08)

- [13].超疏水复合涂层的制备和性能研究[J]. 材料研究学报 2018(07)

- [14].低碳钢表面火焰喷涂复合涂层的耐腐蚀性能研究[J]. 科技创新与应用 2016(34)

- [15].非均匀温度场激光熔注复合涂层晶粒生长模拟[J]. 应用激光 2017(01)

- [16].聚醚醚酮基复合涂层的研究[J]. 塑料工业 2017(03)

- [17].等离子喷涂NiCoCrAlY/Al_2O_3-30%B_4C复合涂层的摩擦性能[J]. 材料热处理学报 2016(04)

- [18].单晶合金(NiCoCrAlYHf+AlYSi)复合涂层抗氧化性能研究[J]. 真空 2016(03)

- [19].钛合金微弧氧化/有机硅转化复合涂层的制备与高温性能[J]. 材料热处理学报 2016(06)

- [20].冷喷涂制备陶瓷及陶瓷金属复合涂层的研究进展[J]. 兵器材料科学与工程 2015(01)

- [21].高强钢冷喷涂铝锌复合涂层性能研究[J]. 材料工程 2015(02)

- [22].粉煤灰玻璃/陶瓷复合涂层冲蚀磨损性能研究[J]. 硅酸盐通报 2013(08)

- [23].金属-陶瓷复合涂层的组织与磨损性能研究[J]. 陶瓷 2010(06)

- [24].多元复合涂层研制成功获国家专利[J]. 稀土 2010(03)

- [25].激光熔覆316L微孔结构/Al_2O_3-13%TiO_2复合涂层组织及性能[J]. 中国有色金属学报 2019(11)

- [26].换热器表面复合涂层的制备及耐腐蚀与导热性能[J]. 精细化工 2020(01)

- [27].柔性陶瓷复合涂层在油田集输管线防垢中的应用研究[J]. 广东化工 2020(15)

- [28].用于节能型风电机组的复合涂层绝缘绕组线的创新研制[J]. 机械工程师 2020(11)

- [29].三基色镍基自敏复合涂层的制备及其性能研究[J]. 无机材料学报 2017(01)

- [30].316L不锈钢/铝复合涂层的摩擦磨损性能[J]. 金属热处理 2017(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4f825ecb25af5d40a3e7baf5.html