# HRB500E稳定氮含量技术研究

### 论文摘要

依据氮在钢水中的溶解机理,从钢水温度、钢水终点碳含量、底吹搅拌、合金加入顺序等4个方面分析了影响氮收得率的因素,并从5个方面提出了稳定氮收得率的措施。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 生产现状

- 1.1 生产工艺

- 1.2 钢材性能情况

- 2 氮在钢水中的溶解机理

- 3 氮收得率的影响因素

- 3.1 钢水温度

- 3.2 钢水终点碳含量

- 3.3 底吹搅拌

- 3.4 合金加入顺序

- 4 稳定氮收得率的措施

- 5 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 钟云庆,陈刚,李志丹,杨宗波

关键词: 氮含量,脱氧,炉龄

来源: 中国高新科技 2019年19期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 冶金工业

单位: 成渝钒钛科技有限公司炼钢厂

分类号: TF703

DOI: 10.13535/j.cnki.10-1507/n.2019.19.14

页码: 61-63

总页数: 3

文件大小: 1492K

下载量: 27

### 相关论文文献

- [1].降低电炉钢水氮含量的工艺研究[J]. 鄂钢科技 2012(04)

- [2].煤炭中氮含量测定的新方法研究[J]. 煤炭技术 2019(09)

- [3].全自动凯氏定氮仪测定煤炭中的氮含量[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(04)

- [4].21Cr1-1Ni-N耐热钢中氮对力学性能的影响[J]. 炼钢 2009(06)

- [5].EAF-LF-VD流程低氮氧含量控制工艺探讨与实践[J]. 工业加热 2013(02)

- [6].60 t EBT+LF+VD生产铁路机车轴坯的工艺实践[J]. 山西冶金 2009(01)

- [7].钢中氮的作用机理相关问题研究[J]. 黑龙江冶金 2013(05)

- [8].洁净钢生产中氮含量的控制[J]. 河北理工大学学报(自然科学版) 2009(04)

- [9].钢中氮的行为及控制机理相关问题讨论[J]. 黑龙江冶金 2015(03)

- [10].氮含量对加氢工艺的影响[J]. 民营科技 2011(08)

- [11].钢屑状试样中氮含量的测定方法研究[J]. 包钢科技 2008(05)

- [12].薄板钢氮含量控制生产实践[J]. 山西冶金 2019(01)

- [13].水电用钢WSD690E冶炼过程氮含量的控制研究[J]. 宽厚板 2019(04)

- [14].江油市大康镇土壤氮含量特征与土壤营养管理[J]. 物探化探计算技术 2010(06)

- [15].梅钢纯净钢冶炼降低氮含量工艺分析[J]. 梅山科技 2008(03)

- [16].65Mn钢铸坯中氮含量控制[J]. 山东工业技术 2019(01)

- [17].基于遥感光谱的作物氮含量估算研究进展[J]. 中国农业科技导报 2019(01)

- [18].轴承钢穿管管壁鼓泡及内翘皮缺陷分析[J]. 现代冶金 2009(06)

- [19].半微量法测定复混肥中氮含量及其不确定度评价[J]. 云南化工 2018(11)

- [20].液态石油烃中痕量氮测定[J]. 润滑油 2009(04)

- [21].船板钢不同N含量第二相粒子变化规律[J]. 鞍钢技术 2011(06)

- [22].樟树叶片示踪高速路附近大气氮沉降[J]. 安徽农业科学 2010(24)

- [23].钢中氮含量控制的研究及探讨[J]. 四川冶金 2009(01)

- [24].40CrB冶炼过程中氮含量的控制[J]. 莱钢科技 2011(05)

- [25].钢中氮的溶解行为研究[J]. 梅山科技 2009(06)

- [26].氮含量对U71Mn高速钢轨钢质的影响研究[J]. 物理测试 2010(05)

- [27].水稻透射光谱与氮含量的相关性研究[J]. 中国农学通报 2009(24)

- [28].低碳中宽带钢氮含量对钢材性能的影响[J]. 物理测试 2018(02)

- [29].氮在钢液中溶解的热力学及动力学研究[J]. 炼钢 2015(05)

- [30].ER70S-6钢氮氧含量控制[J]. 炼钢 2014(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4fbda26df3e7048e81179872.html