# 变电站运行维护风险与控制措施探讨

国网湖南省电力有限公司宁远县供电分公司湖南宁远425600

摘要：我国社会经济的快速发展离不开电力能源的支持，在发电厂与用户之间必须要通过变电站进行连接，变电站的运行质量直接决定着电厂的供电质量。变电站能够将电力能源进行转换并且分配，保证用户的正常使用，如果变电站出现运行故障必然会给整个电力系统造成严重的影响。本文通过对变电站的运行维护进行深入的分析，明确变电站主要的风险问题，并且提出对性的控制措施，提高变电站的运维管理质量与水平。

关键词：变电站；运行维护；风险控制；主要措施

变电站是整个电力系统运行的基础，如果出现故障不仅会导致供电系统陷入停顿，也会导致电网运行稳定性受到影响，甚至会造成大面积的停电事故。为此必须要加强对变电站运行维护。从目前来看，影响变电站运行维护的风险有很多，必须详细分析变电站运行维护出现风险的原因，做好紧急预防措施，从根源上避免变电站运行故障的问题。

一、变电站运行维护中存在的风险

（一）基础设备安装的安全性问题

在变电站运行维护的过程中，由于设备的安装存在不足很容易导致整个变电站运行维护系统的安全性和可靠性降低。主要原因在于很多设备安装人员缺乏对设备的了解，也没有能够及时对各种新型号设备的设计原理进行研究，导致安装技术与水平无法适应新的要求[1]。在这种情况下如果工作人员按照原有的安装方式进行安装，很容易导致设备运行出现故障。

（二）安装技术的可靠性和稳定性问题

在变电站运行维护系统安装的过程中，由于越来越多的变电站逐渐发展成为智能化变电站，具有系统化、数字化、智能化的特点，导致变电站运行维护系统的安装非常的复杂，一旦出现操作失误很容易引发故障隐患。在安装的过程中，如果安装人员没有及时发现问题，也没有在安装完成之后进行试运行，很容易造成变电站的系统运行受到严重影响。

当前我国智能化变电站还处于探索阶段，技术人员必须要不断的探索和实践，这样才能够保证自身的技能与水平顺应时代的发展，但是在实际实践的过程中还存在许多的技术不到位的问题，导致变电站系统运行维护的稳定性与可靠性不高[2]。

（三）快速保护的问题

由于电子互感器具有数据传输的功能，在数据传输时必须要利用一系列的合并操作，大大增加了传输成本和传输时间。与传统的变电站相比较来看，现阶段的智能变电站由于动作保护的时间具有明显的延迟性，快速保护以及相关问题必然会影响变电站运维的整体质量。

（四）安装保护工程

在变电站运行的过程中，由于附近存在一定的保护设施，可以对电缆进行接地保护，提高变电站的运行寿命。由于智能汇控柜对外部环境的要求非常高，在控制外部环境的过程中，很容易增加设备运行与维护的成本，而且许多的辅助空调设备的成本甚至高出智能汇控柜的安装成本，严重影响电厂的经济效益。在对设备检修与维护的过程中，由于技术人员没有掌握智能汇控柜的检测要点，也很容易导致智能汇控柜的设备检测安装效果受到影响[3]。

（五）火灾漏电报警控制系统

在变电站运行维护的过程中，必须要加强绝缘部件的检测，如果没有对绝缘进行实时监测，导致低压配电线路绝缘出现故障，也没有及时的发出警告信号，这样就导致低压配电线路和设备漏电情况或者泄露电流的问题而无法及时发现，一旦漏电过于集中，很容易导致出现火灾隐患的问题。

二、变电站的运行维护风险控制措施

（一）对于操作票和工作票的管理

在变电站运行维护管理的同时，必须要加强对安全管理工作的控制，由于工作票和操作票属于非常重要的环节。必须要强化操作票与工作票的管理。在现代智能变电站之中，由于新增加过程层设备合并单元网络交换机等，能够进行在线的智能检测，除了需要完善和建立、命名编号的台帐之外，还应该对不同设备的参数进行备份管理，保证设置信息符合相应的标准，避免信息丢失而引发设备异常运行的情况。还应该加强对现场施工工作进行工作票和操作票的管理，在对部分设备检修与维护时，如果需要一次设备停电，则必须要进行工作票的填写，保证相应的安全管理措施得到有效落实[4]。

（二）对于倒闸操作的安全管理

由于在智能变电站中要想完成倒闸操作，则必须要实现控制操作，远程控制以及就地操作等，通过倒闸操作的安全管理能够减少运行维护人员的数量。由于传统的变电站操作必须要配备安全监督员、操作员、站长、监护人、配合人员以及第二监护人等，需要的人员数量比较多，而在智能变电站中利用倒闸操作可以有效减少操作人员的数量，只需要两个人左右即可[5]。

倒闸操作还能够对各个变电站的运行子站进行集中监控，满足智能化变电站操作，一次设备和二次设备的自动化水平都能够得到明显的增强，保证变电站设备运行的可靠性与安全性。对一些典型的操作来说，只需要主站一个人就能够相互的配合，最大程度上减少人工成本，降低操作人员的劳动强度。

在进行常规操作的过程中，必须要对操作票进行填写、检查、核对以及相应的演练，必须不断的进行汇报和检查，这样就导致人员数量比较多、劳动强度比较大。通过倒闸操作可以实现自动化智能化的操作，有效减少对人员的依赖。

（三）对于在线监测设备的管理

科学技术快速发展的今天，变电站电气设备在线检修系统能够通过各种光电技术来对电气设备的运行状态进行实时监控，保证信息接收的效果和质量。通过加强对计算机技术在信息管理方面的应用，也能够提高电气设备检修的自动化水平，避免人为因素的干扰，对问题的分析更加客观。

在变电站电气设备在线监测技术发展的过程中，由于很多技术还不够成熟导致某些潜在的故障信号往往表现并不明显。而在我国研究人员不懈努力之下，我国的变电站电气设备在线检测技术几乎能够达到国际的先进水平。通过在线监测技术的应用，不仅能够对多种电气设备状态进行检测，并且在第一时间发现潜在的威胁，而且还能够从宏观意义上来掌握电力系统。在线监测设备肩负着验收维护的工作职能，为此在线监测系统是保证高压设备运行的重要措施。如果在监测运行的过程中，也应该对测量数据进行有效监控，形成相对应的数据曲线，利用测量过的数据进行纵向与横向的分析和比较，这样就能够形成立体的监测控制模型在与实际环境相结合，可以判断一次设备实时运行的情况，加强对设备运行状态的可视化管理。

（四）能量管理系统的管理

能量管理系统就是整个微电网运行的核心，只有提高能量管理系统的先进性，才能够保证微电网的运行效率更高。从目前来看微电网的功能在于分散负荷，以及将微电源进行汇总，可以将能量管理系统作为整个系统来进行控制和管理，其中一个微电网至少要包含相关负荷以及分布式电源。通过加强对微电网运行与管理的连接，能够保证微电网的相互关联，而不必通过主网的连接，尽管微电网在很多方面能够有效解决大规模分布式电源在接入电网系统中带来的异常变动情况，但是也能够增强分布式电源的主要优势[6]。由于微电网自身的特殊性以及大规模的发电机组导致整个能量系统的管理无法适应微电网的能量管理，必须要加强对微电网能量管理系统进行深入的研究。

结论

通过本文对变电站运行维护的风险进行深入的分析，并且提出相应的解决对策，可以有效保证变电站顺利运行，另外在变电站运行与维护的过程中，必须要不断提高技术人员的知识储备，顺应时代的发展，加强对专业技术和知识的学习，严格按照相应的操作规范来进行操作，只有这样才能够保障变电站的快速发展。

参考文献：

[1]张小军，肖行瑶.变电站运行维护风险分析与控制措施初探[J].中国设备工程，2018（19）：68-69.

[2]姚朝玮.变电站运行维护风险及控制措施[J].通讯世界，2018（07）：195-196.

[3]成满妹.变电站运行维护风险分析与控制措施[J].科技风，2018（16）：176.

[4]张翼生.变电站运行维护风险及控制措施分析[J].科技风，2018（10）：139.

[5]付永贵.500kV变电站运行维护风险分析与控制措施[J].低碳世界，2017（35）：109-110.

[6]崔俊杰，郑方圆.变电站运行维护风险及控制措施分析[J].内燃机与配件，2017（22）：104-105.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/4fd645670acd2223c6071cfc.html