# 永磁同步直线电动机的改进双矢量MPC电流控制

### 论文摘要

由于单矢量模型预测控制(MPC)与占空比MPC电流控制在电压矢量选择上的局限,将双矢量MPC应用于直线电动机电流环控制。该控制策略在一个采样周期内选择2个电压矢量,扩大了实际作用电压的范围,因而电压矢量的选择更准确。鉴于该算法的计算量较大,对电压矢量的选择方法进行改进,以缩小矢量选择范围,简化计算。实验结果表明,改进的双矢量MPC算法提高了电流环的调节能力与跟踪性能,有效抑制直线电动机推力波动,增强了直线电动机运行的稳定性。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 PMSLM电流预测模型

- 2 MPC电流控制算法

- 2.1 单矢量MPC

- 2.2 占空比MPC

- 3 改进双矢量MPC算法

- 3.1 Vs1选择方法改进

- 3.2 Vs 2选择方法改进

- 4 算法比较

- 5 实验研究

- 6 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 林健,谢高硕,万其,施昕昕,周磊,刘晗,王通通

关键词: 永磁同步直线电动机,模型预测控制,改进双矢量,电流控制

来源: 微特电机 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 南京工程学院

基金: 国家自然科学基金项目(51505213),南京工程学院校级基金面上项目(CKJB201702,CKJA201804)

分类号: TM33

页码: 48-53

总页数: 6

文件大小: 1057K

下载量: 118

### 相关论文文献

- [1].设计参数对磁障耦合式初级永磁直线电动机性能的影响[J]. 电气工程学报 2020(02)

- [2].一种双定子永磁直线电动机的优化设计[J]. 机电信息 2020(23)

- [3].面向导弹电磁弹射的双边感应直线电动机研究[J]. 微特电机 2018(08)

- [4].磁悬浮永磁直线电动机及其控制系统研究[J]. 中国机械工程 2015(13)

- [5].双筒直线电动机矢量控制系统[J]. 煤矿机电 2019(06)

- [6].磁致伸缩式惯性直线电动机[J]. 微特电机 2015(10)

- [7].永磁同步直线电动机自抗扰控制算法研究[J]. 工矿自动化 2014(07)

- [8].单相永磁低速直线电动机的自启动分析[J]. 煤矿机电 2014(04)

- [9].直线电动机应用于数控机床的共性技术研究[J]. 中国制造业信息化 2012(11)

- [10].基于U型直线电动机的应用研究[J]. 新技术新工艺 2012(07)

- [11].垂直运动永磁同步直线电动机位置检测的仿真[J]. 微特电机 2009(03)

- [12].低速永磁直线电动机的稳定性分析及其控制方法研究[J]. 河南理工大学学报(自然科学版) 2009(02)

- [13].垂直提升用永磁同步直线电动机分段设计研究[J]. 微特电机 2008(11)

- [14].基于等效磁势法的直线电动机磁场及推力分析[J]. 微特电机 2019(02)

- [15].直线电动机驱动高速压力机的应用研究[J]. 锻压技术 2018(06)

- [16].基于SVPWM的永磁同步直线电动机位置伺服控制策略[J]. 机械设计与研究 2014(01)

- [17].低速大推力圆筒永磁直线电动机磁场分析[J]. 微特电机 2012(02)

- [18].永磁同步直线电动机直接推力仿真[J]. 上海电机学院学报 2012(03)

- [19].高温超导直线电动机技术及其发展[J]. 微特电机 2008(03)

- [20].基于迭代学习的永磁同步直线电动机的位置环控制[J]. 微特电机 2008(04)

- [21].直线电动机伺服系统精确自动建模方法研究[J]. 微特电机 2016(04)

- [22].直接磁悬浮永磁直线电动机运行机理研究[J]. 制造技术与机床 2012(03)

- [23].永磁同步直线电动机的自适应模糊滑模控制[J]. 微特电机 2012(08)

- [24].影响低速圆筒型永磁直线电动机性能因素研究[J]. 微特电机 2012(10)

- [25].直线电动机地铁线路焊接接头不平顺测试分析及安全限值研究[J]. 机械工程学报 2017(10)

- [26].永磁同步直线电动机斜极对推力波动影响的研究[J]. 中国农机化学报 2015(01)

- [27].井下直线电动机采油技术试验研究[J]. 石油矿场机械 2014(07)

- [28].龙门双驱直线电动机运动平台滑模控制研究与实现[J]. 制造技术与机床 2014(09)

- [29].基于直线电动机驱动的绿色夹具[J]. 金属加工(冷加工) 2012(09)

- [30].永磁同步直线电动机位置伺服控制系统设计[J]. 微特电机 2011(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5003eaa70eb64ee90b3591da.html