# 和田市土层剪切波速与土层埋深关系统计分析

### 论文摘要

收集和田市土层钻孔剪切波速实测数据,按照地貌单元划分,按不同岩性分别采用线性函数模型、一元二次函数模型及幂函数模型等三种模型进行土层剪切波速与土层埋深的统计回归分析,给出拟合参数和拟合优度R2,从而得到和田市各工程地质单元各类土层剪切波速与土层埋深关系公式。并对统计回归分析结果进行了显著性检验,此基础上计算出场地覆盖层厚度计算值,将土层剪切波速预测值与实测值、覆盖层厚度计算值与实测值进行对比,验证统计回归关系式的合理性和适用性。结果表明,统计分析得到的和田市城区各工程地质地貌单元各类土层剪切波速与土层埋深关系公式较为准确可靠。

### 论文目录

- 1 和田市工程地质条件概述

- 2 统计资料和分析方法

- 3 回归分析结果检验

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 阿里木江·亚力昆,唐丽华,刘志坚

关键词: 和田市,剪切波速,土层埋深,统计回归分析

来源: 内陆地震 2019年03期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 地质学,建筑科学与工程

单位: 新疆维吾尔自治区地震局

基金: 新疆维吾尔自治区科学基金面上项目(2017D01A66)

分类号: TU435

DOI: 10.16256/j.issn.1001-8956.2019.03.005

页码: 229-235

总页数: 7

文件大小: 412K

下载量: 34

### 相关论文文献

- [1].山东地区等效剪切波速与30m等效剪切波速转换研究[J]. 科学技术与工程 2020(24)

- [2].天津地区覆盖土层剪切波速与埋深的相关性分析[J]. 地震工程与工程振动 2018(06)

- [3].苏州第四纪深厚地层剪切波速空间变化特征及其应用[J]. 岩土工程学报 2018(04)

- [4].声波测试及场地剪切波速测试方法及其应用[J]. 低碳世界 2016(33)

- [5].昆明地区剪切波速测试误差及其对反应谱影响初步研究[J]. 地震工程与工程振动 2016(05)

- [6].地下水位对砾性土层剪切波速的影响研究[J]. 世界地震工程 2016(03)

- [7].剪切波速在福州地铁6号线场地分类中的应用[J]. 华南地震 2018(04)

- [8].砾性土剪切波速影响因素试验研究[J]. 地震工程与工程振动 2019(01)

- [9].大柴旦剪切波速与岩土体埋深关系分析[J]. 科学技术与工程 2018(08)

- [10].朔州市区土层剪切波速与埋深的统计关系[J]. 华北地震科学 2018(02)

- [11].基于灰色关联分析回归天津市区土体剪切波速[J]. 内陆地震 2018(01)

- [12].两种表层土剪切波速等效方法对比研究[J]. 地震工程与工程振动 2018(02)

- [13].现场剪切波速测试误差及其对地震动影响探究[J]. 山西建筑 2018(24)

- [14].悬挂式剪切波速测试仪测试结果影响因素分析[J]. 华北水利水电大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [15].侧装式弯曲元测量软黏土剪切波速的试验研究[J]. 岩土力学 2015(S1)

- [16].苏州城区场地等效剪切波速计算深度取值探讨[J]. 地震工程与工程振动 2012(05)

- [17].工程场地分类中等效剪切波速计算深度问题的讨论[J]. 地震地质 2010(02)

- [18].基于钻孔脉动分析土层剪切波速[J]. 工程抗震与加固改造 2019(05)

- [19].适于不同深度土层液化的剪切波速判别公式[J]. 岩土工程学报 2019(03)

- [20].航空工业组团阎良片区土层剪切波速与深度的统计关系[J]. 华北地震科学 2019(01)

- [21].土体冻融循环过程剪切波速变化规律研究[J]. 吉林水利 2019(05)

- [22].北京地区土层剪切波速与埋深之间的相关性分析[J]. 科学技术与工程 2019(18)

- [23].城市建设引发场地土变异的剪切波速试验分析[J]. 地下空间与工程学报 2015(06)

- [24].剪切波速法在饱和砂土液化的快速评估[J]. 农家科技 2011(S2)

- [25].剪切波速参数法估算桩基沉降量[J]. 福建建设科技 2008(06)

- [26].现场剪切波速测试误差及其对地震动影响研究[J]. 国际地震动态 2016(03)

- [27].基于分位数回归的剪切波速变化规律[J]. 河北工程大学学报(自然科学版) 2014(03)

- [28].剪切波速测试方法的现状分析[J]. 西北地震学报 2011(S1)

- [29].慢性肝病肝剪切波速与纤维化分级的相关性研究[J]. 中国医学影像学杂志 2009(04)

- [30].基于剪切波速的深层砂土地震液化研究[J]. 大地测量与地球动力学 2019(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/50091edb6056b2efc200b214.html