# 基于正交试验设计的透水混凝土关键性能研究

### 论文摘要

通过正交试验,研究了孔隙率、水胶比以及硅灰掺量对透水混凝土抗压强度、抗弯拉强度、透水系数的影响。试验结果表明,孔隙率和硅灰掺量对透水混凝土的力学性能影响显著,水胶比影响较小。随着孔隙率的提高,透水混凝土的抗压强度和抗弯拉强度均显著降低,透水系数显著提高;随着硅灰掺量的增加,抗压强度和抗弯拉强度有升高趋势,透水系数降低不显著。随抗压强度的增加,透水系数有下降趋势,抗弯拉强度有增加趋势,折压比(f_f/f_c)在0. 10～0. 14之间。最后,通过多元线性回归,建立了不同因素对透水混凝土抗压、抗弯拉强度和渗透系数的数学表达式,通过权重评价不同因素的影响规律。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 实验

- 2.1 原材料

- 2.2 方法

- 2.2.1 拌和方法

- 2.2.2 成型方法

- 2.3 正交试验设计

- 3 结果与讨论

- 3.1 力学性能分析

- 3.1.1 力学性能的极差分析

- 3.1.2 力学性能的方差分析

- 3.2 透水系数结果分析

- 3.2.1 透水系数的极差分析

- 3.2.2 透水系数的方差分析

- 3.3 回归分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 焦凯,陈晨,李磊,史迅,马宗源

关键词: 透水混凝土,正交试验,抗压强度,抗弯拉强度,透水系数,多元线性回归

来源: 硅酸盐通报 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 中国水利水电第三工程局有限公司,西安理工大学土木建筑工程学院

基金: 陕西省教育厅专项科研计划项目(17JK0573)

分类号: TU528

DOI: 10.16552/j.cnki.issn1001-1625.2019.06.033

页码: 1839-1844

总页数: 6

文件大小: 138K

下载量: 261

### 相关论文文献

- [1].透水混凝土性能与工程应用研究[J]. 建筑技术开发 2020(03)

- [2].透水混凝土在“海绵城市”建设中的应用研究[J]. 江苏建材 2020(01)

- [3].云南建投研制透水混凝土助力海绵城市建设[J]. 江西建材 2020(03)

- [4].园林景观施工中透水混凝土的运用研究[J]. 工程技术研究 2020(03)

- [5].透水混凝土技术在城市道路中的应用——评《海绵城市透水混凝土应用技术》[J]. 混凝土与水泥制品 2020(05)

- [6].高强透水混凝土试验研究[J]. 商品混凝土 2020(08)

- [7].高承载透水混凝土施工工艺的分析与研究[J]. 四川水泥 2020(10)

- [8].试论景观道路露骨料透水混凝土的施工技术[J]. 决策探索(中) 2020(10)

- [9].罐车运输型预拌透水混凝土关键技术的研究[J]. 四川建材 2020(10)

- [10].典型透水混凝土铺装对降雨污染的控制效果研究[J]. 四川水泥 2020(11)

- [11].透水混凝土路面抗堵塞性能研究[J]. 混凝土 2018(11)

- [12].透水混凝土的试验研究[J]. 混凝土 2018(12)

- [13].生态透水混凝土功能化研究现状[J]. 四川建材 2019(02)

- [14].透水混凝土孔隙堵塞影响因素分析[J]. 四川建材 2019(03)

- [15].透水混凝土研究现状[J]. 福建建材 2019(04)

- [16].基于透水混凝土在海绵城市建设应用研究[J]. 建筑技术开发 2019(08)

- [17].废旧橡胶微粒对透水混凝土耐磨耗性能影响试验[J]. 长沙理工大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [18].透水混凝土施工工艺及性能研究[J]. 科技风 2019(31)

- [19].骨料对透水混凝土性能影响[J]. 福建交通科技 2019(05)

- [20].透水混凝土抗堵塞性能影响因素研究[J]. 重庆建筑 2018(02)

- [21].透水混凝土的制备与施工工艺[J]. 建材与装饰 2018(07)

- [22].透水混凝土应用研究[J]. 建材与装饰 2018(12)

- [23].透水混凝土研究进展[J]. 材料导报 2017(S2)

- [24].透水混凝土的配合比设计及其性能研究[J]. 居舍 2018(07)

- [25].透水混凝土的泛碱现象与防范措施[J]. 江苏建筑 2018(03)

- [26].粉煤灰透水混凝土透水特性及强度试验研究[J]. 粉煤灰综合利用 2018(04)

- [27].透水混凝土在海绵城市建设中的应用[J]. 商品混凝土 2018(08)

- [28].透水混凝土研究综述[J]. 居业 2018(09)

- [29].预拌透水混凝土在健身慢行步道工程中的应用研究[J]. 江苏建材 2018(05)

- [30].高强透水混凝土研究综述[J]. 住宅与房地产 2018(30)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/50522e7ba68530962c711207.html