# 电力设备电气工程供配电安装技术重点陈淑贤

(广东运峰电力安装有限公司528000)

摘要：我国科技水平的不断提高人民的生活水平也得到了很大程度的提升，在日常生活的各个方面都缺少不了对电力能源的需求，所以对我国的建筑工程所包含的电气工程给予足够的重视度并提出有效的建议，能够让电气工程具备一定的科学安全性，也就间接的保障了人们日常生活的安全性。基于此，本文对电力设备电气工程供配电安装技术重点进行研究，以供参考。

关键词：电力设备；电气工程；供配电；安装技术

引言

随着建筑的迅猛发展，相关的供配电系统设计使用水平持续的提高。此类建筑的设计和建造必须兼顾高度和精度方面的要求，确保供电系统能够提供电能方面的保障，且在技术方面是完全可行、安全的。因此，在未来还需对建筑电气设计方案进行进一步的研究，不断促进供配电系统运行安全性、稳定性的提高，消除更多的安全隐患，降低高层建筑质量事故发生率，维护生命以及财产安全。

1供配电系统中的节能措施的意义

（1）弥补供需矛盾。我国经济高速发展，用电需求不断增加，但是我国发电基础设施建设不够完善，无法满足快速发展的用电需求，行业需求和用电供应之间存在着巨大的矛盾。利用工厂供配电系统中的节能措施，可以减少一定的用电消耗量，减少行业用电矛盾，减少了用电需求，电力行业运行也无需承受巨大的压力。（2）增加社会财富。利用工厂供配电系统中的节能措施，可以节省我国的社会资源。检查工厂配电系统，并不会减损工厂原来的生产规模和生产效益，通过简化流程，改善工厂生产，使工厂用电效率不断提升，还会保障工厂的经济效益，增加我国的社会财富。

2电气工程供配电系统的构成

电气工程供配电系统构造较为复杂，其是由多个子系统构造而成的，并且每一个子系统都与其他子系统密切相关，系统与子系统之间有着千丝万缕的关系，正因为其是由不同子系统构造而成的，各个系统设备都相互之间存在联系，才能够促进电气工程供配电系统发挥正常功能，在实现低压电气供配电安全性的同时，满足人们用电需求。低压电气供配电系统主要有以下几方面构成:其一，配电设备。在低压电气供配电中，配电设备系统的构成不简单，保护电缆线路、配电线路、接地装置等系统构成的;其二，变电设备。在低压电气供配电系统中，变电设备的构成具有复杂性原理，包含导线、变压器、开关等;其三，照明设备。在低压电气供配电系统中，照明设备包含照明装置、配电箱、线路等。

3供配电系统管理存在的问题

3.1供配电系统设计、选型存在的问题

供电电源的电压、来源、距离和可靠程度，无法满足远景发展需要；未考虑特殊情况下开关整定值、延时时间计算；电气设备选型以经济性作为首要考虑因素；照明设计虽能满足环保、节能要求，但与建筑装饰配合不够密切，无法达到使用功能与建筑效果统一。

3.2防护措施不到位

在对电气工程供配电设备检测中发现，一些设备并没有按照防护功能，导致运行出现故障，影响到电气工程供配电设备的安全性、稳定性。

3.3调试人员安全意识及理论技能水平存在的问题

调试人员调试前未经过安全教育培训，一切只凭经验；调试前未做相应的技术准备，例如：设计图纸审查、调试方案的编制、仪器仪表的检验等；调试过程中未做好各项参数的准确记录；调试时各专业联系不紧密，部分岗位无专人值守等。

4电气工程供配电施工技术措施

4.1配电接地施工工艺

安装接地装置务必要符合设计所设置的施工标准。水平接地体需要确保局部包裹着绝缘物埋于一米以下；而接地体的引出线需要在一些关键位置进行防腐处理，比如一些垂直部分和焊接部分；在关于电气装置的接地方面也应该按照相关规定，确保接地线与接地干线连接在一起，但是应该避免接地线与多个电气装置的串联。接地线或接地体的连接方式应该采用选择焊接的方式，如若采用焊接方式连接电气设备的接地线就需要利用到镀锌螺栓使其更加牢固。但是部分金属接地线不适合利用焊接方式进行连接时，也可以利用螺栓达到连接的目的。在焊接接地线或者接地体时应该利用塔接焊，但是塔接在在长度方面有一定的规定和要求，比如以塔接的二倍宽度为扁钢的标准，而圆钢则是以塔接的六倍直径为标准，还需要确保圆钢和扁钢衔接之后的长度是圆钢的六倍直径。

4.2提高电气工程供配电技术的可靠性方法

为了在最大程度上降低火灾发生率，还需安装安保电源，除了稳定性之外，此类电源还体现出如下几个方面的优势：其一，安保电源能够自发的启动或关闭，无需人工干预。这种电源的自动化、灵敏性程度较高，如果电路出现故障，会在很短的时间内自动关闭电源开关，确保供配电系统能够正常运行。其二，它提供了两个发电机电源，在主电源无法正常工作的情况下，启动备用发电机。大部分发电机以柴油为燃料，因此即便电气工程彻底断电，也能够提供备用电能，确保消防系统的稳定运行，为事故救援工作的进行提供保障。其三，它是根据开关两侧的电压进行判断并执行切换操作的，具有电能参数量化分析的功能，比人为预测更为精准，提供有力的电源切换保障。其四，其主电源和备用电源通过串联的方式相连，因此能够在更短的时间内完成切换，保障电源的实用性，消除了部分切换电路的风险隐患。

4.3利用经济性的变压器节能技术

工厂通常都会利用高性能变压器，并列运行变压器，通过组合利用可以使变压器的经济适用性不断提高。以工厂用电负荷为基础，确定变压器的运行数量。如果利用的变压器数量比较少，同时也可以满足工厂负荷量，可以提升工厂经济效益。如果负荷不足，需要实施共同调节。工厂需要选择节能型变压器，如非晶体铁芯变压器空载损失比较小，可以在工厂当中普及应用；环绕铁芯具有较高的工作效率，工作质量也比较稳定。耗损量较小，也可以推广。

4.4防雷接地

防雷接地作业也是整个电气工程中较为重要的一项施工环节，所以需要重视起整个供配电工程的关于防雷接地的有效措施。在对防雷引下线的实际建设过程中应该将混凝柱中的钢筋充分的利用起来，使其连接到地面，促使防雷接地工作取得明显的防雷效果。但是为了防止出现频繁的接地现象，需要在防雷引下线的过程对所利用到的主钢筋进行明显的标注。初次之外还要在进行防雷接地的过程中标明相关的接地支线，防止因为一时的分辨不清而出现混乱的情况。一般情况下，建筑电气所具有的电器不存在金属材料的外壳，但还是需要在接地时以不同的颜色对支线进行区分。我国对此也有着明确的规定，往往PE线路的接地处理都被黄和绿这两个颜色承包，以便于区分接地系统。

结束语

建筑工程质量的高低对社会的发展有一定的影响，与此同时在会直接影响到人民群众的实际生活。在整个电气工程的建设过程中，务必要确保有关的设计和施工过程中所采用的技术都是具备合理性和科学性。而供配电系统的设计环节中也要将可以影响工程的因素参考在内，尽可能的杜绝意外情况的出现，并且在设计的过程中需要秉持着现代科学设计的相关理念，制定符合实际情况的设计方案。

参考文献:

[1]徐晖.建筑电气供配电安装施工的管理做法分析[J].建材与装饰,2018(52):211-212.

[2]安德顺.住宅供配电工程建设与维护问题分析[J].山东工业技术,2018(18):97.

[3]吴定勇.解析住宅小区10kV供配电工程施工管理[J].四川建材,2018,44(08):198-199.

[4]刘恺.建筑电气供配电安装施工技术与管理做法研究[J].住宅与房地产,2018(15):228.

[5]杨哲.建筑电气供配电安装的管理重点略述[J].居舍,2018(01):139.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/50805c1d40af2fecb7ef6b25.html