# 小议免抹灰施工技术在高层框剪结构中的应用

广东省第一建筑工程有限公司510000

摘要：随着社会的发展，建筑工程中出现了大量的新工艺、新技术与新材料，有效的推动了建筑行业的快速发展。免抹灰施工是近年来建筑工程施工中的一项新的施工工艺，该施工工艺主要是在混凝土表面进行敷设，不需要进行找平层等施工，节约了材料，简化了施工工艺，缩短了施工时间，并且这种施工工艺可以避免建筑抹灰工程出现空鼓、脱落、开裂等现象，有效的保证了工程的质量与外观造型。

关键词：高层框剪结构；免抹灰；施工工艺

1.免抹灰施工工艺概述

在建筑工程中，免抹灰施工是混凝土施工进步的重大体现，其施工后的效果可以与清水混凝土媲美，而且可以一次成型，节约了传统混凝土工程需要重复施工的时间。为了满足清水混凝土施工要求，免抹灰施工工艺在实施时必须保证混凝土具备表层平滑、色泽均匀、线条流畅的特点，尽量避免出现蜂窝、麻面和砂带现象，以免影响混凝土免抹灰施工质量。

2.高层框剪结构中的免抹灰施工工艺分析

2.1测量放线

2.1.1将水准点和坐标点引测到施工场地中，将其投测到永久稳定的建筑物上并采取一定的保护措施，这样有利于水准点和坐标点的保存、引测、查找。由于水准点为竖向控制提供了依据，因此在一个施工场地内应至少设置3个水准点，另外，为了水准点之间可以实现互相通视和校核，所以水准点之间的距离应保持在50至100米，如下图1所示。

图1水准点示意图

2.1.2由于要控制主体竖直控制线的垂直度并且要引测轴线，所以可以使用经纬仪和借线法进行，首先应该在每层设置测点，根据控制线用经纬仪向上投测，同时使用测量工具测量其间距作校核。除各角处竖向控制线外，外墙面窗口均弹上口的中心垂直控制线，电梯井道要弹出井道中心垂直控制线，用以控制各层间垂直度。

2.2钢筋工程施工

2.2.1钢筋的绑扎

科学合理的钢筋密度不仅可以为后续的混凝土施工提供一定的便利，而且可以节省钢材，所以在在钢筋绑扎过程中对其密度进行合理的布置分配，所以相关施工人员可以采用机械连接或者焊接的方法来将钢筋连接在一起。在绑扎钢筋中如果存在多余的部分，施工人员可以将其向构件内侧弯折，这样有利于保证混凝土工程的施工质量与观感质量。

2.2.2墙体横向钢筋的控制方法

对于墙体横向钢筋的控制也就是对水平筋以及内外竖筋采取控制措施，所以在施工时，施工人员应当在墙体内部埋设竖向定位梯形支撑，然后通过焊接的方式将其连接在一起，再利用塑料卡垫环作为墙面的保护层，将钢筋卡近该塑料卡垫环当中，确保混凝土浇筑完成后无露筋、泛锈等现象，保证其外观造型。

2.2.3梁板底部钢筋的控制方法

①保证钢筋骨架各部分尺寸及精度，确保主筋位置的安放准确，是避免出现钢筋保护层偏差的前提。

②对一些复杂的梁板结构，以及纵横交错的梁柱交接点应合理安装主、次梁结构主钢筋的位置，并注意施工顺序，避免出现钢筋挤占保护层的情况。

③安放、绑扎固定钢筋保护层垫块应使用塑料垫块或卡撑式定位件等作为确保钢筋保护层的措施，每隔0.8-1m间距应设置一只垫块，并固定好，如果钢筋直径较小，则还应适当加密垫块的间距，防止垫块设置的数量不够导致钢筋下沉或垫块被压碎、变形，导致保护层厚度不足出现露筋、泛锈现象。

2.3模板的设计与支设

2.3.1框架结构中柱梁模板安装工艺

①采用优质木模板施工，根据截面尺寸制作成定型或标准化的模板，严密拼缝，通过木方及钢管支撑加固，使模板具有较好的强度、刚度和严密性。

②要对柱子中预留的搭接筋进行校正处理，让其保持垂直的状态，以防止柱身产生扭曲。同时，根据之前的放线位置，还要在柱周围的预留钢筋上离地5-8厘米的地方焊上顶杆，以防止发生位移。

③要清理柱的根部位置，并且根据柱子的外皮线进行海绵条的粘贴处理，这样可以有效控制柱模下口出现漏浆的现象，防止漏浆造成柱根混凝土成型质量差，影响外观质量。

④梁板模板的接缝处则用胶带纸来粘贴，模板拼缝时使用的双面胶带的宽度不得大于模板的厚度，安装前将板面清除干净，刷好脱模剂，方便拆模，保证拆模后混凝土的表面质量。

2.3.2现浇剪力墙结构大模板

①层高减去板厚的高度与内模的高度相比低2-3厘米，另外，外模与内模的比较中，外模的底部下伸5厘米的夹海绵条和橡胶条，而且外模的上端比分格带的宽度高12厘米，焊6毫米厚的钢板，这样可以在浇筑混凝土的时候形成凹槽，并且在夹海绵条和橡胶条的作用下，在浇筑上层混凝土时可以有效预防出现错台和漏浆情况。

②在大模板和紧固角模之间应使用勾头螺栓进行连接，让大模板和紧固角模处于紧密连接的状态，这样可以有效增强正面墙体模板的刚度。另外，在墙体的丁字处部位，应加固模板，这样能有效避免在浇筑混凝土时产生太大的压力而导致胀模情况出现。

2.4混凝土施工

2.4.1混凝土浇筑

当浇筑混凝土时，梁板应同时浇筑，浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”，即先将梁根据梁高分层浇筑成阶梯形，当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑，随着阶梯形不断延长，梁板混凝土浇筑连续向前推进。当梁柱结点钢筋较密时，浇筑此处混凝土时宜用细石子同强度等级混凝土浇筑，并用小直径振捣棒振捣。混凝土的振捣结束之后，利用工具对表面其进行刮平处理。

当砼达到拆模强度后，开始按照顺序拆模，避免硬撬损坏成品，拆模后应对墙柱阳角进行必要的保护，防止后续施工对其造成损坏。

2.4.2混凝土养护

当混凝土工程施工完成后，要想有效保证其质量，那么就必须还要做好混凝土的养护工作，具体养护措施如下：①混凝土成型后应及时在规定时间内进行养护，避免表面裂缝的产生；②将板条设置于阴阳角结构中，提高结构的强度；③由于在土建工程中会设置预留洞，所以在混凝土的养护中，可以使用泡沫塑料板覆盖在预留洞中；④在混凝土完全硬化成型之前要在必要的位置上垫上踏板，避免由于人员的走动造成混凝土的损伤。

结束语：

综上所述，与普通混凝土施工技术相比，免抹灰施工工艺简化了混凝土施工方法，省去混凝土面层找平和抹灰工艺，可有效缩短施工工期，加快施工进度，节约材料，为相关企业创造更大经济效益。由此来看，免抹灰施工工艺在高层框剪结构施工中的作用是极大的，为了进一步保障建筑施工质量，务必要在框剪结构施工中引入免抹灰施工工艺，施工、建设出质量更好，美观性更强的建筑工程。

参考文献

[1]朱俊，李志.浅谈免抹灰施工工艺在高层框剪结构中的应用[J].科技致富向导.2013.

[2]杨庆霞.免抹灰施工工艺在高层框剪结构中的应用[J].黑龙江科技信息.2014.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/50d85d9c9e97835fb75e5a72.html