# 浅析供电所如何实现多举措提升配网运维水平

广东电网揭阳揭西供电局广东揭阳522000

摘要：配网作为电力企业服务群众的“最后一公里”，其故障率的高低直接和老百姓的生活息息相关，因此供电局应该重视配网建设，降低故障率，让客户享受到更好、更优质的供电服务。本文主要分析了供电所配网存在的问题，同时提出了如何通过配网精益化管理不断提升配网运维水平，降低配网的事故发生率，保障供电可靠性，以供广大同行参考。

关键词：配网建设；配网运维；优化举措；策略

1配网运维水平的缺陷

1.1重主网、轻配网

由于以往供电所长期一直秉承着“重主网、轻配网”的理念，配网建设投资一直偏低，造成了配网网架结构不够坚强、管理薄弱、运维人员不足和城乡配网管理界面不清、标准不统一的问题。目前，随着我国区域经济的快速发展，城市化建设的提速，房地产建设的迅猛发展，当地供电局接手了大量专变用户移交的电力设施，设备状况差，故障率较高。据统计，因用户原因造成的10千伏配网故障占故障停电总数的45%，成为停电的罪魁祸首。

1.2配网老化，配电管理相对薄弱

配网设备不够坚强，配电管理相对薄弱，城区负荷集中地区变电站“落地”难，成为制约建设坚强智能电网进程的瓶颈，部分地区线路过载、配网设备老化威胁着电网安全运行。“经济要发展，电力必先行”这是供电企业责无旁贷的职责所在。由于用电量与日俱增，就要求配网设施要及时淘汰老化施舍，加强运维管理，提前发现问题、解决问题，才能保证电网安全运行。

1.3配网投资额度不足

新时期，不论是工业上也是居民的日常生活中，用电的情况都越来越多。另外，随着配网业扩配套项目的出现，如此庞大的用电需求对于配网建设的要求就更多了。目前，配网建设已经引起了国家的重视，每年投入的资金不断增加，但是针对于配网整体设施而言，投资额度还是比较偏低，因为虽然配网建设额度有所增长，但是配网管理人员及参建单位的人员配置均未增加，造成管理人员及施工力量不足，影响了工程进度。同时配网设施升级涉及的区域面实在太广，目前的资金投资额度并不能明显改善配网投资额度不足的现状。

2如何实现多举措提升配网运维水平

2.1合格规划，避免电网盲目、重复建设

合理的规划是提高配网运维水平的基本性要素。相关的工作人员应该确立正确的县级配电网规划、建设改造准则要结合县城的发展规划，并分析预测电力负荷的增长需求制定县城电网的建设及改造目标 按照轻重缓急制定出两套以上的改造方法。然后再根据争取到的网改资金落实改造目标，切忌网改一刀切。尤其是在改造资金缺口比较大的时候，配网规划一定要分出轻重缓急，宁可放弃部分项目 也不能轻易降低改造标准。须保证配网建设改造工程质量全部达标。

另外，有的供电所为了抢占电力市场，系统电网和地方电网交叉供电、重复建设由来已久，随着厂网的分开，厂网之间竞争也十分激烈，重复建设会造成大量电力资源不能充分利用。要解决这些问题，还要依赖于体制改革的深进和加强电力规划的同一领导。

2.2加强运营管理

2.2.1缩短维护周期，及时维护老化电路

确保电力网正常运行的最基础的一项工作就是定期维护。配网的维护工作依赖于每天的巡视，因此在配网架空线路架设完成投入使用之后，相关的工作人员必须要对其进行定期巡视，这样才能够充分了解线路的运行情况。

配网的安全运行在很大程度上取决于架空线路设备绝缘的完整性，然而绝缘设备却非常容易受到腐蚀、大风和雷击等各种情况的影响，最终导致绝缘设备的特性被改变，增强了其导电性，因此很容易发生短路故障。因此巡视配网架空线路的主要工作包括以下几个方面：①认真检查防雷设备、金具、架空导线和杆塔等主要的设备，认真检查线行下方是否存在外力破坏因素、是否有植物干扰、横担是否发生变形、各类绝缘子是否出现雷击痕迹或者损伤、拉线和导线是否出现断股的情况、杆塔基础是否牢固等可能会对线路安全运行产生危害的因素。②在夏季高温、阴雾天气或者线路高峰负荷的时候，要对绝缘子表面有无闪络现象、导线连接点有无打火和发热等现象进行检查。③巡查人员要以不同地区的气候特征为根据，在雾霭、台风和雷雨天气做好相应的特殊巡视工作，从而避免线路由于特殊天气而发生故障。例如在沿地区，工作人员必须要做好防风加固工作；在雷雨多发的地区，要加大对线路防雷设施的投入；在烟尘污染严重的地区，要定期开展清洗绝缘子的工作。

巡视期间，要定期记录配网运维情况，尽可能及时处理遇到的故障与问题，缩短维护周期，及时维护老化电路。

2.2.2推行集中检修，严格控制停电时间

集中检修过程中能够采取多项措施，实施综合检修，统筹安排停电计划，做到“一停多用”，全面整合各类检修停电需求。供电所如果想要提高配电网运维水平应该及时针对变电站维护、输电线路消缺和重点设备改造，实行横向协同、部门联动，提前做好负荷转移等预案的基础上，组织安监、调控、运维等部门，对照施工方案，评估各个环节，制定最优化的检修策略。加强节点控制，做到一条线路停电、多点同时检修，一台变压器停运、多兵种联合施工，实现检修、消缺、维护、预试“一遍过”，以集团化作战、高效化协同，杜绝重复停电和长时间停电等现象。

同时，供电所也应该加强临时性故障抢修管理，完善应急预案，强化人员、车辆、物资协同，对到达现场时限和过程处理等严格控制，确保高效完成抢修任务，将停电对客户的影响降到最低，积极发挥电网经济效益和社会效益。

2.3加大投资，进行配网设施升级

居民在日常生活中需要用电的场所越来越多，这也对配电网的建设提出了要求。因此，配网建设应该加大投资，积极进行设施升级。

配网建设应该结合市政基础设施建设，同步规划、同步设计、同步建设电力电缆通道，预留电缆管孔与位置，进行架空线路入地改造，提高配电网电缆化水平；加大对现有设备的建设改造力度，对跨越林区和城镇等人口密集的地区，开展线路绝缘化改造，提高线路的绝缘化率；全面开展老旧设备改造，大力推进老旧配变、高损耗配变升级改造，推动非晶合金变压器、高损耗变压器、调容变压器等设备的应用。配电网的建设改造过程中，涉及线路和通道的主要设备选型要做到“一步到位”。对供电区域按照规划远期负荷，按照规划5年发展裕度，选择设备容量，对涉及线路和通道的架空线路、杆塔、电缆、断路器等设备设施选型一次性建设到位，适度超前，避免反复增容和升级改造。

3结束语

电力设施作为城市的基础设施，与城市发展规划密不可分。将配网规划纳入城市的发展规划，这是增强供电可靠性的有力保障，是城市发展的需要。为此，在制订电网发展规划时，千方百计提前获取政府的发展思路，掌握区域内的建设信息。在政府制定具体的规划方案过程中，力争将电力线路的布局融入到电网整体规划和城市规划改造的方案中，这样才能够有效避免今后线路迁移重复建设并减少停电时间，实现电力企业预期的经济效益。

参考文献

[1]何煜.“四步走”探索“树、线”共存之道——国网安徽广德县供电公司2015年清障保供电工作纪实[J].农电管理,2016,(04):22-23.

[2].宝剑锋从磨砺出勤奋铺就成功路——记国家电网公司乡镇供电所岗位技术能手宋少坤[J].农村电工,2015,(12):18.

[3]乔明,益斌.泗阳农电:“互联网+”实现管理与服务水平双提升[J].农村电工,2015,(12):26.

[4]龚立群,徐春华,邱晓军,俞柏红.基于改进的角色强制访问扩展模型的变电所运维安控平台研究[J].计算机与网络,2015,(08):45-48.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/50dac8d4799aa9a2824f3d06.html