# 过闸流量论文_王玉琼,林立峰

导读:本文包含了过闸流量论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:流量,南水北调,中线,公式,水闸,河段,神经网络。

### 过闸流量论文文献综述

王玉琼,林立峰[1]（2019）在《胡家岸引黄水闸过闸流量计算分析》一文中研究指出本文通过历史观测数据,分析闸孔过流特征,确定胡家岸引黄水闸属于平底淹没孔流流态。基于水闸上下游水位、闸孔开度、开发孔数、流量系数等,建立过闸流量水力学推算公式。利用历史观测数据,采用最小二乘法的方法拟合流量系数与闸孔相对开度的关系曲线,建立利用闸孔相对开度计算流量系数的数学公式。最后,通过对实测数据与计算结果进行比较,验证了计算方法的准确性。(本文来源于《山东水利》期刊2019年02期）

徐泽勇,段信斌,孟跃晨[2]（2018）在《四女寺南进洪闸过闸流量复核分析》一文中研究指出四女寺枢纽工程是漳卫南运河中下游的主要控制性工程,由南进洪闸、北进洪闸,节制闸及船闸组成,是一座既能防洪、除涝,又能航运、灌溉、输水的大型水利设施。本文通过对南进洪闸过闸流量复核的方法介绍,探讨和分析计算,对各拦河闸过闸流量复核计算提供借鉴作用,同时为水闸工程下一步的除险加固工作提供基础数据。(本文来源于《东北水利水电》期刊2018年04期）

李宛东[3]（2018）在《节制闸过闸流量规律的研究与应用》一文中研究指出南水北调中线工程自通水以来,已平稳向沿线受水区输水108.6亿m~3,取得了显着地经济效益、社会效益和生态效益。作为线性工程,中线工程沿线无大型调蓄工程,水量分配及调度需要沿线数十个节制闸协同操作来实现。节制闸的过闸流量的分析计算是进行科学输水调度的基础。因此,需要在实测水情数据分析的基础上,建立准确的过闸流量计算模型,为节制闸在已知闸前闸后水位和闸门宽度条件下,针对目标过闸流量或开度下的水闸实际控制提供科学的依据。本文通过分析近几年来南水北调中线节制闸的实测水情数据,以北易水节制闸作为研究对象,运用回归分析法和遗传神经网络模型,研究闸前闸后水头、开度、相关参数与过闸流量之间的关系,并与水力学方法进行对比分析,为提高实际输水调度的精度和工作效率提供科学支持。主要内容如下:首先,选取北易水闸实测闸前水头、闸后水头、开度和过闸流量等水情数据,并进行审查和校对,剔除不准确和有明显错误的数据,保证所取数据的正确性,在其中选取有代表性的数据作为本次研究的样本集。然后,分别建立回归分析模型和遗传神经网络模型,模拟水头、开度及流量系数或过闸流量的函数关系,对过闸流量进行分析计算。最后,对传统水力学方法和两种模型计算结果进行对比分析。计算结果表明,回归分析模型计算结果直观性更强,而遗传神经网络模型计算过程更简便,计算精度更高。(本文来源于《华北水利水电大学》期刊2018-04-01）

李宛东,田景环,李维东[4]（2017）在《节制闸水头开度和过闸流量动态特性分析与应用》一文中研究指出南水北调中线工程线路长、闸门多、运行工况复杂,且在沿线无调蓄工程,对输水技术要求很高、难度大。为达到按计划流量输水的目标,需通过调整多个闸门的过闸流量来实现。通常对节制闸过闸流量进行计算,可选取经验水力学公式并根据定期实测过闸水流数据对相关参数进行修订。本文以南水北调中线工程北易水节制闸为例,应用Matlab拟合工具,通过拟合过闸流量与水位、闸门相对开度的关系,建立数学模型。使用结果表明,根据实测流量资料建立的水位、开度、流量关系完全可以用于对过闸流量的动态监测,并且方便、可靠。(本文来源于《农业与技术》期刊2017年23期）

范强,程征,林义林[5]（2016）在《水电站闸门过闸流量计算方案与实现》一文中研究指出部分水电站由于没有安装闸门流量计或不具备安装条件,导致闸门弃水流量无法实现自动采集,只能采用人工估算方式,数据精度较差。本文介绍了某水电站在不具备流量计情况下,通过闸门监控系统实现流量计算的方法,详细介绍了过闸流量计算的基本数学模型、方案比选设计和实现方法。(本文来源于《智慧工厂》期刊2016年09期）

曹玉升,畅建霞,陈晓楠,黄会勇[6]（2016）在《基于遗传程序的南水北调中线节制闸过闸流量计算模型研究》一文中研究指出南水北调中线线路长,沿线分水口门多,且无在线调蓄水库,输水调度技术难度大。输水调度通过调整总干渠沿线各节制闸过闸流量,以满足分水口门的供水需求。目前中线过闸流量计算采用传统水力学经验公式,需根据实测水情数据,定期人工修正公式中参数,灵活性差。本文通过南水北调中线输水调度实践,建立了基于遗传程序结合水力学方法的过闸流量模型,根据实测流量计算流量系数,并利用遗传程序自动拟合节制闸的闸前水位、闸后水位、闸门开度与流量系数的非线性关系,进而实现过闸流量计算。经在南水北调中线节制闸的试用表明,该模型具有很强的自适应能力,灵活性强,拟合精度较高,而且较好地避免了直接拟合流量时泛化能力较弱的不足,具有较强的实际应用和推广价值。(本文来源于《水利学报》期刊2016年06期）

徐苏,窦明,米庆彬,石琨[7]（2016）在《五种过闸流量计算方法在槐店闸的适用性及改进的杜屿公式精度分析》一文中研究指出根据淮河流域沙颍河上的槐店闸2003~2012年观测资料,采用传统水力学公式、亨利公式、杜屿公式、儒可夫斯基公式、考虑下沿形式等五种公式计算了该闸过闸流量,比较了各公式的适用性,发现杜屿公式适用性最好。为进一步提高杜屿公式的计算精度,调整了杜屿公式中流量系数μ0与闸门开度e/闸孔水头H之间的关系,采用最小二乘法原理,利用Matlab软件实现对μ0的叁阶多项式拟合,从而获得了改进的杜屿公式。用改进后的杜屿公式重新计算过闸流量值,并与传统水力学公式、亨利公式、儒可夫斯基公式、考虑下沿形式公式进行比较,结果发现改进后的杜屿公式的相对误差均有所减少;与改进前的杜屿公式相比,改进后的杜屿公式相对误差、平均相对误差、变差系数有所减小。实践证明,改进后的杜屿公式精度有所提高,对槐店闸过闸流量调度有重要借鉴作用。(本文来源于《水电能源科学》期刊2016年03期）

钱福军,钱江[8]（2014）在《长江感潮段沿江引水闸过闸流量的自动控制》一文中研究指出根据感潮河段水文特点,分析了感潮段沿江引水闸传统控制方式存在的缺陷,提出了利用水闸自动监控实现水闸过闸流量的自动调节的方式,较好解决了传统控制方式存在的缺陷。结合高港节制闸流量自动调节控制技术的应用,对该技术进行了全面的介绍。(本文来源于《中国水利》期刊2014年10期）

孟跃晨,贾健[9]（2014）在《山东德州四女寺南进洪闸过闸流量分析》一文中研究指出采用理论计算分析与模型试验相结合的方式,通过研究堰流和孔流的界限、影响闸孔出流流量偏离与闸门上下游水位、闸门开启高度等因子的定量关系及自由出流和淹没出流的条件,确定弧形闸门的流量系数、淹没系数和垂直收缩系数等,得到四女寺枢纽南进洪闸的水力计算方法,找到影响弧形闸门闸孔出流的流量、开启高度、上下游水位差的表征关系式,并通过试验和经验图表进行了验证。(本文来源于《海河水利》期刊2014年02期）

邓晶琎,胡富君[10]（2013）在《600余艘船舶滞航湘江长沙段》一文中研究指出10月22日，长沙新港员工彭正准备休假。“港口连续3天没有船舶进出了，我们没有工作可做，领导准备安排我们轮休。” 作为湘江航运的“咽喉”，长沙新港承担着长沙及湘中地区60%以上的内支线集装箱装卸任务，为何会没有船舶进出呢？ 据长沙新港(本文来源于《湖南日报》期刊2013-10-24）

### 过闸流量论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

四女寺枢纽工程是漳卫南运河中下游的主要控制性工程,由南进洪闸、北进洪闸,节制闸及船闸组成,是一座既能防洪、除涝,又能航运、灌溉、输水的大型水利设施。本文通过对南进洪闸过闸流量复核的方法介绍,探讨和分析计算,对各拦河闸过闸流量复核计算提供借鉴作用,同时为水闸工程下一步的除险加固工作提供基础数据。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 过闸流量论文参考文献

[1].王玉琼,林立峰.胡家岸引黄水闸过闸流量计算分析[J].山东水利.2019

[2].徐泽勇,段信斌,孟跃晨.四女寺南进洪闸过闸流量复核分析[J].东北水利水电.2018

[3].李宛东.节制闸过闸流量规律的研究与应用[D].华北水利水电大学.2018

[4].李宛东,田景环,李维东.节制闸水头开度和过闸流量动态特性分析与应用[J].农业与技术.2017

[5].范强,程征,林义林.水电站闸门过闸流量计算方案与实现[J].智慧工厂.2016

[6].曹玉升,畅建霞,陈晓楠,黄会勇.基于遗传程序的南水北调中线节制闸过闸流量计算模型研究[J].水利学报.2016

[7].徐苏,窦明,米庆彬,石琨.五种过闸流量计算方法在槐店闸的适用性及改进的杜屿公式精度分析[J].水电能源科学.2016

[8].钱福军,钱江.长江感潮段沿江引水闸过闸流量的自动控制[J].中国水利.2014

[9].孟跃晨,贾健.山东德州四女寺南进洪闸过闸流量分析[J].海河水利.2014

[10].邓晶琎,胡富君.600余艘船舶滞航湘江长沙段[N].湖南日报.2013

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/50e45d7d4b4ea31039b929fa.html