# 浅谈房屋建筑的清水混凝土施工技术

身份证号码：62220119850118xxxx福建省世新工程营造有限公司广东分公司523119

摘要：清水混凝土作为混凝土材料中可以一次成型的混凝土，近年来在房屋建筑工程中开始广泛应用，在施工质量上也得到了人们的认可。清水混凝土是将现浇混凝土自然色作为饰面，在施工时能够一次成型，而且不需要再进行修饰，有效的将混凝土施工技术与可持续发展及环保理念融合在一起，在显着提高建筑物质量的同时，也使建筑物别具一格，有利于施工成本的降低，在当前房屋建筑工程中应用十分广泛。本文主要对房屋建筑的清水混凝土施工技术进行分析研究。

关键词：房屋建筑；清水混凝土；施工技术

1清水混凝土概述

清水混凝土作为能够一次成型的混凝土，最开始应用于道路桥梁工程中，近年来在民用房屋建筑中开始广泛应用，相较于其他种类的混凝土，清水混凝土具有自身独特的优势。利用清水混凝土可以省去装饰阶段的二次抹灰工序，有利于材料的节约，而且在确保施工质量的基础上，具有更好的环保性和经济性。在当前建筑市场中，清水混凝土以其节能的特点越来越受到大家的青睐。近年来，清水混凝土施工技术也进一步完善，在房屋建筑外墙施工中被广泛应用，有效的提高了房屋建筑的整体性，而且还具有较好的美观性。

在清水混凝土施工过程中，由于不需要进行装饰和二次抹灰，这就省略了装饰环节和二次抹灰施工的工序要求，因此在相同施工质量的前提下，清水混凝土施工具有非常好的经济性。同时施工也具备优质和高效性。在建筑工程施工中采用清水混凝土，不仅可以有效的提高工程的施工进度，而且能够实现成本的节约。节能施工理念被引入到清水混凝土施工中来，与当前构建节约开进社会的理念相一致。因此在当前节能市场中，清水混凝土越来越受到人们的清睐。

2清水混凝土的施工要求

2.1清水混凝土施工的表面质量要求

清水混凝土施工的表面质量主要包括表面颜色、裂缝、气泡、平整度、光洁度、观感缺陷等各个指标，其中应将墙面颜色做到与混凝土颜色基本保持一致，在距离墙面5m处人眼不能分辨出明显的色差。要求墙面没有明显的裂缝出现，同时保证微小裂缝的宽度在0.2mm以内。在施工的脱模阶段，应仔细检查构件表面是否光滑平整，色泽是否分布均匀，做到构件表面无油迹、锈斑、粉化物，无流淌和冲刷痕迹。为了保证清水混凝土构件具有良好的美观性，应杜绝漏浆、跑模和胀模现象的发生，同时保证无错台，无冷缝或夹杂物，无蜂窝、麻面、孔洞及露筋，无剔凿或涂刷修补处理痕迹。

2.2对清水混凝土构件装饰效果的要求

为了保证构件表面的整体美观性，应该对明缝、禅缝进行严格把握，尽量做到竖缝垂直成线、平缝首尾连接。线条平整顺直，明缝、禅缝的交圈在5mm以内。还应做到拉螺栓孔英语整体效果相协调，拉螺栓孔直径在35mm以内，孔洞平整密实。

3房屋建筑的清水混凝土施工技术分析

3.1钢筋施工技术要点

（1）钢筋的制作与连接

在进行清水混凝土工程钢筋施工时，所需要搭接的钢筋密度不能过度增加，减少钢筋的搭接密度可以降低钢材成本的支出，也可以方便接下来的混凝土浇筑施工，因此还要做好钢筋的连接与制作，对那些尺寸比较大的钢筋最好选择机械焊接与连接方法，这时候就要提高施工工艺与技术水平来保证钢筋连接质量。我们在设计清水混凝土工程施工图时，要在施工图纸中标明钢筋的数量、种类以及直径规格等，要考虑到钢筋施工的全部细节，另外在进行下一道钢筋绑扎前，还要对钢筋进行翻样，要在施工设计图纸的基础上深化钢筋构件的准确形状以及尺寸，考虑到在实际施工中的安装、穿插顺序以及叠放的具体位置，根据空间结构里的钢筋避让与占位关系进行尺寸钢筋的制作与加工，在进行钢筋工程施工时，钢筋绑扎要受到钢筋街头的形式、位置，以及钢筋搭接与锚固的长度大小的影响，所以在钢筋连接与制作时要充分考虑到这些因素的影响。

（2）做好钢筋的绑扎

钢筋绑扎是钢筋工程中很重要的一个环节，要保证绑扎的严格与精细，清水混凝土工程施工中的钢筋绑扎与普通的混凝土工程施工标准大致相同，只是在普通混凝土钢筋绑扎的基础上考虑到结构轴线的影响，也就是清水混凝土工程施工中的竖向钢筋构件，所以在实际清水混凝土的钢筋绑扎时要在底板位置预留出竖向钢筋结构的位置，保证定位的准确性与固定的牢固性，从而确定结构轴线的准确性。

在进行工程梁柱节点处的钢筋绑扎时，要注意绑扎牢固，并且按照规定的要求进行操作，控制好绑扎钢筋所需要的扎丝长度，使其能够与钢筋匹配，不可过长，否则就会造成浪费，也不可过短。绑扎完钢筋后，要处理好多余的丝尾，避免影响整体清水混凝土工程的外观。

3.2模板的安装控制

对于模板的安装，其施工的主要工序，我将简单的总结为以下几点：①先按分段浇捣立柱长度在地面上一次成型，拼缝内需要夹定型橡胶条进行密封装置，然后拼装完成后，可借助腻子拼密批平，最后再在模板的表面刷脱模剂和地板蜡，其主要目的是为了使得混凝土表面呈光洁度和平整性。②当立模成型后，其模板可用吊车来配合安装，每吊装一节模板时，需要检查模板的垂直度和几何状况，以确保无误后才可继续拼上层。为了让模板在运送途中不偏离立柱轴线，所以可以借助钢丝绳作为攀线。在此在承台内可预埋准28钢筋，这主要是为了使立柱模板更加固定。当立柱模板安装完毕后，需要对平面位置，顶部高度，垂直度，底部的密实度和接缝处等进行仔细的检查，发现问题及时解决。③立柱模在拆除时，主要运用的方式是分片拆模，拆模需求混凝土的强度要达到C15，其主要是由试块报告为准。为了保障清水的混凝土的高质量，所以在拆模时不可强行拉撬模板，以免碰击立柱表面，进而造成混凝土表面损害，且在拆模时，不能用尖锐的机械去敲打模板，以免混凝土的外观受到迫害。

3.3清水混凝土工程技术要求

清水混凝土工程技术方面的要求主要是浇筑过程中所要注意的一些事项。一是在浇筑混凝土时，需要进行合理的分段和分层，并且控制分层的厚度小于45cm，同时在每次浇筑时，需要严格控制下料的高度。二是在清水混凝土浇筑完成后，需要对混凝土采取养护措施，以保证其湿润，避免混凝土表面出现收缩裂缝，从而保证其强度和质量。清水混凝土的养护时间和程度与外界气温有直接联系，例如在冬季，由于外界天气寒冷，空气比较干燥，需要在混凝土表面涂刷一层保护液，或者是在表面先覆盖一层塑料膜薄，然后覆盖一层保温材料，都可以起到良好的养护效果。在夏季，由于天气炎热，混凝土表面的水分蒸发快，应该增加浇水的次数，适当延长养护时间。三是采取针对性措施处理清水混凝土施工中常见的质量问题。掉边和缺角是混凝土最为常见的质量问题，它们不仅影响混凝土的结构功能，还会影响混凝土整体的美观，因此施工人员要高度重视。如果棱角损伤程度比较小，可以先用钢丝刷将其清理干净，然后用水泥砂浆进行修补，但要确保二者在颜色上相同。如果棱角损伤程度较大，就要彻底清除松动的混凝土，并用相同材质、色泽的清水混凝土进行补救，最后还要用细砂纸打磨修补过的位置，确保其表面光滑、平整和顺直。

4结束语

房建工程清水混凝土施工技术因其独特的优势被广泛应用，虽然该施工技术在我国的发展取得了一定的成果，但与国外的技术发展水平相比，还有很多需要改进的地方。施工单位应充分重视施工过程中存在的问题，采取有效控制措施，对其施工技术要点进行深入研究与把控，不断提高清水混凝土施工技术水平与质量，保证房建工程如期进行的同时，进一步提高施工质量，为房建工程的未来发展做出突出贡献。

参考文献

[1]苏华强.水环热泵空调系统在华东地区的应用[J].暖通空调，20016（8）：13-15.

[2]刘天伟，杜垲.水环热泵空调系统应用于综合办公建筑的节能性研究[J].暖通空调，2016.40（3）.

[3]崔珊珊.浅析清水混凝土施工中的关键问题[J].建筑与科技，2015（03）：24～25.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/510db47cd4d0f96a84e9c1e5.html