# GPS/BDS组合定位在工程测量中的应用

### 论文摘要

根据GPS和BDS组合系统中基线解算的基本理论,从时间基准、空间基准、坐标系统、卫星位置四个方面,将BDS的观测数据归算到GPS基准下,与GPS观测数据统一进行计算,论证了GPS/BDS系统组合定位的优势。最后通过工程实践,验证了组合定位在工程测量中的应用情况。

### 论文目录

- 1 前言

- 1.1 GPS全球定位系统

- 1.2 北斗卫星导航系统

- 2 GPS/BDS组合定位的优势

- 3 GPS/BDS组合定位中基线解算的基本理论

- 3.1 GPS与BDS系统参数的比较

- 3.2 时间基准的统一

- 3.3 坐标系统的统一

- 3.4 卫星位置的计算

- 3.5 周跳对定位精度的影响

- 3.6 双差模糊度的解算

- 3.7 基线解算质量评价

- 4 GPS/BDS组合系统在工程测量中的应用

- 4.1 基线解算

- 4.2 网平差计算

- 4.3 高程精度的分析

- 5 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨纲

关键词: 北斗卫星导航系统,基线解算,双系统基准统一,工程应用

来源: 城市勘测 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学

专业: 自然地理学和测绘学,建筑科学与工程

单位: 兰州市城市建设设计院

分类号: P228.4;TU198

页码: 114-117+121

总页数: 5

文件大小: 257K

下载量: 147

### 相关论文文献

- [1].浅谈三星组合定位技术在大面积1∶500地形图测量中的应用[J]. 北京测绘 2017(03)

- [2].组合定位法在经皮肾镜取石治疗中的应用[J]. 中国卫生标准管理 2015(27)

- [3].北斗组合定位技术概论[J]. 电子技术应用 2013(12)

- [4].一种深海拖曳系统稳健可靠的组合定位方法[J]. 海洋科学 2018(12)

- [5].基于卫星导航的列车组合定位技术研究进展[J]. 中国新技术新产品 2018(21)

- [6].基于组合定位的下一代列车自主定位系统研究[J]. 城市轨道交通研究 2020(11)

- [7].适用于公交营运监管的车辆组合定位技术研究——以上海市为例[J]. 交通运输研究 2016(05)

- [8].基于北斗和惯性导航的穿戴式组合定位技术研究[J]. 数字通信世界 2017(08)

- [9].基于高精度北斗组合定位电子围栏技术研究及应用[J]. 卫星应用 2019(01)

- [10].INS/SAR组合定位技术研究[J]. 导航定位与授时 2014(02)

- [11].组合定位导航技术研究[J]. 信息与电脑(理论版) 2012(04)

- [12].室内UWB/LiDAR组合定位算法[J]. 导航定位学报 2019(01)

- [13].北斗/GPS组合定位方法的研究[J]. 信息通信 2018(04)

- [14].基于MCPF算法的列车组合定位应用研究[J]. 信息通信 2016(10)

- [15].基于两轮自平衡机器人组合定位方法的研究[J]. 机械与电子 2010(10)

- [16].森林BDS/GPS组合定位算法与精度分析[J]. 农业机械学报 2019(04)

- [17].一种UWB/GPS组合定位方式[J]. 南京理工大学学报 2018(01)

- [18].基于RBF网络故障检测的多系统组合定位研究[J]. 现代导航 2012(06)

- [19].基于联邦式Kalman滤波的GPS/DR组合定位技术[J]. 机电技术 2010(05)

- [20].列车组合定位的改进UPF算法探讨[J]. 测控技术 2016(03)

- [21].组合定位中选星算法的改进研究[J]. 测控技术 2015(08)

- [22].红外线与超声波组合定位技术研究[J]. 价值工程 2014(14)

- [23].基于卡尔曼滤波的DR/MM组合定位方法[J]. 汽车工程 2008(04)

- [24].GPS/BDS组合定位精度分析[J]. 导航与控制 2019(02)

- [25].BDS/GPS组合定位在超高层建筑垂直度控制中的应用[J]. 测绘通报 2016(S2)

- [26].应答器与测速组合定位在地铁中的应用[J]. 铁路通信信号工程技术 2012(02)

- [27].基于铱星/INS组合定位技术在船舶中的应用研究[J]. 导航定位与授时 2020(02)

- [28].车载组合定位终端定位性能分析[J]. 全球定位系统 2018(06)

- [29].GPS/DR组合定位技术的仿真研究[J]. 科学技术与工程 2008(09)

- [30].北斗/罗兰-C组合定位技术[J]. 海军航空工程学院学报 2011(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/516c0b541ecb2fda5df312f6.html