# 对建筑装饰工程中装饰施工收口技术应用的几点探讨杜长生

关键词：建筑装饰工程；装饰施工；收口技术

在建筑工程的装饰装修工程的施工过程中，施工质量普遍可以经由施工缝隙的衔接处理进行评定，这使得装饰装修中的收口技术的应用显得非常重要。装饰施工中采用的收口技术的主要目的是实现拼口接缝及收口缝隙处理，以达到施工缝隙遮盖及施工缝隙装饰美化效果。

1.建筑装饰工程装饰施工收口技术概述

从施工范围与特点上来看，可以将装饰施工的收口技术比作为根据不同饰面材料与装饰空间所使用的不同衔接技术。在建筑装饰工程当中，由于受到建筑物空间与结构等各个方面原因的影响，装饰施工收口技术的运用方法也会变得多样性，例如三维立体交叉施工与二维衔接施工以及一维对接施工等。通过对装饰施工收口技术不同运用方法的合理使用可以得到装饰工程与建筑物之间的转换与过度等相关问题得到很好的解决，对提高建筑装饰工程的施工质量有着很大的帮助。此外，建筑装饰工程的施工将会涉及到多种饰面材料的运用，其中就包括多样化的建筑施工基础材料和使用材料[1]。所以，要避免建筑装饰工程的施工质量由于饰面材料当中的质量问题而受到影响，要对饰面材料与一些基础材料以及使用材料等在选择上要格外的仔细，从而保障建筑装饰工程的施工质量达到相关的标准，建筑物装饰效果能够达到人们的预期的效果。

2.建筑装饰工程中装饰施工收口技术应用

2.1阴角收口技术

由于建筑工程自身的特殊性，建筑装饰施工收口技术的实际应用中，阴角收口技术是使用的较为普遍的收口技术，对阴角收口技术的科学运用也是建筑装饰工程的质量保障。阴角收口技术的实施主要是形成凹凸的视觉体验，实现阴角处的材料衔接，因存在阴影关系该种技术会使材料交接位置上的瑕疵变得比较模糊，同样因为存在阴影关系，会使阴角处的结构及构件等在使用的过程中不至于受到其他外物的碰触，具备较好的使用性能。

阴角收口技术在装饰施工中的使用频率相对较高，还可依据阴角收口技术的具体应用范围的差别，划分为直角阴角收口技术、钝角和锐角阴角收口技术、阴坑收口技术三类。直角阴角收口技术由于交接部位存在较好的对称性，在技术的应用之后可收到良好的衔接视觉效果，在具体的施工中棱角分明、横平竖直的收口是该收口技术最为基本的工艺，同时也是最高的技术要求。钝角和锐角阴角收口技术的应用，对于强弱及大小对比较为强烈的材料或空间的转换，避免过于强烈的完成衔接转换，在开关面板或者是墙身转换中可采用斜边收口的材料，配合以不同的设计，以锐角或钝角阴角收口技术实现装饰效果的提升。

2.2留缝收口技术

留缝收口技术在建筑装饰工程施工中的应用多具有较大的局限性，主要是应用于石材、玻璃及瓷砖等建材的收口施工中，留缝收口技术的具体应用场所为邻近的材料或者是构件之间预留出宽度适宜的缝隙，然后执行收口施工。留缝收口技术的应用会因为设计风格及建材性质的不同而存在两种表现形式。

当装饰建材的质地相对较硬时普遍无法对材料本身实施加工处理，普遍会采用留缝收口法，尤其是材料的质地较硬且体积相对较大的装饰建材的处理中，留缝收口技术更是最为适宜的选择。

如果装饰建材的规格误差相对较大，也可对建材实施适当的留缝收口技术处理，减少误差不断累积所造成的误差增大显著类现象的发生，但这需要适当的增加建筑装饰施工人员的数量[2]。目前在很多建筑工程装饰公司中进行留缝处理的依据为建筑设计风格及设计要求，在装饰装修中进行刻意的留缝处理主要是综合考量建筑整体设计，装饰施工收口技术便涵盖着某种设计风格及设计理念。

2.3遮盖式收口技术

对于建筑工程中无法进行收口的部位，装饰装修的施工人员常常对该部位进行凹陷或凸出处理，以采用特定的装饰物将收口饰面进行适当的遮盖，最终完成该部位的收口施工，。遮盖式收口方式在建筑装修施工中也被称之为压边收口技术，是建筑装饰工程中使用较为普遍的基础收口技术，主要是指在不同的装饰材料之间或者是不同的结构之间，把其中的某种材料选作主体，采用适宜的构件进行饰面的遮盖。常见于天花线、空调通风口及装饰线等构件上的收口处理。

遮盖收口技术的应用要点为，采用遮盖式收口技术的装饰界面的施工要比采用加工处理的装饰界面的施工难度大，因此要尽可能的选用较容易进行加工处理的装饰界面来作为遮盖的饰面，在提升装饰效果的同时进而降低施工难度及工程造价；利用固定式饰面来遮盖可能会发生移位的饰面，可能会发生移位的饰面极有可能造成装饰饰面的变形，以固定饰面遮盖限定住可能会移位的饰面后，可控制空间的伸缩移位，减少裂缝及变形等情况的发生。

2.4自然式的收口技术

在建筑装饰工程工程领域中，自然式收口技术也常被称之为交错收口技术，它是种采用反向思维的建筑装饰工程施工收口技术，该类收口技术会涉及到多样性的材料、复杂的工艺、差异性较大的空间，设计及施工人员便采用该种以乱治乱的方式寻求最佳的装饰效果，即在收口工艺较为复杂的基础上，让其变得更为复杂，如果处理得当极有可能以视觉的模糊化获得浑然天成的效果。常见的有在自然面上进行文化石的镶嵌、太湖石及石英石的堆砌等，该种技术的优点便是不需重点考量收口，适当的搭接及粘合处理便可收到耳目一新的良好效果，还可实现施工成本的降低及施工效率的提升等。

3.建筑装饰施工收口技术选择原则

3.1遵循建筑整体风格

建筑的整体风格在建筑设计初期已经确定，在施工过程中一般不会随意更改。建筑装饰收口方式与建筑风格应该相互呼应，共同提高装饰的美学效果。以客户的装修风格为根据选择收口方式。不同的收口方式营造出来的效果和分为不同，比如在一些欧式的建筑内部，常常会发现其装饰施工收口方式上透露出一些典雅、端庄的欧式风格元素，而一些中式建筑物的内部空间里，也容易找到对应的古典、柔美的气质。而对于装修比较混乱的风格，选择交错式收口反而能起到弱化混乱，提升美感的效果。

3.2以装饰预算为参考

在装饰施工中，除了需要考虑整个装修风格的一致性之外，还需要考虑到实际工程中的支出与预算的差异性[3]。在施工过程中，预算是施工的很好的参考，装修效果与预算有很强的关联性。一般情况下，预算越多，装饰的质量越高、装饰的精度越高。因此，在对建筑收口时，需要考虑到成本。选择成本适当的收口方式，当收口方式的成本在整个预算中占用的比例超出预算比例时，则需要进行调整，选择成本较低的收口方式。在预算比较，宽裕的情况下，可以选择比较特殊的收口方式，对整个装饰效果起到很好的提升作用。

4.总结

为使建筑装饰工程的施工效果满足预期的设计要求，装饰施工收口技术的应用要综合具体的收口处理结构形式、建筑整体装饰效果要求等，针对装饰材料材质及装饰部位结构的不同，选用适当的收口技术，以实现装饰工程质量及效果的显著提升。

参考文献：

[1]沈春贵.浅谈建筑装饰工程的收口技术[J].山西建筑.2015，17(8):54-56.

[2]杨伟雄.浅析高层建筑装饰工程中收口技术[J].城市建设理论研究.2016，28(9):205-207.

[3]卢枫.论装饰施工收口技术在建筑装饰工程中的应用[J].中华民居.2015，11(1):147-149.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5178195eb84d7994fec3aaaa.html