# TATB合成生产线尾气排放的改进研究

### 论文摘要

针对大药量TATB合成生产线尾气排放超标问题,经过工艺计算,设计并采用了降低冷媒温度、增加换热面积的冷凝器等改进措施,从源头上控制了生产线尾气的排放量,通过增加循环水箱节约成本并减少了污水排放量。同时采用二级喷淋洗涤吸收和二级吸附处理的工艺改进方法,确保尾气中甲苯和氨气得到有效处理。改进完成后,有害气体的排出量得到显著降低,尾气排放经检验符合国家标准要求,提高了生产线运行环保安全性。

### 论文目录

- 1 实验

- 1.1 TATB合成尾气处理技术分析

- 1.2 冷凝器优化设计

- 1.3 喷淋塔优化设计

- 1.4 增加吸附箱

- 2 结果与讨论

- 2.1 装置设计及改进整体情况

- 2.2 冷凝器冷凝效果

- 2.3 喷淋及尾气吸附和排空

- 2.4 尾气排放检验结果

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 师鹏翔,姚庭义,程碧波,赵银巧,屈延阳,徐瑞娟

关键词: 吸附,甲苯,氨气,分离,优化设计

来源: 广州化工 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 燃料化工

单位: 中国工程物理研究院化工材料研究所,四川中物材料股份有限公司

分类号: TQ560.6

页码: 95-98

总页数: 4

文件大小: 1327K

下载量: 18

### 相关论文文献

- [1].微米级TATB在限制条件下的烤燃试验研究[J]. 火工品 2019(06)

- [2].Effect of microstructure on short pulse duration shock initiation of TATB and initial response mechanism[J]. Defence Technology 2020(02)

- [3].3D网状静电纺NC/GAP/nano-TATB纤维的表征及热化学性能（英文）[J]. 含能材料 2020(09)

- [4].模拟技术在军事实验中的应用——以TATB基高能顿感含能材料为例[J]. 中国高新科技 2020(12)

- [5].TATB在不同溶剂中的溶解特性研究进展[J]. 含能材料 2020(10)

- [6].Interaction of TATB with Cu and Cu~(+1). A DFT study[J]. Defence Technology 2019(01)

- [7].自动化控制在TATB生产线中的应用[J]. 广州化工 2018(04)

- [8].Thermal decomposition and kinetics of plastic bonded explosives based on mixture of HMX and TATB with polymer matrices[J]. Defence Technology 2017(01)

- [9].Compressive Behavior of TATB Grains inside TATB-Based PBX Revealed by In-Situ Neutron Diffraction[J]. Chinese Physics Letters 2017(06)

- [10].两种TATB的热膨胀研究[J]. 兵器装备工程学报 2016(06)

- [11].TATB纯度的反相高效液相色谱分析方法及应用[J]. 四川兵工学报 2013(12)

- [12].精确计算TATB分子间相互作用能并重新认识其作用本质[J]. 原子与分子物理学报 2020(05)

- [13].密闭体系下TATB的热分解动力学与热危害预测[J]. 爆破器材 2020(03)

- [14].TATB在高温下分解的动力学模拟[J]. 高压物理学报 2018(01)

- [15].纳米TATB中微量残阴离子含量的离子色谱分析[J]. 含能材料 2017(02)

- [16].TATB造型颗粒微细结构X射线亚微层析成像[J]. 含能材料 2017(02)

- [17].TATB造型粉颗粒单轴压缩力学性能[J]. 含能材料 2020(10)

- [18].机械球磨法制备纳米CL-20/TATB共晶炸药[J]. 兵器装备工程学报 2018(08)

- [19].紫外光谱法应用于TATB基炸药中TATB含量的测量[J]. 火工品 2014(06)

- [20].纳米TATB的绿色制备法[J]. 火工品 2015(01)

- [21].无氯TATB的合成及其热分解动力学[J]. 火炸药学报 2009(06)

- [22].龙骨状纳米结构TATB的构筑与热分解动力学研究[J]. 含能材料 2019(02)

- [23].Effects of hydrogen bonds on solid state TATB,RDX,and DATB under high pressures[J]. Chinese Physics B 2014(04)

- [24].TATB结晶技术研究进展[J]. 含能材料 2010(06)

- [25].水稻白叶枯病菌tatB基因的克隆及功能分析[J]. 南京农业大学学报 2012(03)

- [26].利用离子液体精制TATB的研究[J]. 含能材料 2009(06)

- [27].高温下TATB基钝感炸药爆轰波波阵面曲率效应实验研究[J]. 含能材料 2017(02)

- [28].纳米六硝基六氮杂异伍兹烷与三氨基三硝基苯含能复合物的制备及性能研究[J]. 兵工学报 2020(01)

- [29].TATB晶体声子谱及比热容的第一性原理研究[J]. 物理学报 2016(12)

- [30].TATB晶体的状态方程与振动性质的密度泛函理论研究[J]. 含能材料 2016(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5196fd279935e197e3e318f7.html