# 加强建筑主体结构检测的方法框架构建

浙江华鑫建设有限公司浙江长兴313100

摘要：随着我国经济的发展，城市化进程日益加快，各地区建筑工程数量和整体规模同步扩大，建筑行业已经成为我国经济社会发展极其重要的支柱性产业。与此同时，社会各界对于建筑工程的质量高度关注，为此相关企业需要采取合理的措施，加强对于建筑工程的质量检测和控制。主体结构的质量直接均定了建筑工程整体质量，为此需要建筑企业给予高度重视，深入研究相关检测技术，确保主体结构的各类质量问题能够及时发现，以此来确保建筑工程的质量符合要求。

关键词：建筑；主体结构；检测方法

建筑工程主体结构的检测主要目的是对建筑工程的整体质量实现有效的管理和控制，确保建筑工程质量符合要求，保障建筑使用者的人身安全。现阶段，很多建筑企业对于建筑工程主体结构质量检测重视程度严重不足，在开展主体结构检测的过程中使用的技术方法不够合理，很多质量问题未能及时发现，这也在一定程度上影响了建筑工程质量，为此急需采取合理的措施，加强对建筑工程主体结构的检测，妥善处理各类质量问题，以此来促进建筑工程的质量不断提高。

1.建筑主体结构检测的基本内容

建筑主体结构质量检测是建筑工程质量检测的核心，涉及内容复杂，主要包括建筑安全性检测、施工技术水平检测、建筑功能检测、施工材料质量检测等，主体结构的质量直接决定了建筑质量，为此相关企业需要提高重视程度，严格依据国家相关标准开展质量检测[1]。现阶段，各地区建筑工程的数量持续增加，建筑的使用功能日趋复杂，建筑工程主体结构检测的内容也出现了比较明显的变化，除常规的检测之外，企业需要对于建筑外观尺寸、钢筋混凝土结构、抗压强度等指标进行细致的检测，在施工过程中需要采取合理的技术措施，最大程度上保证建筑工程的质量符合要求。

2.建筑工程质量检测的原则

（1）异议检测

在建筑工程施工过程中，质量检测会受到检测人员主观因素的影响，很多检测环节的具体结果必然存在异议。现阶段，很多建筑主体结构检测的项目采用抽样检测的模式，样品容量会对检测结果产生比较大的影响，极易出现异议。为此，在主体结构检测的过程中，需要组织多个施工相关单位工程参与到检测过程中。在进行抽样检测时，需要保证样本的数量超过总体容量的10%，以此来确保主体结构质量检测的准确性[2]。另外，在建筑主体结构检测的过程中需要充分发挥第三方检测机构的作用，并对其提供的检测方案进行系统的分析，对于不合理的检测环节及时修正，促进建筑结果准确性的提高。

（2）常规检测

常规检测代表了检测过程中的标准化，需要检测人员结合建筑主体结构的形式和特点，进行全面细致的检测处理。通过情况下，可以将建筑主体结构检测划分为不同层次，首先需要进行砌体结构、钢结构、钢筋混凝土结构的质量检测，其次对建筑墙、柱、梁的质量检测，最后进行建筑材料的质量检测，以此来确保检测的全面性[3]。

3.建筑主体结构质量检测的方法

（1）混凝土检测

在建筑工程施工过程中，混凝土是应用范围最广泛的材料，混凝土的质量会对建筑主体结构的质量产生比较大的影响，为此需要采取合理的措施，加强对于混凝土质量的检测和控制。首先需要对于配置混凝土的原材料进行检测，从源头上对混凝土材料的质量进行系统的控制和管理，目前大部分企业会将混凝土原材料送至所在地区的质量检测中心进行检测，确保质量不存在问题后方可进行系统的施工[4]。同时，需要对于混凝土材料的坍落度进行检测，重点检测水泥以及骨料的质量，如发现混凝土的坍落度存在问题，需要及时做出调整，避免混凝土质量问题对后续施工造成不利影响。另外，需要对于混凝土的强度进行细致的检测，在混凝土浇筑过程中需要进行样品的保留，并进行系统的抽样检测，严格遵守检测的相关技术标准，以此来保证检测结果的准确性，目前，混凝土强度检测主要采用静态检测和动态检测两种方法，静态检测操作比较简单，主要采用回弹法、钻芯法、红外热像法等，动态检测包括起振器共振、脉动等方法，在检测后混凝土的整体参数能够等到确定，技术人员能够获取混凝土性能的相关资料，便于对混凝土质量采取针对性的控制措施。

（2）抗压强度检测

建筑工程施工过程中对于抗压强度有着比较严格的要求，为此需要施工人员加强对于抗压强度的检测。现阶段，检测抗压强度的主要方法为钻芯法、回弹法等。在裂缝检测过程中主要采用的方法为回弹法，操作过程中需要使用匹配的回弹仪器，利用重锤测定结构的回弹值，如果回弹值比较高，则表明建筑主体结构的抗压强度大，该方法无法在成型的混凝土结构检测中应用。钻芯法需要对混凝土结构进行钻芯取样，操作过程需要借助特定的仪器设备完成，以此来确定结构的总体强度[5]。钻芯法检测的整体数据比较准确，但操作过程中会对混凝土结构造成不必要的损害，因此其应用范围有限。

（3）钢筋检测

钢筋是建筑工程施工过程中常用的材料，在检测过程中需要重点进行力学性能检测，确保钢筋质量符合工程施工的标准要求。由于建筑工程使用的钢筋型号不同，整体数量比较多，无法实现全部钢筋的检测，为此需要采取抽样检测的方式。同时，检测人员需要对于钢筋的焊接进行必要的检测，及时发现焊接不牢固、断裂等方面的问题，并采取有效的解决方案。另外，需要对于主体结构的尺寸进行详细的检测，确保其尺寸、进深、开间、高度、面积等指标符合设计要求。

（4）砌筑砂浆检测

建筑主体结构的质量与砌筑砂浆的质量密切相关，为此需要加强对于砌筑砂浆的检测。目前，对于砌筑砂浆进行检测主要的方法为贯入法、超声波回弹法、回弹法。超声波回弹法与回弹法基本原理类似，主要是在工程主体结构中加入动量，通过锤击等方法，实现对建筑工程表层结构的有效检测。建筑工程的在外部力量刺激的条件下，内部混凝土结构会吸收少部分的动量，这种内部结构与表层结构之间的差异是利用回弹法进行检测的基础。将超声波应用与回弹法检测中能够实现对于传播速度和传播时间的精准分析，利用表面结构的硬度系数能够最终确定出回弹值，从而判断砌筑砂浆的质量。另外，在主体结构检测的过程中也需要对楼板的厚度进行检测，确定楼层高度与楼板厚度之间的关系，避免出现厚度不合理等方面的问题[6]。在检测过程中，为保证检测结果的准确性，需要对不同楼层以及不同厚度的楼板进行抽样检测，发现问题及时处理，确保楼板的厚度以及承载能力符合要求，确保建筑主体结构质量达标。

4.结束语

近年来，我国城市化进程日益加快，各地区建筑工程数量持续增加，人们对于建筑工程质量问题高度关注。建筑主体结构的质量直接决定了建筑工程的质量，为避免主体结构质量出现问题，相关企业需要采取合理的方式，加强建筑主体结构质量的检测，发现质量问题及时进行处理，以此来保证建筑的质量安全。

参考文献：

[1]施文祥.房屋建筑主体结构工程质量监理控制方法分析[J].智能城市，2019（07）：143-144.

[2]王松松.工程实体质量监督中的建筑工程主体结构检测探讨[J].江西建材，2018（13）：38-39.

[3]匤宝平.浅谈建筑主体结构——钢筋混凝土结构裂缝的成因及控制[J].低碳世界，2018（08）：172-173.

[4]苏宁.建筑主体结构检测中钻芯法与回弹法的实际应用[J].四川水泥，2018（06）：312.

[5]黎治良.建筑工程主体结构施工监理质量的控制要点探究[J].建材与装饰，2018（27）：126-127.

[6]陈安彬.浅谈建筑主体结构—钢筋混凝土结构裂缝的成因及控制[J].江西建材，2018（04）：104-105.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/51cc45f69412aa156a0e77d6.html