# 基于SLS的诱导轮快速熔模铸造工艺研究

### 论文摘要

以诱导轮为例,开展了基于选择性激光烧结（SLS）的复杂曲面零件快速熔模铸造工艺研究。首先采用SLS成形聚苯乙烯（PS）工艺制作了叶轮树脂模型并进行浸蜡处理,其次采用硅溶胶工艺制得该诱导轮的型壳,最后采用PROCAST软件进行数值模拟,对可能产生的缩孔缩松进行预测,并进行实际浇注试验。结果表明,浸蜡前尺寸相对误差范围为-0.185%～3.22%,浸蜡后模型单面尺寸增加0.2～0.3 mm,平均表面粗糙度为0.647μm,表面粗糙度等级由3级上升到9级;在型壳预热温度1 115℃、浇注温度1 600℃、浇注速度1.5 kg/s进行浇注,保证铸件合格良好的内外质量。经测量后该铸件平均尺寸相对误差范围0.17%～0.19%;表面粗糙度平均值是0.693μm,达到试验预期。

### 论文目录

- 1?基于SLS蜡模的制备

- 1.1?“蜡模”制备材料及参数

- 1.2?模型尺寸精度计算

- 2?诱导轮浇注系统的确定及数值模拟

- 3?铸造方案验证

- 3.1?型壳制备

- 3.2?脱蜡和高温焙烧

- 3.3?浇注

- 4?结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨来侠,白祥,徐超,王勃,高扬

关键词: 激光选区烧结,复杂曲面零件,熔模铸造,工艺参数

来源: 铸造 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 西安科技大学机械工程学院

基金: 国家863项目计划项目：快速模具制造工艺与性能研究（2015AA042503）,国家自然科学基金：基于复合载药的可降解药物控释系统结构优化设计研究（51605379）

分类号: TG249.5;TG665

页码: 1121-1126

总页数: 6

文件大小: 1910K

下载量: 104

### 相关论文文献

- [1].前置不同诱导轮的高速离心泵性能[J]. 火箭推进 2020(02)

- [2].诱导轮性能影响因素的数值模拟及试验研究[J]. 水泵技术 2020(03)

- [3].诱导轮出口参数对高速离心泵性能的影响[J]. 火箭推进 2020(01)

- [4].整体铣制诱导轮的加工研究[J]. 内燃机与配件 2018(14)

- [5].诱导轮叶片数对超高速泵性能影响的研究[J]. 甘肃科学学报 2017(05)

- [6].锥形增螺距诱导轮的设计[J]. 装备机械 2016(03)

- [7].逆向工程中的离心泵诱导轮重构技术[J]. 装备制造 2014(S1)

- [8].诱导轮-离心轮高速泵组的试验研究[J]. 水泵技术 2012(04)

- [9].混流空间诱导轮的性能快速交互设计（英文）[J]. 风机技术 2019(03)

- [10].型线变化规律对诱导轮性能影响的仿真分析及应用[J]. 安徽理工大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [11].某型履带车辆诱导轮结构强度分析[J]. 太原理工大学学报 2015(03)

- [12].变螺距诱导轮对高速离心泵性能及流场的影响研究[J]. 中国农村水利水电 2011(10)

- [13].高速诱导轮三维非定常湍流数值模拟[J]. 排灌机械 2008(03)

- [14].孔板对带诱导轮高速离心泵进口段流动特性的影响研究[J]. 中国农村水利水电 2017(02)

- [15].三叶片两级诱导轮的气蚀性能研究[J]. 火箭推进 2018(06)

- [16].出口环量分布对泵诱导轮性能的影响[J]. 排灌机械工程学报 2019(01)

- [17].高速诱导轮离心泵的汽蚀振荡与控制[J]. 导弹与航天运载技术 2019(02)

- [18].诱导轮三维设计方法及其性能验证[J]. 通用机械 2018(01)

- [19].航空离心泵中叶轮诱导轮快速铸造工艺研究[J]. 铸造技术 2018(02)

- [20].双相不锈钢2205诱导轮的精密铸造[J]. 铸造设备与工艺 2018(04)

- [21].非线性环量分布对泵诱导轮性能的影响[J]. 中国农村水利水电 2018(09)

- [22].螺旋诱导轮五轴联动数控加工研究[J]. 世界制造技术与装备市场 2014(05)

- [23].两相流数值模拟分析等螺距诱导轮内空化问题[J]. 水资源与水工程学报 2009(05)

- [24].高速诱导轮离心泵内空化发展可视化实验与数值模拟[J]. 农业机械学报 2018(04)

- [25].诱导轮空化流场数值计算及实验研究[J]. 真空与低温 2018(04)

- [26].变螺距高速诱导轮的汽蚀特性[J]. 工程热物理学报 2010(08)

- [27].变螺距诱导轮内流场空化数值计算[J]. 排灌机械 2008(05)

- [28].诱导轮叶轮扭曲程度对轴向力平衡的影响[J]. 化工机械 2018(06)

- [29].基于热力学效应修正的诱导轮空化模型研究[J]. 火箭推进 2019(05)

- [30].带有轴流螺旋级的模型诱导轮中的非定常流动和压力脉动（英文）[J]. 推进技术 2019(07)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/52257a4b49e1138f66b68476.html