# 含气水锤论文_苏文献,郭佳伟,施卿海

导读:本文包含了含气水锤论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:数值,波速,管道,模型,防护,气团,气阀。

### 含气水锤论文文献综述

苏文献,郭佳伟,施卿海[1]（2018）在《含气水锤弯管动态响应影响因素研究》一文中研究指出水锤工况下会产生极大的压力波幅值,不仅干扰管路系统的稳定运行,还可能损坏管路,对管路系统的稳定和安全运行产生巨大危害。以某工程实例为研究对象,借助CFD与CSD结合的流固耦合方法研究含气水锤作用下弯管的动态响应。采用单一变量法,研究水中气体体积分数、管道壁厚、水的初始流速、阀门关闭时间对流体压力、管道上应力及管道振幅的影响。研究表明:初始流速的降低、管道壁厚的增加、阀门关闭时间的延长均会缓解管道的应力状况,降低振动幅度。(本文来源于《轻工机械》期刊2018年01期）

杨祖强,罗希,王文文[2]（2014）在《基于改进型多目标遗传算法的含气水锤防护方案优化研究》一文中研究指出阐述了气液两相流长距离输水系统停泵水力过渡过程的特点,对水锤防护效果影响因素进行分析,采用反问题分析法,以惯性飞轮转动惯量、进排气阀口径、单向调压塔参数及出口阀的关闭程序参数作为决策变量,以特征线法为基础,以最大水锤压力值最小和工程投资最低作为目标函数,建立数学优化模型,并采用改进型多目标遗传算法(MOGAs)对优化模型求解。工程应用表明:本数值模拟方法能得出最经济、可靠的水锤防护方案,为长距离输水系统水锤防护方案确定提供了一种新的思路。(本文来源于《水资源与水工程学报》期刊2014年01期）

郑源,屈波,张健,刘德有,索丽生[3]（2005）在《有压输水管道系统含气水锤防护研究》一文中研究指出本文通过在有压输水管道系统安装空气阀对含气水锤防护进行了实验研究和数值计算。研究表明,在有压输水管道顶端安装空气阀可明显地减轻管道中的正压冲击、降低负压,安装空气阀较没有安装空气阀其最高压力降幅达84%左右、最大真空度降低60%。空气阀进、排气时的流量系数对其压力影响十分明显,在保持较高的空气阀进气时的流量系数Cin的情况下,应尽量降低排气时空气阀的流量系数Cout。(本文来源于《水动力学研究与进展(A辑)》期刊2005年04期）

郑源,索丽生,屈波,张健,刘德有[4]（2005）在《有压输水管道系统含气水锤研究》一文中研究指出通过模型试验研究有压输水管道系统阀门关闭时间对汽化时间和弥合水锤压力的影响,管道中的含气量对弥合水锤压力的影响.研究结果表明,在有压输水管道系统中,弥合水锤压力与汽化时间的大小有密切关系,计算机数据采集的频率对水锤压力的波形有明显影响.建立了含气水锤的气泡离散数学模型并进行了数值计算,数值计算结果与试验测试值是吻合的.(本文来源于《河海大学学报(自然科学版)》期刊2005年03期）

郑源[5]（2004）在《输水管道系统水流冲击截留气团与含气水锤研究》一文中研究指出输水管道系统水流冲击截留气团与含气水锤研究属于气液两相流的一个分支，该问题涉及到瞬变流、空化、气液两相流和热力学等多领域的理论，因而该问题十分复杂，有必要进行深入研究。 本论文通过物理试验与理论分析对输水管道系统中的气体特性、压力水流冲击截留气团和包含气体释放和液柱分离现象的含气水锤进行了深入研究。论文研究的主要内容及创新点如下： 1、管道系统中的气体特性研究 已有文献表明，含气输水管道系统中气体多方指数n的变化规律至今还缺乏系统研究。本论文通过物理试验与热力学理论分析对不同瞬变过程中有压输水管道内气体的多方指数n的变化规律进行了研究。试验与理论分析表明，在管道系统发生水力过渡过程时气体多方指数n存在较为显着的变化，并非单一常数，从而提出了相应的四过程：即压缩子过程1、膨胀子过程2、膨胀子过程3和压缩子过程4。在压缩子过程4与膨胀子过程2中，气体多方指数n取值为1.4～1.6；而在压缩子过程1与膨胀子过程3中，气体多方指数n取值近似为1.15。 2、输水管道系统中压力水流冲击气团研究 在对输水管道系统气体特性研究的基础上，通过试验对压力水流冲击截留气团进行了研究，着重研究不同的截留气团含量、不同的阀门关闭速度等对水流冲击管道截留气团的影响。试验研究表明，输水管道系统水流冲击气团(囊)造成的冲击压力与气团(囊)的含量有密切关系，截留气团含量太多或太少所产生的冲击压力都不是最大，当截留气团在一个大气压下的初始体积占管道总体积在1～2％左右，水流冲击气团压力最大。本文对水流冲击截留气团进行了数值计算，并将数值计算与试验研究进行了比较，二者相当吻合。本文同时还对输水管道压力水流冲击截留气团近似解析解进行了深入研究。 3、输水管道系统中含气水锤研究 通过物理试验，对有压输水管道系统中的气体释放与液柱分离进行了研究，观察其流态、测试液柱分离发生的条件及断流弥合水锤压力，研究了含气量、流速等参数对液柱分离的影响。在试验研究的基础上，建立了含气水锤数学模型，进行数值计算，并与试验结果进行了比较，结果表明，在管道初始流量相同的情况下，球阀关闭速度越快，液体达到汽化压力凡时稳定的时间越长，弥合水锤压力也越大;在球阀关闭速度相同的情况下，管道初始流量越大，液体达到汽化压力凡时稳定的时间越长，弥合水锤压力也越大。对于同一管道系统，在阀的上、下侧管道长度比较接近的情况下，发生在阀下侧含气水锤压力比阀上侧常规水锤还要大，对管道的破坏力更强。因此，对阀下侧的含气水锤的研究应引起人们的重视。 4、空气阀特性研究 试验研究了作为水锤防护装置的空气阀的特性，建立了空气阀数学模型，通过合适的计算方法进行数值计算，并与试验进行了比较。研究表明，在管道顶端安装空气阀有助于减缓正压冲击和降低负压。改变空气阀进、排气时阀的流量系数对其压力的影响十分明显;为了改善水锤压力，在保持合适空气阀进气时的流量系数(较高的C‘。)情况下，应尽量减小排气时阀的流量系数(较低的C。。，)。(本文来源于《河海大学》期刊2004-01-01）

张祖莲[6]（1998）在《水电站含气水锤的数学模型及工程实例》一文中研究指出采用均匀流模型及叁特征线法，在对复杂边界不作任何简化的条件下，建立了水电站含气水锤计算的数学模型及编制了相应的计算程序；并以龙滩电站为例，在允许尾水管进口发生液柱分离的条件下，对该电站水轮机进、出口进行了含气水锤的计算和分析 (本文来源于《云南工业大学学报》期刊1998年03期）

于必录[7]（1992）在《含气水锤的研究现状及其进展》一文中研究指出剖析了含气水锤的研究现状,阐明了四种流态即单相流、含气、汽空穴流及液柱分离等特征及判别条件;简要介绍了用特征线法求解的叁个数学模式,即所谓二、叁、四特征线模型,着重比较了彼此的区别和联系;提出了今后进一步研究的途径。(本文来源于《流体工程》期刊1992年05期）

### 含气水锤论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

阐述了气液两相流长距离输水系统停泵水力过渡过程的特点,对水锤防护效果影响因素进行分析,采用反问题分析法,以惯性飞轮转动惯量、进排气阀口径、单向调压塔参数及出口阀的关闭程序参数作为决策变量,以特征线法为基础,以最大水锤压力值最小和工程投资最低作为目标函数,建立数学优化模型,并采用改进型多目标遗传算法(MOGAs)对优化模型求解。工程应用表明:本数值模拟方法能得出最经济、可靠的水锤防护方案,为长距离输水系统水锤防护方案确定提供了一种新的思路。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 含气水锤论文参考文献

[1].苏文献,郭佳伟,施卿海.含气水锤弯管动态响应影响因素研究[J].轻工机械.2018

[2].杨祖强,罗希,王文文.基于改进型多目标遗传算法的含气水锤防护方案优化研究[J].水资源与水工程学报.2014

[3].郑源,屈波,张健,刘德有,索丽生.有压输水管道系统含气水锤防护研究[J].水动力学研究与进展(A辑).2005

[4].郑源,索丽生,屈波,张健,刘德有.有压输水管道系统含气水锤研究[J].河海大学学报(自然科学版).2005

[5].郑源.输水管道系统水流冲击截留气团与含气水锤研究[D].河海大学.2004

[6].张祖莲.水电站含气水锤的数学模型及工程实例[J].云南工业大学学报.1998

[7].于必录.含气水锤的研究现状及其进展[J].流体工程.1992

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5300d0dd2189ae201d91d118.html