# 利用冲击球压法评价BFCC冻融下的表面损伤特征

### 论文摘要

利用冲击球压技术对玄武岩纤维水泥基复合材料在硫酸钠、水、氯化钠三种溶液冻融后的性能进行了研究,分析了冲击荷载–压痕尺寸的关系、冲击荷载–时间的关系、冲击应力–应变的关系及布氏硬度等。结果表明:(1)冻融对材料表层的影响最大也最为迅速,而表层以下的结构仍具有抗冲击性;(2)随着冻融循环次数的增加,冲击荷载–时间图中小球的回弹高度明显降低,材料的塑性变形损伤增大;(3)低荷载下冲击应力–应变关系曲线基本为一条直线,当荷载达到某一临界值后关系曲线呈现非线性;(4)布氏硬度随冻融循环次数的增加呈现先增加后降低的趋势,硫酸钠溶液对玄武岩纤维水泥基复合材料的冻融影响最大。试验表明,利用冲击球压法评价玄武岩纤维水泥基复合材料的冻融损伤是可行的。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 何晓雁,郭磊,赵燕茹,李文超,张淑艳

关键词: 冲击球压,冻融,损伤特性

来源: 土木工程与管理学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 内蒙古工业大学土木工程学院,内蒙古工业大学内蒙古自治区土木工程结构与力学重点实验室

基金: 国家自然科学基金(11762015,11362013),内蒙古工业大学科学研究项目(ZD201712)

分类号: TU528

DOI: 10.13579/j.cnki.2095-0985.2019.04.012

页码: 75-80

总页数: 6

文件大小: 2779K

下载量: 67

### 相关论文文献

- [1].北方某电站溢流面冻融剥蚀破坏处理[J]. 东北水利水电 2020(02)

- [2].血清反复冻融对25-羟基维生素D水平的影响[J]. 国际检验医学杂志 2020(08)

- [3].反复冻融对鸡汤氨基酸和脂肪酸的影响[J]. 食品工业科技 2016(01)

- [4].冻融腐蚀共同作用下浇注式沥青混凝土劈裂抗拉强度演化规律研究[J]. 硅酸盐通报 2016(03)

- [5].反复冻融对广式奶黄包品质的影响[J]. 现代食品科技 2016(05)

- [6].我国冻融区划分与分区侵蚀特征研究[J]. 中国水土保持科学 2009(02)

- [7].反复冻融对速冻油条品质的影响[J]. 食品工业科技 2017(24)

- [8].冻融—碳化交替作用下混凝土耐久性试验分析[J]. 水电能源科学 2012(11)

- [9].青藏高原近地表土壤不同冻融状态的变化特征及其与气温的关系[J]. 冰川冻土 2019(06)

- [10].人工快速解冻的冻融土与正常土性质对比分析评价[J]. 工程与建设 2011(04)

- [11].季节冻融对泥炭沼泽碳排放的影响研究进展[J]. 应用与环境生物学报 2020(05)

- [12].冻融期膜下滴灌棉田土壤温度盐分迁移特征[J]. 干旱地区农业研究 2016(02)

- [13].乳清多肽对抑制反复冻融猪肉糜氧化和改善品质的影响[J]. 食品科学 2020(04)

- [14].冻融治疗后肝癌库普弗细胞分泌功能的变化[J]. 肿瘤防治研究 2020(01)

- [15].模拟反复冻融条件对蛋品质的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医 2015(11)

- [16].冻融处理对甘薯热风干燥产品品质影响[J]. 天津农学院学报 2013(03)

- [17].基于生物制品冻融工艺控制策略的研究[J]. 化工与医药工程 2020(03)

- [18].冻融-碳化耦合环境下自燃煤矸石混凝土耐久性实验研究[J]. 环境工程学报 2016(05)

- [19].冻融风化边坡岩体破坏机理研究[J]. 工程地质学报 2015(03)

- [20].冻融水泥土力学特性试验研究[J]. 森林工程 2015(05)

- [21].浅谈冻融状态下混凝土耐久性[J]. 企业技术开发 2012(16)

- [22].季节冻土区冻融期黄土滑坡基本特征与机理[J]. 防灾减灾工程学报 2008(02)

- [23].冻融砂岩物理力学损伤特性研究[J]. 低温建筑技术 2020(03)

- [24].人工冻融土地基温度的数值分析[J]. 工程与建设 2013(04)

- [25].盐腐蚀与应力作用下混凝土的冻融损伤及抑制[J]. 混凝土 2009(12)

- [26].沿海地区磷酸钾镁水泥浆体抗盐冻融性能试验研究[J]. 硅酸盐通报 2019(11)

- [27].冻融环境下黏土红砖的性能劣化规律与微结构演化[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2014(02)

- [28].冻融现象对轨道平顺性的影响分析[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2013(03)

- [29].交替冻融对东北地区典型土壤氮磷浓度的影响[J]. 环境工程技术学报 2012(04)

- [30].抗冻融耐久性混凝土的配合比研究[J]. 四川建筑科学研究 2010(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/535d25a87f1b917e1734b518.html