# 基于径向基函数近似模型的板料自由折弯成形回弹预测

### 论文摘要

为实现对钣材V形自由折弯的有效控制,首先建立了V形自由折弯卸载前上模下压量模型,并基于此理论模型在有限元分析软件ABAQUS中运用显示和隐式相结合的方法,对板材V形自由折弯成形与回弹过程进行有限元仿真。然后以板料回弹量为试验指标,以板料厚度、板料弹性模量、上模圆角半径和下模开口宽度为影响因子,每个影响因子取5个水平数,设计了正交试验。根据正交试验方案及结果,建立自由折弯板料成形回弹的径向基函数近似模型。通过仿真试验与实际折弯试验对模型进行了验证,回弹预测角度误差为±0. 8°,验证了方法的可行性,为下一步应用于自主研发的折弯机数控系统提供支持。

### 论文目录

- 1 建立折弯模型

- 2 正交试验设计

- 2.1 确定试验指标

- 2.2 确定影响因子及水平

- 2.3 选择正交表及确定自由折弯正交试验结果

- 3 建立径向基函数近似模型

- 4 回弹预测模型验证

- 5 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 韩江,窦龙龙,夏链,张魁榜

关键词: 形自由折弯,回弹预测,径向基函数,正交试验

来源: 锻压技术 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 合肥工业大学机械工程学院

基金: 安徽省科技攻关重大项目(17030901039)

分类号: TG386.31

DOI: 10.13330/j.issn.1000-3940.2019.06.004

页码: 30-35

总页数: 6

文件大小: 1167K

下载量: 101

### 相关论文文献

- [1].基于径向基函数的刀路跟随[J]. 装备制造技术 2017(04)

- [2].探讨不同径向基函数求解常微分方程[J]. 洛阳师范学院学报 2017(05)

- [3].变换域通信系统信号基函数的盲同步估计方法[J]. 无线互联科技 2016(14)

- [4].基于径向基函数的汽车销量预测研究[J]. 现代经济信息 2012(04)

- [5].基于径向基函数的单级插值隐式曲面重构[J]. 现代计算机(专业版) 2009(01)

- [6].基于径向基函数逼近的非线性动力系统数值求解[J]. 应用数学和力学 2016(03)

- [7].求解声波方程的径向基函数无网格法[J]. 煤田地质与勘探 2016(05)

- [8].基于径向基函数逼近的波浪折射问题求解[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2020(11)

- [9].基于局部径向基函数插值算法研究[J]. 机电技术 2014(02)

- [10].紧支径向基函数解方程的若干问题(一)[J]. 科技信息 2011(28)

- [11].基于径向基函数的优化代理模型应用研究[J]. 航空工程进展 2010(03)

- [12].多项式基函数法[J]. 应用数学和力学 2009(09)

- [13].线天线与导体面连接处一种新型的连接基函数[J]. 电波科学学报 2014(06)

- [14].结构耐撞性优化中径向基函数散布常数选取方法[J]. 机械工程学报 2014(17)

- [15].水污染质运移模型的径向基函数解法[J]. 西安文理学院学报(自然科学版) 2013(03)

- [16].径向基函数在高密度电阻率数据处理中的应用[J]. 甘肃冶金 2013(04)

- [17].基于泰勒基函数的移动最小二乘法及误差分析[J]. 数值计算与计算机应用 2012(01)

- [18].电磁场数值计算中径向基函数的应用分析[J]. 科技创新导报 2012(12)

- [19].矩量法与C_(3V)群基函数求解二维电磁散射的应用[J]. 现代电子技术 2012(16)

- [20].径向基函数在文本分类中的应用[J]. 鞍山师范学院学报 2011(02)

- [21].用径向基函数解偏微分方程[J]. 湖南师范大学自然科学学报 2011(05)

- [22].一种有趣的新基函数-S幂基[J]. 科技信息 2010(02)

- [23].一种基于径向基函数的近似模型构造方法[J]. 燕山大学学报 2010(05)

- [24].一种基于径向基函数插值的全局优化算法[J]. 天津工程师范学院学报 2010(04)

- [25].径向基函数法在地下水模拟中的应用[J]. 辽宁师范大学学报(自然科学版) 2008(04)

- [26].基于多项式基函数的泛函网络构造方法与逼近理论[J]. 计算机科学 2008(08)

- [27].用紧支径向基函数传递固体域耦合数据的方法[J]. 国防科技大学学报 2014(05)

- [28].径向基函数混沌神经元系统及其应用[J]. 计算机工程与应用 2014(04)

- [29].基于径向基函数的曲面重建算法[J]. 浙江大学学报(工学版) 2010(03)

- [30].基于径向基函数的曲面重建算法[J]. 浙江大学学报(工学版) 2010(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5360daccde28cdcd424943d6.html