# 表面温度对铁素体不锈钢组织和性能的影响

### 论文摘要

针对振动激发金属液形核技术,研究了不同晶核发生器表面温度对铸锭组织和力学性能的影响。结果表明,随着表面温度升高,铸锭的平均晶粒尺寸呈现先下降后上升的趋势,抗拉强度、屈服强度和硬度均呈现先上升后下降的趋势。在晶核发生器表面温度为500℃时,铸锭的综合性能达到最佳,其平均晶粒尺寸为47.66μm;室温抗拉强度、屈服强度和硬度(HV)分别为544 MPa、443MPa和149。

### 论文目录

- 1 试验材料与方法

- 1.1 晶核发生器表面温度参数的制备

- 1.2 试验过程

- 2 试验结果与讨论

- 2.1 表面温度对铸锭显微组织的影响

- 2.2 表面温度对铸锭力学性能的影响

- 2.2.1 铸锭的室温力学性能

- 2.2.2 铸锭的显微硬度

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 苏梦瑶,王阿龙,李苗苗

关键词: 表面温度,铁素体不锈钢,微观组织,力学性能

来源: 特种铸造及有色合金 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 西安建筑科技大学冶金工程学院

分类号: TG142.71;TG21

DOI: 10.15980/j.tzzz.2019.10.006

页码: 1065-1068

总页数: 4

文件大小: 1327K

下载量: 57

### 相关论文文献

- [1].铁素体不锈钢[J]. 热处理 2019(06)

- [2].含钛铁素体不锈钢冷轧酸洗板色差缺陷分析及控制对策[J]. 工业加热 2020(01)

- [3].铁素体不锈钢[J]. 热处理 2020(01)

- [4].厨具用409L铁素体不锈钢锈蚀缺陷分析[J]. 山西冶金 2020(05)

- [5].超纯铁素体不锈钢的组织和性能研究进展[J]. 热加工工艺 2019(22)

- [6].高铬铁素体不锈钢00Cr26Ni6Mo4CuTi的脆性相研究[J]. 钢铁研究 2017(03)

- [7].439铁素体不锈钢夹杂物形成热力学计算及形貌分析[J]. 金属热处理 2015(06)

- [8].409L铁素体不锈钢的焊接技术[J]. 河南科技 2015(06)

- [9].00Cr16Sn超纯铁素体不锈钢焊接接头腐蚀性能[J]. 焊接学报 2015(08)

- [10].超纯铁素体不锈钢的研究进展[J]. 铸造技术 2015(11)

- [11].退火温度对10Cr17铁素体不锈钢组织和性能的影响[J]. 金属热处理 2015(11)

- [12].441铁素体不锈钢激光电弧复合焊工艺研究[J]. 科学中国人 2017(15)

- [13].铁素体不锈钢[J]. 涟钢科技与管理 2014(02)

- [14].邹勇[J]. 中国冶金 2020(04)

- [15].443高铬铁素体不锈钢耐蚀性能评价[J]. 酒钢科技 2020(01)

- [16].铁素体不锈钢火灾后力学性能试验研究[J]. 消防科学与技术 2018(05)

- [17].稀土对超级铁素体不锈钢组织和性能的影响[J]. 失效分析与预防 2016(06)

- [18].0Cr13C铁素体不锈钢冷拔断丝分析及工艺改善[J]. 特殊钢 2017(05)

- [19].拉-拉循环载荷下443铁素体不锈钢产热规律及疲劳性能预测[J]. 材料工程 2015(02)

- [20].超纯铁素体不锈钢及其抗应力腐蚀研究进展[J]. 金属热处理 2014(09)

- [21].热加工对430铁素体不锈钢“金粉”现象的影响[J]. 材料工程 2013(03)

- [22].超级铁素体不锈钢换热管在沿海电厂凝汽器中的应用分析[J]. 华北电力技术 2013(09)

- [23].铁素体不锈钢高温氧化层生长及热轧粘辊研究[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2012(02)

- [24].经济型铁素体不锈钢焊接接头组织与耐蚀性能[J]. 焊接学报 2012(12)

- [25].含钛超纯铁素体不锈钢的铝脱氧及钙处理实验研究[J]. 特殊钢 2011(01)

- [26].445M铁素体不锈钢缝隙腐蚀性能的研究[J]. 特殊钢 2011(03)

- [27].我国汽车用超纯铁素体不锈钢的应用和发展[J]. 山西冶金 2011(04)

- [28].宝钢新一代超纯铁素体不锈钢问世[J]. 钢铁 2010(05)

- [29].宝钢铁素体不锈钢产品的开发[J]. 宝钢技术 2010(02)

- [30].铁素体不锈钢的焊接[J]. 电焊机 2010(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/537a2091c1b345935f642df6.html