# 电力计量标准化管理探讨张涛

（广西电网有限责任公司南宁供电局广西南宁530031）

摘要：在充分分析当前电力计量管理工作面临的新形势基础上，探讨了目前典型的电力计量技术。以此为依据，分别从计量技术标准化、计量程序与内容标准化以及人员管理标准化三个方面提出了对应的管理意见与策略，为提高当前电力计量标准化管理工作的适应性提供参考。

关键词：供电企业；电力计量；标准化管理；分析；研究

引言

如今，虽然供电企业中大部分工作都有现代化技术进行辅助，但仍有许多工作需要纯人工进行，比如电力计量的标准化管理就是其中一项，想要落实计量的标准化管理，需要优化三个部分，管理方面、技术方面、以及人员素质方面，下面便对如何达成电力计量标准化管理进行详细分析。

1电力计量的基本特征

1.1技术性

电力作为日常生活必不可少的一种资源，是作为商品的形式出现在经济生活之中，电力资源的运行直接作用在电力供给者和需求者两方身上，电力使用量最直接有效的统计就是电力的计量，但这一统计需要具备专业知识的技术人员和专门的仪器设备，因此电力计量具有技术性。

1.2差异性

目前对于电力计量方法的使用会受到技术人员专业知识、仪器设备精密程度的影响，与此同时，还受到电力供给企业管理方式的影响，所以不同环境下的电力计量工作会有不同的结果。

1.3服务性

因为电力是作为经济社会中一种商品的形式存在的，其存在商品的消费者的同时也同样存在商品的供应者，因此电力供给企业作为电力的供应者，自身具备一定的社会服务性。

2当前电力计量管理工作面临的新形势

当前城市建设以及城市经济的快速发展过程中，都面临着大量的电力资源消耗，一旦电力供应紧张将会很大程度上制约城市经济的持续健康发展。从对应的角度来分析，电力企业的生产不但是一个技术性的问题，从电力生产直到提供给用户使用，其涉及到各种类型的经济因素。在对应的时间段内，电力企业的电力计量工作在提高用电效率以及促进电力的安全生产与使用方面发挥了重要作用。但是，在当前互联网时代，一体化、智能化的电力计量技术开始在电力企业中得到广泛的应用，并逐步朝系统化、应用化、智能化的方向不断发展。在这种形势下，精确的电力测量技术及管理工作就显得尤为重要。因此，必须做好电力计量技术的应用以及电力计量的标准化管理工作，通过在电力企业的内部形成合力，保证新形势下电力计量标准化水平上一个新的台阶。

3电力计量典型技术

电力计量主要包括高压计量与低压计量两种技术，到具体的应用层面，又分为直接接表计量与互感器接表计量两种。当前，最为常用的计量技术主要包括:(1)使用通用型电力计量芯片的电力计量技术。这是当前电力企业应用较为广泛的电力计量技术，其有功电能计量领域中占主要地位，具有技术发展成熟、使用可靠、二次开发相对简单的特点，在大量的中低端电力计量仪器设备中得到了广泛的应用。但是，其受到器件自身客观因素的限制，该计量方法在谐波电能、无功电能的计量方面功能较弱;(2)应用模数转换及微处理器进行实时计算的计量技术。应用模数转换及微处理器技术的计量设备具有应用灵活度大的特点，是当前多功能计量设备的主要技术，具有信息处理速度快、内存容量大的特点，能够更快速的获得不同的电能数据，在高精度的关口计量中有较为广泛的应用。但是，因为研发能力、电力市场发展情况等存在对应的差异，该种计量技术在对谐波分量、无功电能等的计量方面还没有形成一个统一的标准与规范，使得其具体应用受到一定程度的限制。

4电力计量标准化管理的措施

4.1技术标准化

为了保证电力计量实现标准化的管理，首先要在技术方面提供充分的支持，能够从技术管理的角度形成完善的制度及方法体系，并保证计量工作达到对应的技术标准。这首先要求保证计量仪器设备的计量精度，实现电力计量管理工作的标准化与规范化。其中，计量设备的精度，主要是指电能表的精度，通过从硬件角度方面来提高电力计量的标准化管理水平。首先，要进行相应的技术改造，采取逐步淘汰落后产品的方式，淘汰已经禁止使用的计量设备;积极的开展计量技术改造工作，实现计量工作的数字化与远程控制，提高计量工作的自动化管理层次;电力计量设备还必须符合计量规程的要求，使用精度高、性能稳定的综合计量设备;其次，要针对电力计量监督环节进行改造，加强计量检验管理工作，提高计量监督的标准，充分发挥现代管理技术，实现计量精度的提高;根据负载的具体类别选择对应的精度等级，在具体的应用之前要做好相应的试验、调校工作，确保计量装置及设备能够满足相关误差的需要。再次，要做好电力计量运行管理的改造工作，根据实际的运行情况，合理的调整检修周期与轮换周期，对电能表、互感设备及其二次回路的连接线路进行定期的检修、维护，保证计量设备的精度。

4.2服务内容与流程的标准化

服务内容与流程的标准化是从人事管理的角度对计量工作进行标准化的管理与规范，从而提高电力计量标准化整体水平，具体操作过程中主要做好如下几个方面的工作:(1)做好计量队伍的建设工作，提高计量人员的整体素质，为计量工作的可持续发展提供持续的动力支持;(2)做好计量技术方面的培训工作，提高计量工作人员的整体素质。电力计量标准化管理的具体实施与现实应用与高素质的计量人员直接相关，提高计量工作人员的专业素质和技术能力，可以逐步推进电力计量标准化进程;(3)要积极的开展电力计量的技术咨询服务工作，开展电力计量新技术及相关知识的宣传使用，使得电力用户能够清晰的了解电力计量的相关流程和必要性，且能够提高计量检测工作的整体服务质量;(4)增加服务标准的实施强度，逐步实现电力计量工作管理内容和程序的标准化，形成集业务流程管理、收费标准、驻点营业室服务、维修及拆装服务等服务标准体系。

4.3相关工作人员标准化

4.3.1队伍建设

计量工作虽然表面上十分简单，但其实想要保证其标准化，还需要工作人员相互配合才能完成，所以当前供电企业应该适当的建立起计量队伍，并着重对队伍中的工作人员进行培训，以此来提高计量队伍的综合素质，保证计量工作的平稳可持续发展。

4.3.2技术交流

想要高计量工作的标准化管理，需要对管理方面深入研究，并始终保持着对管理工作的革新，将社会中的先进技术与思想融入与管理当中，而在这些工作实施的过程中离不开相关工作人员的支持，所以想要任务就是将计量工作人员的综合素质进行提高，之后挖掘出不同工作人员的优点，加强工作人员之间的交流，保证计量管理始终不断进步，并具有解决新型问题的能力。

4.3.3服务标准

针对服务方面，要按照当前人们的需要，将现有的服务标准进行提升，进一步健电力营业厅的服务相关制度，将所有收费标准、业务流程、装拆服务都划入服务标准中，以此来促进整体服务水平的提升。

结语

计量标准化工作的深入实施是电力企业适应市场竞争的重要手段，是国家所倡导的需求侧管理的重要依据。与企业节约供电成本、降低电能损耗、提高供电质量和可靠性，实时掌握经济指标等息息相关。因此，企业管理者要充分认识计量标准化管理的重要意义，在不断完善电力计量标准化管理的同时，积极提倡标准化管理创新，从而提高供电企业的生产效率和经济效益。

参考文献

[1]苏君锐．新形势下电力计量的标准化管理与应用探讨[J]．大科技，2016(9)．56-58.

[2]陈胜，李云勃．新形势下电力计量的标准化管理与应用[J]．中国高新技术企业，201520)．123-125.

[3]蒋金，孙中伟．浅析电力计量的标准化管理[J]．标准科学，2016(10)．22-24.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/53bc9db50ae46658c2cf2d74.html