# 单边膨胀喷管内流动分离非定常特性

### 论文摘要

结合聚焦纹影和动态压力测量技术,对基于特征线法设计的单边膨胀喷管(SERN)不同落压比(NPR)条件下喷管内流场结构和壁面压力进行了试验测量,通过壁面压力时域和频域综合分析获得了喷管内流动分离非定常特性。结果表明:过膨胀状态下单边膨胀喷管内流场结构具有明显的非对称特征,喷管上壁面流动分离模态为受限激波分离(RSS),而下壁面流动分离模态为自由激波分离(FSS);相比于FSS模态,RSS模态下出口附近壁面压力振荡更剧烈。喷管上、下壁面压力标准差峰值均在分离点附近,且概率密度函数分布向一侧偏斜或出现双峰现象。RSS模态下,激波运动呈明显低频特性;FSS模态下,激波非定常特性不仅受回旋区压力扰动的影响,且受分离剪切层的影响。

### 论文目录

- 1 试验模型与设备

- 1.1 试验模型

- 1.2 试验设备

- 2 结果与讨论

- 2.1 SERN内平均流场特性

- 2.2 SERN内流动非定常特性

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 何成军,李建强,范召林,李耀华,梁锦敏,高荣钊,苗磊

关键词: 单边膨胀喷管,受限激波分离,自由激波分离,非对称,非定常特性

来源: 航空动力学报 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 航空航天科学与工程

单位: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所,南京航空航天大学航空学院

分类号: V231.3

DOI: 10.13224/j.cnki.jasp.2019.11.005

页码: 2339-2346

总页数: 8

文件大小: 462K

下载量: 94

### 相关论文文献

- [1].类车体尾迹流动非定常特性[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2019(01)

- [2].绕流线型回转体通气两相流动的非定常特性[J]. 哈尔滨工业大学学报 2017(07)

- [3].前置定子叶片周向弯曲对导管桨非定常特性的影响[J]. 中国造船 2018(02)

- [4].蜗壳喉部面积对离心泵非定常特性的影响[J]. 流体机械 2017(02)

- [5].潜水泵压力脉动与非定常特性数值分析[J]. 水电能源科学 2017(03)

- [6].两级对转风扇非定常特性分析[J]. 推进技术 2016(02)

- [7].基于CFD的离心泵叶片水力矩非定常特性[J]. 排灌机械工程学报 2016(06)

- [8].粗糙度对离心泵进口回流非定常特性影响的研究[J]. 热能动力工程 2020(02)

- [9].高超声速进气道自起动过程中流动非定常特性[J]. 航空学报 2015(10)

- [10].前后盖板长度对离心泵外特性与非定常特性的影响[J]. 灌溉排水学报 2017(08)

- [11].颗粒密度对动静叶栅内流动特性的影响[J]. 甘肃科学学报 2017(03)

- [12].封严腔体出口流场的非定常数值研究[J]. 推进技术 2018(08)

- [13].低比转速离心泵叶片加厚非定常特性分析[J]. 热能动力工程 2016(02)

- [14].进口热斑在气冷涡轮动叶流道内迁移特性分析[J]. 海军工程大学学报 2020(03)

- [15].后台阶流动及其控制述评[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2015(12)

- [16].脉动调节式可变喷嘴涡轮非定常特性试验[J]. 车用发动机 2013(02)

- [17].非定常尾迹及其对动叶气膜冷却影响的数值研究[J]. 动力工程学报 2011(12)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/53f1e16055ed9aeb665cc462.html