# 迈步式拱形超前支护装备的有限元分析及顶梁结构优化

### 论文摘要

为解决掘支失衡问题、提高掘进效率,设计了迈步式拱形超前支护装备。为研究该装置的结构稳定性,首先基于实际工况建立迈步式超前支护顶梁多点分布式静力学模型,并依据力法原理和奇异函数法列出顶梁应力、位移方程。然后运用有限元软件对单组支撑状态下冒顶工况进行静力学仿真,仿真结果表明支护顶梁存在应力集中现象,最大应力达192. 71 MPa,安全系数为1. 22。最后运用Ansys Workbench中Design Explorer模块对顶梁结构进行多目标尺寸优化,对优化后新模型再仿真,结果表明单个顶梁质量减少了7. 6%,整体应力降低了28. 3%,安全系数增至1. 70,说明优化后的超前支护结构具有良好的结构稳定性,得到的结论可为迈步式超前支护装备和类似支护装备的结构、尺寸设计及优化提供参考依据。

### 论文目录

- 引言

- 1 结构组成与工作原理

- 2 顶梁受力模型建立

- 2.1 内力计算

- 2.2 位移量计算

- 3 超前支护有限元分析

- 3.1 单组装备有限元分析

- 3.2 顶梁有限元分析

- 4 顶梁结构优化

- 4.1 优化参数选择

- 4.2 优化尺寸灵敏度分析

- 4.3 顶梁优化结果分析

- 4.4 优化结果检验

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 毛君,郭光领,谢苗

关键词: 掘支失衡,超前支护,冒顶,尺寸优化

来源: 机械强度 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 辽宁工程技术大学机械工程学院

基金: 国家自然科学基金项目(51304107,51774162)资助~~

分类号: TD353

DOI: 10.16579/j.issn.1001.9669.2019.06.021

页码: 1400-1407

总页数: 8

文件大小: 517K

下载量: 102

### 相关论文文献

- [1].关于矿用液压支架顶梁销轴结构强度的分析[J]. 机械管理开发 2019(11)

- [2].基于可靠性视角下的液压支架顶梁的轻量化设计[J]. 矿业研究与开发 2017(04)

- [3].一种可用于端头支架的加长顶梁结构[J]. 山西焦煤科技 2015(Z1)

- [4].液压支架超薄顶梁焊接变形研究及对策[J]. 煤矿机械 2015(05)

- [5].富水软土地铁车站压顶梁抗震设计探讨[J]. 铁道标准设计 2012(09)

- [6].综采工作面前顶梁伸缩块装置的研制与应用[J]. 中州煤炭 2009(12)

- [7].销楔式金属顶梁[J]. 中国科技产业 2016(02)

- [8].地库顶梁开孔洞结构安全性分析与处理[J]. 建筑技术 2015(S2)

- [9].抬高顶梁体焊后抬高尺寸的控制[J]. 河南科技 2015(03)

- [10].液压支架顶梁焊接工艺的研究[J]. 机械工程师 2015(06)

- [11].并联顶梁液压支架在青山煤矿的应用[J]. 江西煤炭科技 2013(03)

- [12].大型电厂锅炉顶梁吊装的优化方案[J]. 价值工程 2015(33)

- [13].某型液压支架顶梁的有限元分析[J]. 科技创业家 2014(09)

- [14].丹东港筒仓库顶梁反桁架施工技术分析[J]. 中华民居 2012(01)

- [15].掘进机机载支护顶梁架受力分析[J]. 科学之友 2012(17)

- [16].采用组合顶梁悬移支架回收残留煤柱[J]. 煤炭技术 2008(12)

- [17].不同加载条件下液压支架结构的强度分析与优化设计[J]. 机械管理开发 2020(03)

- [18].基于ANSYS Workbench的四柱支撑掩护式液压支架顶梁分析与优化[J]. 科技视界 2019(01)

- [19].墩顶梁段安装施工技术[J]. 福建建筑 2011(08)

- [20].基于ANSYS Workbench液压支架顶梁多工况结构优化与静力分析[J]. 精密成形工程 2015(02)

- [21].复合板材液压支架顶梁的有限元分析[J]. 煤炭技术 2016(01)

- [22].色连矿液压支架关键部件结构强度分析及改进[J]. 煤炭与化工 2019(12)

- [23].液压支架顶梁在外加载和内加载试验条件下仿真分析对比[J]. 煤矿机械 2012(04)

- [24].伸缩式U型钢顶梁在超前支护中的应用[J]. 煤炭技术 2011(07)

- [25].高空T构桥墩顶梁段施工技术[J]. 科学之友 2011(17)

- [26].液压支架顶梁体焊接变形及其控制方法[J]. 热加工工艺 2015(05)

- [27].DBT5.5m顶梁修复方案及实施措施[J]. 金属加工(热加工) 2012(10)

- [28].基于有限元的液压支架顶梁可靠性分析[J]. 煤矿机械 2010(10)

- [29].煤矿液压支架连板结构性能的仿真研究[J]. 机械管理开发 2020(03)

- [30].地下车站压顶梁设置位置研究[J]. 交通世界 2020(13)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/541b3acd01aa1afe2b0a27c0.html