# 龙抬头泄洪洞论文_詹双桥,杨志明,郑洪,幸添

导读:本文包含了龙抬头泄洪洞论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:龙抬头,隧洞,水流,水力,数值,模型,特性。

### 龙抬头泄洪洞论文文献综述

詹双桥,杨志明,郑洪,幸添[1]（2019）在《“龙抬头”泄洪洞高速水流掺气减蚀研究》一文中研究指出高流速泄洪洞易发生空蚀破坏,甚至威胁建筑物安全,采用合适的掺气减蚀措施是减免空化、冲蚀破坏有效的技术手段。通过减压模型试验、理论计算分析、工程运用调研,对涔天河水库"龙抬头"布置的2#泄洪洞高速水流掺气减蚀开展了系统研究,提出了局部体型改进措施、衬砌平整度控制标准,及掺气坎布置与体型优化,简化了衬砌施工工艺,加快了施工进度,保证了工程质量。(本文来源于《水利与建筑工程学报》期刊2019年03期）

詹双桥,杨志明,郑洪[2]（2019）在《“龙抬头”泄洪洞高速水流掺气减蚀研究》一文中研究指出高流速泄洪洞易发生空蚀破坏,甚至威胁建筑物安全,采用合适的掺气减蚀措施是减免空化、冲蚀破坏有效的技术手段。涔天河水库工程通过减压模型试验、理论计算分析、工程运用调研,对"龙抬头"布置的2#泄洪洞高速水流掺气减蚀开展了系统研究,提出了局部体型改进措施、衬砌平整度控制标准,及掺气坎布置与体型优化,简化了衬砌施工工艺,加快了施工进度,保证了工程质量。(本文来源于《水利规划与设计》期刊2019年04期）

刘嘉夫,齐昕[3]（2019）在《龙抬头水电站泄洪洞水力特性研究》一文中研究指出针对青海省某大型水电站龙抬头泄洪洞工程,采用计算流体力学软件Flow-3D,应用RNG k-ε紊流模型、VOF方法,对泄洪洞整体水力特性进行叁维数值模拟研究,得到泄洪洞闸室、龙抬头段、挑坎等部位水流流态、壁面压强、水流流速等水力参数。将部分数值模拟结果同整体水工模型试验实测结果进行比较,两者吻合良好。数值模拟及试验成果显示,泄洪洞闸室合理设置突扩突跌设施可有效掺气、利于减蚀,龙抬头段水流流态平稳无突变、壁面无负压;而且,扭曲斜切挑坎有利于挑射水流归槽,可避免水流冲刷对向河岸,泄洪洞体型设计合理。研究表明,数值模拟与理论研究结果接近,可靠度较高,可为类似工程设计提供参考。(本文来源于《水利水电技术》期刊2019年02期）

孙永波,苏东喜,随裕芬[4]（2017）在《河口村水库2号泄洪洞龙抬头结构试验分析》一文中研究指出结合河口村水库2号泄洪洞龙抬头结构分析过程,依据模型试验成果,对流速、空化数、掺气浓度、水流流态等主要参数进行对比及形成原因分析,最终优化出合理的龙抬头结构体型;即工作门后平坡接二次曲线、斜坡段、反弧和反弧末端突跌突扩结构,斜坡段设置掺气坎方案,可得到较好抗冲磨防空蚀效果,水流流态较好。图3幅,表5个。(本文来源于《小水电》期刊2017年06期）

徐国宾,章环境,刘昉,韩文文[5]（2015）在《龙抬头泄洪洞水力特性的数值模拟》一文中研究指出以某水电站泄洪洞为研究对象,结合大比尺水工模型试验,采用RNG k-ε数值模型,利用VOF法追踪自由液面,对龙抬头泄洪洞的流场进行了叁维水力特性的数值模拟,并提出2种增加掺气设施的修改方案。结果表明:数值模拟结果与水工模型实测值吻合较好,该方法可以较好地模拟叁维流场;增加掺气设施后可以有效地减轻下游反弧段的空蚀破坏。(本文来源于《长江科学院院报》期刊2015年01期）

井书光,高学平,韩云鹏[6]（2013）在《龙抬头泄洪洞水力特性研究》一文中研究指出结合某泄洪洞改建工程,利用叁维紊流模型对不同进口高程的龙抬头泄洪洞水力特性进行比较研究。首先,利用龙抬头泄洪洞水工模型试验结果验证了数值模拟结果的可靠性。然后,针对四种进口高程的龙抬头泄洪洞,从泄洪洞泄流能力、水头损失及水流流态等方面进行了比较。结果表明,在保证各曲线段光滑平顺的前提下,进口高程对泄洪洞、水头损失及流态的影响不大。研究成果可为泄洪洞的设计提供依据。(本文来源于《水利水电技术》期刊2013年06期）

高菊容,杨伟,金涛[7]（2012）在《导流泄洪洞“龙抬头”开挖施工技术》一文中研究指出小井沟水利工程导流隧洞与泄洪放空隧洞采用"龙抬头"方式,先进行前期导流,待导流洞前段封堵后承担水库泄洪作用,"龙抬头"开挖作为本工程开挖难点、重点。文章主要阐述导流隧洞与泄洪放空隧洞采用"龙抬头"结合,以及本工程高边墙、层间薄、施工干扰大等特点的开挖施工方法。(本文来源于《云南水力发电》期刊2012年05期）

吴小菊[8]（2012）在《“龙抬头”泄洪隧洞大流量泄洪消能数值模拟》一文中研究指出将导流隧洞改建为二次使用的永久性隧洞中,龙抬头式泄洪隧洞是目前比较常见、成熟的体型。本文结合某电站工程的龙抬头泄洪隧洞,根据湍流和两相流的基本理论和方法,运用泄洪消能的基本原理,对龙抬头式泄洪隧洞中的水流和掺气后的水流建立几何模型应用层流和湍流模型分别对其进行水—气两相流数值模拟,并加以分析、研究。本文应用层流和湍流与两相流的数值模拟的理论、方法,结合工程实际,主要做了以下工作：一、对“龙抬头”泄洪隧洞的大流量水流进行数值模拟文中结合工程实例,建立几何计算模型,应用层流、湍流、水气二相流基本理论,就龙抬头式泄洪隧洞内的大流量水流的流态、流速和压强等进行分析、比较。二、在“龙抬头”泄洪隧洞的反弧段的两端加入掺气槽,对其掺气水流进行数值模拟根据前一研究对象的计算、分析结论,在负压大、流速高及易发生空蚀破坏的反弧段的两端,加入掺气槽掺入气体并建立计算模型,选择层流和标准k-ε模型,对其进行数值模拟,得到它们的流态、流速及压强等分布情况,进行了分析。最后,与没有加入掺气槽的计算结果进行了比较、分析。完成上述工作,取得了以下成果：一、在导师的指导下,通过查阅规范、书籍,阅读“龙抬头”泄洪隧洞的图纸,请教业内专业人士,在不改变隧洞体型和隧洞洞形的情况下,对整个隧洞(约550m)内的水—气流建立几何模型,并实现了模拟与分析。二、考虑到计算几何模型大、计算工况复杂的客观情况,先使用层流模型使水—气流充满整个隧洞进行分析,再使用湍流模型进行计算,并把层流与湍流计算结果进行了对比分析,层流模型在计算过程中耗费机时较少,但其计算结果较湍流模型相差较大。叁、通过对龙抬头式泄洪隧洞的大流量水流的数值模拟,得出隧洞的反弧段始端的洞顶出现最大负压,并且在其末端附近也存在明显的负压、低压区、掺气盲区以及压强梯度剧烈变化区。四、在保证水流流量和其它相关条件不变的前提下,在反弧段始端和末端加入掺气槽,掺入气体后,反弧段始端的最大负压和末端的负压、低压区、掺气盲区等得到缓解。五、考虑到网格粗细对计算结果的影响,本文对每一个模拟对象的网格剖分方案都进行了细致的设计和反复试算,以压强指标判断网格布置及其粗细程度是否能够在满足工程需要,保证了结果的可靠性。掺气减蚀与泄洪消能系多学科交织的问题,内容多,问题复杂。需继续以“理论分析,试验、数值模拟和原型观测”叁结合的方法,进行更深入的研究。(本文来源于《昆明理工大学》期刊2012-04-01）

李凤军,刘大维[9]（2011）在《小湾水电站泄洪洞工程龙抬头段开挖施工》一文中研究指出小湾水电站泄洪洞工程龙抬头段断面大、坡度陡、施工难度大,在开挖时结合进口有压段及出口无压段施工分层进行施工,做出合理的开挖分层。分层时同时要考虑在开挖完成前进口段施工通道中断后,运输及出渣通道的设置。(本文来源于《水利水电施工》期刊2011年05期）

杨超林[10]（2009）在《云龙水库导流泄洪洞龙抬头接合段有限元动力分析》一文中研究指出通过叁维有限元数值计算对云龙水库导流泄洪洞龙抬头接合段的动力响应及稳定性进行了分析,评价其稳定性,以指导工程设计。(本文来源于《云南水力发电》期刊2009年05期）

### 龙抬头泄洪洞论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

高流速泄洪洞易发生空蚀破坏,甚至威胁建筑物安全,采用合适的掺气减蚀措施是减免空化、冲蚀破坏有效的技术手段。涔天河水库工程通过减压模型试验、理论计算分析、工程运用调研,对"龙抬头"布置的2#泄洪洞高速水流掺气减蚀开展了系统研究,提出了局部体型改进措施、衬砌平整度控制标准,及掺气坎布置与体型优化,简化了衬砌施工工艺,加快了施工进度,保证了工程质量。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 龙抬头泄洪洞论文参考文献

[1].詹双桥,杨志明,郑洪,幸添.“龙抬头”泄洪洞高速水流掺气减蚀研究[J].水利与建筑工程学报.2019

[2].詹双桥,杨志明,郑洪.“龙抬头”泄洪洞高速水流掺气减蚀研究[J].水利规划与设计.2019

[3].刘嘉夫,齐昕.龙抬头水电站泄洪洞水力特性研究[J].水利水电技术.2019

[4].孙永波,苏东喜,随裕芬.河口村水库2号泄洪洞龙抬头结构试验分析[J].小水电.2017

[5].徐国宾,章环境,刘昉,韩文文.龙抬头泄洪洞水力特性的数值模拟[J].长江科学院院报.2015

[6].井书光,高学平,韩云鹏.龙抬头泄洪洞水力特性研究[J].水利水电技术.2013

[7].高菊容,杨伟,金涛.导流泄洪洞“龙抬头”开挖施工技术[J].云南水力发电.2012

[8].吴小菊.“龙抬头”泄洪隧洞大流量泄洪消能数值模拟[D].昆明理工大学.2012

[9].李凤军,刘大维.小湾水电站泄洪洞工程龙抬头段开挖施工[J].水利水电施工.2011

[10].杨超林.云龙水库导流泄洪洞龙抬头接合段有限元动力分析[J].云南水力发电.2009

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/54221240a2815493576375bd.html