# Sr(Ce0.6Zr0.4)1-xYxO3质子电解质的合成研究

### 论文摘要

采用Pechini法合成了Sr(Ce0.6Zr0.4)1-xYxO3（SCZY,x=0.10, 0.15, 0.20）电解质粉体,将所制粉体模压成型后在1450℃煅烧10 h得到固体电解质。采用XRD研究掺杂量和煅烧温度对粉体相纯度的影响,通过SEM观察粉体和电解质的微观结构,用电化学阻抗谱法测量电解质的电性能。结果表明:1000℃煅烧后的SCZY粉体（x=0.15）为纯的钙钛矿相,粉体晶粒尺寸随煅烧温度升高而明显长大。高速球磨能有效改善粉体的团聚情况,得到亚微米粉体,由此压制的质子电解质更加致密,没有微孔等缺陷, 800℃的电导率为7.94×10-3S·cm-1。

### 论文目录

- 1 实 验

- 1.1 SCZY粉体制备

- 1.2 SCZY电解质制备

- 1.3 性能与表征

- 2 结果与讨论

- 2.1 SCZY粉体物相分析

- 2.2 SCZY粉体细化研究

- 2.3 SCZY电解质性能测试

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张华,李帅,王书明,王树茂,蒋利军

关键词: 电解质,钙钛矿相,粉体粒度,稀土

来源: 中国稀土学报 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学

单位: 国合通用测试评价认证股份公司,有研工程技术研究院有限公司,国标(北京)检验认证有限公司

基金: 国家重点研发计划项目(2016YFB0600103)资助

分类号: O646

页码: 596-601

总页数: 6

文件大小: 2375K

下载量: 18

### 相关论文文献

- [1].改性高炉渣对Ce~(3+)的吸附性能研究[J]. 化工新型材料 2020(05)

- [2].美国高中物理教材中的CE教育及其启示[J]. 中学物理教学参考 2015(19)

- [3].N对高CE高强度制动盘的影响[J]. 现代铸铁 2016(06)

- [4].Ce含量对铝硅合金组织与力学性能的影响[J]. 黑龙江科技大学学报 2016(06)

- [5].植保机械产品欧盟CE标志技术法规要求[J]. 中国农机化学报 2017(01)

- [6].Ce对铝锌合金组织和性能的影响[J]. 重庆理工大学学报(自然科学) 2017(02)

- [7].Ce~(3+)掺杂铝酸锌微晶玻璃的制备与发光性能研究[J]. 福建工程学院学报 2017(03)

- [8].CE公司员工招聘对策探析[J]. 经济师 2017(06)

- [9].CE电网储备定额及仓库网络优化研究[J]. 信息记录材料 2017(11)

- [10].Ce~(3+)掺杂Na_2Ca_3Si_2O_8长余辉荧光粉合成及发光性能研究[J]. 山东化工 2020(02)

- [11].Ce合金化及喷丸对Q235钢组织和力学性能的影响[J]. 上海金属 2020(04)

- [12].稀土Ce对2304双相不锈钢组织及力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2017(12)

- [13].Ce对取向硅钢高温退火组织及织构的影响[J]. 稀土 2015(01)

- [14].标准EN 61000-3-2:2019对CE认证的照明设备谐波测试的影响[J]. 安全与电磁兼容 2020(05)

- [15].测量髋关节CE角在髋关节疾病临床中的应用[J]. 风湿病与关节炎 2014(03)

- [16].小儿清肺化痰口服液中3种有效成分的CE法测定[J]. 广东药学院学报 2012(02)

- [17].浅析履带起重机符合CE认证的设计要求[J]. 建设机械技术与管理 2012(04)

- [18].Ce对00Cr17高纯铁素体不锈钢再结晶及晶粒长大的影响[J]. 材料与冶金学报 2010(01)

- [19].稀土Ce~(3+)离子置换钛酸盐纳米管的制备及表征[J]. 化工新型材料 2009(10)

- [20].自身免疫性溶血性贫血患者类抗-Ce自身抗体的鉴定及输血1例[J]. 检验医学与临床 2020(22)

- [21].含Ce(Ⅳ)去污工艺产生废液的安全性分析和处理方法[J]. 核化学与放射化学 2014(02)

- [22].桃褐腐病菌的拮抗细菌CE的发酵条件研究[J]. 中国农学通报 2008(10)

- [23].Ce微合金化对取向硅钢高温退火组织和织构的影响[J]. 内蒙古科技大学学报 2017(01)

- [24].稀土Ce对3%取向硅钢组织及抑制剂演变规律的影响[J]. 金属热处理 2017(07)

- [25].外源稀土Ce~(3+)对紫背浮萍光合作用和水体富营养化的影响[J]. 中国稀土学报 2012(02)

- [26].CE法检测α-乳白蛋白和β-乳球蛋白[J]. 食品研究与开发 2011(10)

- [27].Ce~(3+)和Y~(3+)掺杂对Ca_2MgSi_2O_7:Eu~(2+)荧光粉发光性能的影响[J]. 材料导报 2010(06)

- [28].Ce(Ⅳ)-抗坏血酸化学发光体系测定氯普噻吨[J]. 分析试验室 2008(06)

- [29].蒙脱石对模拟核素Ce(Ⅲ)的吸附特性和机制研究[J]. 非金属矿 2016(02)

- [30].稀土元素Ce对汽车用新型镁合金显微组织和腐蚀性的影响[J]. 热加工工艺 2015(12)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/54a68c13c3326b7a9802204e.html