# 国产热冲压模具钢高温性能研究

### 论文摘要

通过SEM、TEM等检测手段对比研究高强钢板热冲压用4种热作模具材料的力学性能和热物理性能。结果表明:SDCM和DIEVAR钢在抗回火软化性能、热稳定性、热疲劳性能表现优于H13和CR7V;SDCM和DIEVAR的热扩散系数和热导率明显大于H13和CR7V钢;SDCM和DIEVAR的热物理性能优于CR7V和H13钢,更适合热冲压模具的工况要求;SDCM优秀的性能源于其良好的合金化设计,在保证Mn、Si含量低的同时提高Mo、V含量,降低Cr含量。

### 论文目录

- 1 试验

- 1.1 材料

- 1.2 方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 退火态组织与性能

- 2.2淬火回火态性能

- 2.3 热稳定性性能

- 2.4 热疲劳性能

- 2.5 热物理性能

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨晓彩,张保玉,王真,李爽,吴晓春

关键词: 热冲压模具钢,组织稳定性,碳化物,热物理性能

来源: 兵器材料科学与工程 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 汽车工业

单位: 河北工业职业技术学院,上海大学材料科学与工程学院

分类号: U466

DOI: 10.14024/j.cnki.1004-244x.20181225.001

页码: 50-56

总页数: 7

文件大小: 2566K

下载量: 374

### 相关论文文献

- [1].汽车冲压模具短周期生准的优化[J]. 锻造与冲压 2019(24)

- [2].新形势下《冲压工艺与模具设计》课程的改革[J]. 科技创新导报 2020(10)

- [3].冲压模具新型排料装置[J]. 模具制造 2020(06)

- [4].基于滚动调度的冲压模具磨损数值模拟分析[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [5].汽车冲压模具数字化设计制造技术的研究[J]. 锻压装备与制造技术 2020(05)

- [6].冲压模具的选材及锻造[J]. 化工设计通讯 2019(01)

- [7].基于案例的冲压模具课程教学分析[J]. 中国设备工程 2019(03)

- [8].降低汽车冲压模具成本的措施分析[J]. 南方农机 2019(06)

- [9].浅谈冲压模具精加工的相关问题[J]. 技术与市场 2019(05)

- [10].汽车零部件冲压模具若干问题研究[J]. 科技创新导报 2019(04)

- [11].谈冲压模具精加工的相关问题[J]. 科技风 2019(32)

- [12].浅谈冲压模具的设计与制造[J]. 中国高新区 2018(03)

- [13].汽车冲压模具降低成本的思路与措施[J]. 民营科技 2018(05)

- [14].汽车冲压模具降低成本的思路与措施[J]. 内燃机与配件 2018(09)

- [15].降低汽车冲压模具成本的思路和措施[J]. 现代工业经济和信息化 2018(06)

- [16].提高冲压模具使用寿命的方法探讨[J]. 科技资讯 2018(11)

- [17].汽车冲压模具降低成本的思路和措施[J]. 现代制造技术与装备 2018(07)

- [18].数字化技术在冲压模具制造中的应用[J]. 时代汽车 2018(09)

- [19].冲压模具工艺的理论解析[J]. 科技风 2017(24)

- [20].国内汽车冲压模具设计业的现状及发展方向[J]. 模具制造 2017(03)

- [21].浅谈汽车冲压模具预验收步骤及内容[J]. 模具制造 2017(04)

- [22].提升冲压模具使用寿命方法研究[J]. 中国设备工程 2017(02)

- [23].我国精密冲压模具技术创新力大大提高[J]. 起重运输机械 2017(04)

- [24].冲压模具制造技术探究[J]. 南方农机 2017(04)

- [25].如何降低冲压模具成本[J]. 模具制造 2017(01)

- [26].浅谈冲压模具开发及制造成本[J]. 模具制造 2017(06)

- [27].钣金件在检测冲压模具问题上的探讨[J]. 内燃机与配件 2017(11)

- [28].影响冲压模具寿命的因素及提高模具寿命的措施研究[J]. 赤峰学院学报(自然科学版) 2017(15)

- [29].提高冲压模具使用寿命的措施[J]. 中国高新区 2017(15)

- [30].热冲压模具钢发展现状与趋势[J]. 模具制造 2017(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/54c7ce0de7b93c1a5bf27eea.html