# pH值对X80管线钢热丝TIG焊接头在NaCl溶液中腐蚀行为的影响

### 论文摘要

采用直径准1.2 mm的ER70S-3焊丝对X80管线钢进行热丝TIG焊接,利用金相显微镜分析焊接接头微观组织;采用质量损失法和电化学测试方法研究了X80管线钢母材、热丝TIG焊缝及热影响区在不同pH值NaCl溶液中的腐蚀行为。结果表明,焊缝区经过pH6.5 NaCl溶液腐蚀后的腐蚀产物最多,经PH9的碱性NaCl溶液后的腐蚀产物最少,经pH8的NaCl溶液后的腐蚀产物居中。试样经去离子水清洗后,pH6.5溶液浸泡后的焊缝表面有点蚀坑存在;pH8和pH 9溶液浸泡后焊缝表面没有发现裂纹和点蚀坑。X80管线钢接头各区域在pH6.5溶液中的腐蚀电流密度最大;在同一种溶液中,母材的腐蚀电流密度最小,热影响区的腐蚀电流密度最大,而焊缝的居中。相同浸泡时间下,热影响区的腐蚀程度高于母材和焊缝,这是由于热影响区存在晶粒粗大和大量非平衡组织的粒状贝氏体造成的。

### 论文目录

- 1 试验方法

- 2 试验结果

- 2.1 焊接接头的金相微观组织

- 2.2 试样质量变化

- 2.3 去膜前后表面形貌分析

- 2.4 焊接接头各区的电化学性能

- 3结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 姚宗湘,江山,张中文,左存果,王刚,王纯祥,尹立孟

关键词: 管线钢,溶液,腐蚀性能

来源: 热加工工艺 2019年23期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 重庆科技学院冶金与材料工程学院,材料腐蚀与防护四川省重点实验室

基金: 国家自然科学基金面上项目(51674056),重庆市教委项目(KJ1713344),材料腐蚀与防护四川省重点实验室开放课题(2016CL15),重庆科技学院科研启动基金项目(CK2016Z08)

分类号: TG457.11;TG178

DOI: 10.14158/j.cnki.1001-3814.2019.23.008

页码: 32-35

总页数: 4

文件大小: 1401K

下载量: 77

### 相关论文文献

- [1].锤头高度对管线钢落锤性能的影响[J]. 莱钢科技 2013(01)

- [2].管线钢中锰的影响[J]. 涟钢科技与管理 2013(05)

- [3].管线钢中硫的影响[J]. 涟钢科技与管理 2013(06)

- [4].管线钢中碳含量要求[J]. 涟钢科技与管理 2013(06)

- [5].管线钢专利技术分析[J]. 河北冶金 2019(02)

- [6].高级别管线钢中碳磷硫控制工艺研究与应用[J]. 河北冶金 2017(05)

- [7].管线钢中磷的影响[J]. 涟钢科技与管理 2014(06)

- [8].弹塑性应力作用下X80管线钢的菌致开裂行为[J]. 表面技术 2019(07)

- [9].第二相粒子对管线钢组织及抗腐蚀性能影响的研究进展[J]. 铸造技术 2017(08)

- [10].高级别管线钢等温相变动力学研究[J]. 中国冶金 2015(12)

- [11].管线钢[J]. 企业改革与管理 2012(07)

- [12].本钢石油管线钢、集装箱钢生产创造新纪录[J]. 本钢技术 2011(03)

- [13].本溪钢厂以铌代钼的高铌管线钢技术攻关成功[J]. 中国钼业 2009(03)

- [14].减少铸坯裂纹是提高管线钢质量的有力措施[J]. 内蒙古科技大学学报 2008(03)

- [15].X80管线钢在安钢开发成功[J]. 连铸 2008(01)

- [16].厚规格X70管线钢卷塔形缺陷分析[J]. 金属世界 2019(01)

- [17].X80管线钢性能特征及技术挑战[J]. 油气储运 2019(05)

- [18].X80管线钢管体缺陷极限承载能力[J]. 油气储运 2017(12)

- [19].铬对厚规格管线钢组织和性能的影响[J]. 金属世界 2018(05)

- [20].高级别耐酸管线钢的开发现状及发展趋势[J]. 钢铁研究 2014(04)

- [21].低P低S管线钢生产难关被攻克[J]. 焊管 2010(09)

- [22].管线钢的碳硫成分控制[J]. 鄂钢科技 2011(04)

- [23].用炉卷轧机生产高强韧管线钢的生产技术[J]. 中国金属通报 2020(07)

- [24].石油化工管线钢的热处理与耐蚀性能研究[J]. 热加工工艺 2018(02)

- [25].X系列管线钢的力学性能和显微组织比较[J]. 管道技术与设备 2015(05)

- [26].沙钢成功开发抗硫化氢高级别管线钢[J]. 钢铁 2010(01)

- [27].管线钢的质量要求[J]. 涟钢科技与管理 2013(05)

- [28].X70管线钢落锤不合格原因浅析[J]. 南钢科技与管理 2008(02)

- [29].屈强比升高对管线钢使用安全性的影响[J]. 机械工程材料 2012(08)

- [30].管线钢落锤性能不合原因分析[J]. 安徽冶金 2009(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/550bc9dcdd25af71b621c98c.html