# 基于Cruise混合矿用车再生制动系统研究

### 论文摘要

为了提高混合矿用汽车在上坡时的驱动力及下坡时的制动力,对带有电力再生制动系统的混合矿用汽车进行建模仿真,并对系统中的关键元件进行参数设计。依据某款4×2机械传动矿用车为原型,改进原有系统,并进行单独制动和驱动的仿真,设置电机输出不同的转矩,进行对比仿真分析,从而得出对电池电量、速度、制动效果的影响,验证后驱单轴并联电力再生制动能量回收系统的可行性。结果表明:混合矿用自卸车加上再生制动系统,各个挡位的爬坡度性能提高了5%左右,制动效率也提高了,在上坡和加速时可提供较大的转矩,再生制动系统不仅提高了动力性能,同时对整车燃油经济性也有所提高。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 混合再生制动能量回收系统工作原理

- 2 再生制动系统主要参数设计

- 2.1 电机参数设计

- 2.1.1 电机扭矩的确定

- 2.1.2 电机功率的确定

- 2.2 电池组的参数确定

- 3 混合矿用车再生制动系统控制策略

- 4 再生制动能量回收系统的建模与仿真

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 方桂花,曾标,王鹤川,高旭

关键词: 再生制动系统,建模仿真,转矩设置,对比分析,爬坡性能,制动效率

来源: 现代电子技术 2019年15期

年度: 2019

分类: 信息科技,工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 内蒙古科技大学机械工程学院

基金: 内蒙古自然科学基金项目(2016MS0545),内蒙自治区科技创新引导奖励资金项目(KCBJ2018031),内蒙自治区科技创新引导奖励资金项目(2017CXYD-2),国家重点研发计划项目(2017YFF0207203)~~

分类号: TD52

DOI: 10.16652/j.issn.1004-373x.2019.15.040

页码: 160-164

总页数: 5

文件大小: 1699K

下载量: 60

### 相关论文文献

- [1].液压再生制动系统在工程车辆中的应用[J]. 安徽水利水电职业技术学院学报 2020(03)

- [2].四驱电动汽车液压再生制动系统研究[J]. 信息记录材料 2016(04)

- [3].混合动力汽车再生制动系统的建模与仿真[J]. 计算机仿真 2008(07)

- [4].基于模糊神经网络控制的汽车辅助再生制动系统研究[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2014(10)

- [5].液压再生制动系统的能量回收效率研究[J]. 机电工程 2014(06)

- [6].并联式混合动力再生制动系统控制策略研究[J]. 计算机仿真 2011(12)

- [7].电动汽车液压再生制动系统模糊控制策略的研究[J]. 机床与液压 2017(02)

- [8].博世南京工厂破土动工 2019年投产再生制动系统[J]. 中国汽配市场 2017(04)

- [9].基于复合电源恒流控制的电动车再生制动系统[J]. 机械工程学报 2013(20)

- [10].纯电动汽车制动能量回收控制策略研究[J]. 北京汽车 2015(05)

- [11].提高列车再生制动系统的节能效果[J]. 国外铁道机车与动车 2015(04)

- [12].混合动力汽车再生制动系统的控制研究[J]. 中国科技信息 2008(11)

- [13].纯电动乘用车再生制动系统控制策略研究[J]. 机电工程 2017(11)

- [14].专为混合动力车和电动车开发的再生制动系统[J]. 汽车与配件 2014(06)

- [15].基于Simulink-AMESim联合仿真的混合动力客车再生制动系统分析[J]. 吉林大学学报(工学版) 2008(S1)

- [16].纯电动汽车再生制动与摩擦制动复合制动控制策略[J]. 汽车与驾驶维修(维修版) 2017(09)

- [17].四驱电动车液压再生制动系统制动能效的研究[J]. 机床与液压 2017(20)

- [18].轮毂电机驱动电动汽车再生制动系统分析[J]. 机电工程技术 2015(08)

- [19].直流无刷电机再生制动系统试验台的设计与验证[J]. 汽车技术 2011(01)

- [20].基于混合系统理论的再生制动系统控制策略研究[J]. 电子测量与仪器学报 2010(05)

- [21].新能源车再生制动系统制动踏板感觉研究[J]. 汽车零部件 2020(04)

- [22].新能源车再生制动系统制动踏板感觉研究[J]. 传动技术 2020(02)

- [23].基于电磁机械耦合再生制动系统的制动力分配策略[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [24].力士乐静液压再生制动系统被命名为“2009年度地标”[J]. 物流技术与应用 2009(12)

- [25].串联式复合电源再生制动系统恒流控制[J]. 中国公路学报 2019(03)

- [26].基于模糊PI控制的超级电容再生制动系统研究与分析[J]. 公路 2017(05)

- [27].复合电源电动车再生制动系统的仿真与分析[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2013(02)

- [28].新能源汽车再生制动技术浅析[J]. 汽车实用技术 2016(12)

- [29].电动汽车再生制动系统双向DC/DC变换器的设计[J]. 机械研究与应用 2011(02)

- [30].基于AMESim的纯电动汽车液压再生制动系统的研究[J]. 机电工程 2012(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/55b71667968d3db5eac5c0bf.html