# 浆砌石护坡技术在水利工程施工中的应用范爽

济宁市水利工程建设监理中心有限公司山东济宁272100

摘要：浆砌石护坡施工技术具体是指在水利工程中利用砌石和砌体间填充砂浆的方式，组合混凝土进行凝固，形成统一完整的个体，保证了渠堤的稳定性作用，是一种水利渠堤工程施工连续性、稳定性和安全性的主要施工技术。随着我国经济发展的需要，这种护坡技术逐渐受到重视，具有良好的稳固工程作用，应用于水利工程建设中，发挥出不可替代的价值，在保障工程质量的同时也提高了工程进度。

关键词：浆砌石护皮技术；水利工程；施工；应用

1浆砌石型护坡技术施工应用要求

1.1浆砌石型护坡技术准备要求

水利工程建设施工过程中，在应用浆砌石技术进行护坡施工以前，应当先确定整体技术应用流程的规范化，明确浆砌石技术在施工应用中都有哪些应避免和注意的问题，此举也是为保证应用浆砌石技术进行护坡施工，工程整体质量的前提。除此之外，在正式施工之前也应当先将砌筑砌石处理好，在确保砌石湿润和清洁的基础上开展施工，为水利工程砌筑阶段可以更快更好完成打好坚实基础。

1.2护坡施工中应用的浆砌石技术种类

一般情况下，水利工程护坡施工中应用的浆砌石技术种类主要包括两类，即灌浆型和座浆型砌石护坡技术。水利工程的座浆型护坡技术要点为以块石和石块之间间隙最小，结合最为良好为前提，向缝隙当中充填砂浆，经过逐层充填层叠后实现砌筑理想效果；而水利工程的灌漿型护坡技术要点在于当石体砌好之后，将砂浆顺着缝隙灌入，当石缝被填充满以后施工工作便完成了，应用此方法可以大幅提高工作效率，而且操作方便快捷、适于推广。

1.3护坡施工中应用的浆砌石技术关键内容

同时在水利工程护坡施工运行过程中，对于浆砌石技术的应用还应当注意以下关键内容：其一，应当注意防止石缝之间发生漏浆的问题，上下层之间应当留有适当空隙；其二，假如砂浆初凝时间超出上限标准，那么就需要重新拌和砂浆，以供应用浆砌石技术时所用；其三，新时代下，人们在物质生活不断得到满足的情况下，对于工程建设除了要求其实用性和舒适性外，对于其美观程度也提出了更高的要求。因此，在水利工程护坡施工运行阶段，对于浆砌石技术的应用过程中，工程施工人员针对砌石护坡艺术性与美观性也要格外注意，而且需要为勾缝留下空隙，以便于接下来施工工作的开展。

2浆砌石护坡技术在水利工程施工中的具体应用

2.1浆砌石护坡施工前的准备工作

在浆砌施工之前，需要先将石料上泥垢清洗干净，同时保持砌石表面湿润，采用分层砌筑方式进行，砂浆最佳铺设厚度为3～6cm。使用砂浆将砌缝完全填充，采用扁铁插捣的方法来确保砌缝内部砂浆填充的密实度。在砌筑施工的过程中禁止先用砌石块再使用砂浆填缝，保证砂浆砌缝填充饱满，这样一来不仅使得砌体美观，还大大提升了砌体的平整度。在露面砌缝之间预留1个5cm深的空隙，以此方便进行勾缝处理，水平缝宽不得大于3cm，竖缝不大于4cm。砂浆强度达到2．5MPa后才能进行下一道工序，砌筑施工之前要及时将原有砌体表面的石渣清理干净，认真做好勾缝前的清缝工作。使用清水清理槽内，保证勾缝砂浆标号高于砌体砂浆标号。

2.2基土的清理

针对基面的清理工作主要包含的是对坡面与阶面两个方面，其中顶部施工需要在边界上设定30~60cm宽度的外线。为了充分避免在对基土清理过程中造成人为破坏情况，堤坝的表层存在不合格土质或者是明显杂物等需要彻底清除，堤坝在充分平整之后，需要及时进行上报给相关部门来进行检验。在经过验收工作之后，需要马上进行施工，要是不能立即进行施工，则需要做好基面的防护工作，同时在复工之前进行工作检验，同时需要对其中所产生的各个方面问题进行重新清理。

2.3原材料的选择

浆砌石护坡的原材料原则对于护坡施工技术质量有直接影响，进而影响水利工程的整体建设质量。在进行配料时，要严格按照试验配料单中的原材料比例进行配置，严谨在施工过程中随意替换原材料，或改变原材料的配置比例。在误差控制方面，水泥的配料误差率要控制在±2%以内，砂砾石的误差率要控制在±3%以内，水的误差率要控制在±1%以内。为简化结构区分，应将整个砌块的铺面区域划分为三个部分，分别是顶盖和压重混凝土砌块（W1）、斜坡混凝土砌块（W2）和浆砌石护脚（W3）。

2.4浆砌石砌筑

在浆砌石砌筑施工过程中，其中主要表现在对砌筑材料的放置，砌筑材料砂浆的厚度需要进行充分保证，通过对该项工程施工分析之后，进而总结出该水库建设工作砌筑具体流程：①砌筑工作要平整，在浆砌石砌筑过程当中，需要充分保证在同一层面上的大致砌筑平整程度，砌石相互之间的高度差不能小于30mm。同时还需要充分保证砌体外部的光滑程度；②充分保证砌筑墙体的稳定性。浆砌石在进行砌筑工作当中，石块的大面需要朝下并且对其进行摇动与敲击，通过这种方式来保证块石的平衡性与稳定性；③砌缝需要密实而饱满。在砌筑过程当中，铺浆需要保证充分均匀，并且厚度需要保证在3~5mm之间，同时还需要做到边铺边砌的效果。砌石相互之间的砌筑缝要保证是填满的状态，并且运用人工振捣的方式来进行密实，同时在竖向缝隙当中填充砂浆，一直到不存在浆体为止。

2.5浆砌石勾缝及养护

在完成浆砌石砌筑施工后，要及时进行勾缝处理。在水利建设工程中，浆砌石勾缝技术水平直接关系到堤坝的稳定性和连续性，因此要对浆砌石勾缝问题进行妥善处理，避免出现空鼓等质量问题，影响浆砌石密实度。应在砌筑施工后的24h进行勾缝施工，从而获得最佳的施工效果。在勾缝作业过程中，石材缝隙宽度应小于勾缝宽度的50%，在勾缝前清理缝隙中的积水和灰渣。勾缝砂浆应单独配置，采用低水灰比砂砾，严谨使用粗砂材料进行勾缝。在完成勾缝作业后，还要对浆砌石护坡进行养护，养护工作应在完成砌石作业的13～18h内进行。一般采用草袋或麻袋覆盖在砌石表面，避免砌石表面水分快速蒸发。为确保砌石表面的湿润性，还要对其进行定期洒水，一般要持续14d以上。为表面砌石结构受到破坏，在养护期间要安排专门人员进行看护，而且不能在砌石表面堆放重物，确保砌石结构的后期强度。

2.6施工质量控制要点

浆砌石护坡施工技术质量，决定了该项水库工程的整体施工质量，因此，针对该工程施工主要采取了以下几个方面的质量控制要点，以此来提升浆砌石砌筑的质量。首先，实际施工过程当中经常需要测量或者是对平面位置进行测量，对其中的断面尺寸的设计需要充分符合工程设计要求，并且对其中的控制点也要进行准确的监测。在浆砌石砌筑过程当中，采取立杆挂线的方式，保证砌体之间的平直程度，并且和周围岩体之间保证平顺衔接，通过这种方式来保证填缝之后墙体的外观与质量强度。然后是针对基面岩土实施必要的鉴定工作，保证基础垫层稳定在岩土之上，在正式开挖过程当中要是产生了和地层勘查设计工作相差比较大的情况，需要第一时间上报给工程监理工程师、地质勘查人员等，通过这种方式方便后续工程施工的设施。在施工天气的选择方面，需要尽可能的选择良好天气来进行施工，在雨天的时候需要对已经砌筑的部分工程进行覆盖，并且依照相关要求进行重点防护。

3结论

浆砌石护坡技术在水利工程施工中的应用是一项系统性的工作，行业工作者们应准确把握施工技术要点，按照规范进行施工，保证工程建设质量，为水利水电事业的发展创造有力条件，促进社会经济水平的持续进步。

参考文献：

[1]卜自珍.浆砌石护坡的施工技术与质量控制分析[J].工程建设与设计，2016（18）：148-149.

[2]姜鹏.浆砌石护坡技术在水利工程施工中的应用[J].质量探索，2016，13（06）：21+20.

[3]马春生.浆砌石护坡的施工技术与质量控制分析[J].黑龙江水利科技，2014，42（06）：153-154.

[4]贺景杰.浆砌石护坡的施工技术与质量控制探讨[J].科技创新与应用，2014（05）：184.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/55b901dc6d25d032c0c51787.html