# MHD角速度传感器微弱信号频率估计的互高阶谱方法

### 论文摘要

MHD角速度传感器信号宽频带和低信噪比特性会降低微弱信号频率估计的分辨力、精度和稳定性。因此,本文通过实验采集传感器的本底噪声,计算噪声功率谱密度,分析了传感器的噪声特性。然后,针对其高斯有色噪声的特点,采用四阶累积量与现代互谱相结合的互高阶谱方法,分析不同频段和信噪比条件下,对仿真和实验数据的频率估计分辨力、偏差、方差和信噪比。结果表明互高阶谱算法对高斯有色噪声具有很好的抑制能力,频率估计分辨力<1 Hz,信噪比提高了7 dB～11 dB。

### 论文目录

- 1 MHD角速度传感器工作原理及噪声分析

- 1.1 MHD角速度传感器工作原理

- 1.2 MHD角速度传感器噪声特性分析

- 2 基于四阶累积量的互高阶谱估计方法

- 3 仿真及实验

- 3.1 仿真和实验条件

- 3.2 不同频段下的频率估计性能比较

- 3.3 不同信噪比下的算法性能比较

- 4 总结

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨乐,吴腾飞,纪越,徐冲柯,杨凯丽,李醒飞

关键词: 角速度传感器,微弱信号处理,互高阶谱,频率估计

来源: 传感技术学报 2019年02期

年度: 2019

分类: 信息科技,工程科技Ⅱ辑

专业: 航空航天科学与工程,自动化技术

单位: 天津大学精密测试技术及仪器国家重点实验室,天津工业大学电工电能新技术天津市重点实验室

基金: 天津市自然科学基金项目青年项目(16JCQNJC04500),天津市自然科学基金项目青年项目(17JCQNJC04100),国家自然科学基金国家重大科研仪器研制项目(61427810),国家自然科学基金重点项目(61733012),国家自然科学基金青年项目(61703303),天津市自然科学基金项目青年项目(17JCQNJC04100),精密测试技术及仪器国家重点实验室开放基金项目(Pilab1705)

分类号: TP212;V44

页码: 217-224

总页数: 8

文件大小: 3274K

下载量: 132

### 相关论文文献

- [1].一种便携式角速度传感器[J]. 计量学报 2020(08)

- [2].基于磁场调制的磁流体动力学角速度传感器[J]. 传感技术学报 2019(11)

- [3].具有温度补偿及零位自校准的角速度传感器设计[J]. 科技创新与应用 2013(09)

- [4].Epson Toyocom开发兼具高度准确及稳定的小型IMU[J]. 电子与电脑 2010(11)

- [5].基于霍尔效应的感应式瞬时旋转角速度传感器[J]. 计量学报 2018(04)

- [6].传感器装反导致“质子”号失败[J]. 太空探索 2013(09)

- [7].发明与专利[J]. 传感器世界 2013(03)

- [8].Epson Toyocom发表新型车身状态感应用的角速度传感器[J]. 电子与电脑 2010(10)

- [9].微机械角速度传感器ADXRS401的原理与使用[J]. 科技信息(学术研究) 2008(34)

- [10].光纤角速度传感器——光纤陀螺[J]. 机械管理开发 2009(01)

- [11].自然对流对气流式角速度传感器的影响[J]. 压电与声光 2009(02)

- [12].基于低通滤波器的MHD角速度传感器低频补偿算法（英文）[J]. 纳米技术与精密工程 2018(01)

- [13].便携式制动性能测试仪校准装置的研制[J]. 仪表技术与传感器 2015(01)

- [14].MHD角速度传感器磁场设计研究[J]. 真空与低温 2011(03)

- [15].MHD角速度传感器微弱噪声的测量方法[J]. 传感技术学报 2019(11)

- [16].MHD角速度传感器随机漂移误差补偿方法研究[J]. 传感技术学报 2017(08)

- [17].意法半导体推出新型“陀螺仪”角速度传感器[J]. 半导体信息 2009(01)

- [18].意法半导体推出新型“陀螺仪”角速度传感器[J]. 微纳电子技术 2008(10)

- [19].MHD角速度传感器预处理电路的低噪声设计方法研究[J]. 传感技术学报 2018(07)

- [20].汽车侧倾角速度传感器的故障诊断和重构[J]. 吉林大学学报(信息科学版) 2015(02)

- [21].MHD角速度传感器在航天任务中的应用[J]. 真空与低温 2011(02)

- [22].一种MHD角速度传感器与MEMS陀螺仪组合测量系统信号融合的方法[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版) 2018(02)

- [23].角速度传感器误差校正研究[J]. 价值工程 2010(34)

- [24].基于一齿差式周期变化瞬时角速度传感器的设计原理及其实际应用[J]. 中国机械工程 2010(15)

- [25].环境温度对气流式角速度传感器灵敏度的影响[J]. 电子元件与材料 2008(04)

- [26].基于飞蛾触角的仿生MEMS导航传感器的设计与仿真[J]. 传感技术学报 2012(05)

- [27].CI7创意竞赛启动,爱普生携博世、瓷微科技定义智能明天[J]. 电子设计应用 2009(10)

- [28].利用智能手机进行微小形变观察实验[J]. 物理通报 2020(11)

- [29].利用加速度计和角速度仪的笔杆运动姿态检测[J]. 仪器仪表学报 2008(04)

- [30].ST推出全新iNEMO MEMS模块[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2011(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/55fd5d1dd24e4af82c952390.html