# 建筑装饰工程技术控制要点分析

苏宁置业集团有限公司江苏南京210000

【摘要】无论是工厂建筑、办公建筑还是居民建筑，居住是最基本的功能，所以对于许多人来说，装饰可有可无，不是必须的，是奢侈品，因此房屋建筑的装饰有时候会遭到他们的反对，然而对于房屋建筑来说，装饰是不可缺少的，装饰工程不但可以给人营造相对舒适的生活环境，还起到了一定的信息传递的作用，同时装饰工程在建筑结构上也具有一定的价值和意义。

【关键词】建筑装饰；工程技术；控制要点分析

1导言

我们只有在民用建筑装饰装修工程中科学合理的选择材料，达到每个施工技术要求和质量要求，强化施工的监控和检测，那么一定可以很好的解决我国目前在民用建筑装饰装修工程中技术要点和质量控制上的不足问题方面，保证人民居住环境变得更加的舒适和健康。

2建筑装饰工程的施工概述

近几年我国的人们的生活变得好起来了，人们变得更加注重生活质量，也开始关注民用建筑室内的装饰和装修工程，希望自己的居住环境变得更加的时尚和舒适。民用建筑装饰装修工程是根据房屋居住者的要求进行的，它们对室内的功能和结构等其他等方面进行合适的设计，以期达到居住者的要求的工程。但由于我国目前各方面因素的现状，在民用建筑装饰装修工程里，会出现许多不好的现象，如墙面脱皮和地面不平整等。这些现象很大程度上影响居住者的舒适度，甚至会造成使居住环境变得极差等结果。那么我们在这一方面要给予足够的重视，加大民用建筑装饰装修工程施工技术的要求和对质量的控制，保障人民的居住环境。

3房屋建筑工程装饰施工技术的要点

3.1墙体施工技术的要点

目前对建筑装饰施工中，保温、绿色功能是墙体施工中普遍追求的。在普通的房屋建筑墙体砌体过程中，为了保障施工效率，提高房屋的节能效能，通常会采取自保温蒸压加气砌体。具有自保温功能的蒸压加气硅材料是墙体砌体通常会选用的材料，与传统意义上的实心体粘土转相比，这样的墙体工艺比较简单、墙体的比重偏低，不仅对资源节约、环境保护有利，此外，对施工单位经济效益的提高帮助很大。隔热保温材料具体要什么样的厚度，需要与图纸中设计好的标准进行，对保温砂浆进行施工中，需要随时关注周围温度的变化，这样才能随时对施工温度做到控制和调控，保证其在规定的范围内波动。防裂、防水工作是抹灰砂浆施工需要重点关注的问题，最大限度避免震动情况出现。在这个过程中，抹灰层厚度是需要严格掌握的，在外墙砌筑时还要用预埋的钢筋片具体规定钢丝网架板，而且还要监管和检查隐蔽工程以及后期的验收工作。

3.2抹灰施工技术的要点

抹灰施工在房屋建筑装饰工程中普遍存在，该施工环节是指将房屋的装饰性材料如石屑浆、砂浆等涂抹在建筑表面，从而对建筑物起到保护和装饰的作用，一般把抹灰层分为罩层、中间层以及底层，因此施工人员在抹灰施工过程中要注意抹灰的厚度，因为灰的厚度不合适容易导致灰层起皱、起鼓、起壳等现象，同时还会在一定程度上影响到施工的难度。在对棚顶进行抹灰施工时，清理工作要首先做好，施工顺序最好要按照有里向外的顺序进行，在对顶棚进行抹灰时，一定要等到上一层灰完全凝固后才能进行下一层灰的涂抹。在墙面抹灰施工过程过程中，弹射准线一定要按照规定进行，并设置灰饼和标筋。另外，在墙体面层进行抹灰施工过程中，一定要确保中间层完全凝固后再进行下一层的涂抹，除此之外，表面压实收光工作要确保高质量完成，从而使整体色泽保持一致。

3.3线缆敷设技术的要点

在进行装饰施工的线缆敷设工程中，严格检查布线系统是首先要考虑的问题，在这之前，还要明确型号和规格必须完全符合工程设计的要求，只有这样才能保证现场施工的可行性。此外，清理光缆盘的障碍物以及检查好线口的质量也是必要准备工作，这样才能保证在施工过程中不至于折断、折伤光缆。敷设的开始阶段，用力必须保持均匀，一旦遭遇阻力，应该及时的察看情况，并及时清理管道。线缆两个端点处的编码标签需要跟设计中的型号完全一致，而且在施工过程中需要工作人员随时做好标记。

3.4涂饰施工技术要点

所谓的涂饰施工简单说就是在建筑物的表面敷设涂料，与表面材料形成粘结，这一活动也可以对装饰起到保护作用。在抹灰的表层或者是混凝土的表面进行涂饰，对建筑物表面有严格要求，清洁干净、表面平整是最基本的要求，如果涂料是涂抹溶剂，还要确保建筑物墙体的含水量在5%之内，如果使用的涂料是油性的，涂抹时需要按照有左到右、自里到外、从上至下的顺序涂抹清油进行打底。如今涂饰涂料的施工方式多种多样，像是刮涂、滚涂、弹涂、抹涂、刷途等，各种涂饰应该注意的关键点和要点各不相同，施工时要按照规定严格进行，例如在使用弹涂时需要保证饰面和喷口之间的距离，速度确保均匀，还需要遵循先左后右、先上后下的顺序。

4建筑装饰装修工程施工的方法和质量控制

4.1墙面工程

装饰抹灰：我们首先在装饰抹灰之前进行对基层的清理，即将基层表面的污染物清理干净，如果不进行这个清理，就会很影响装饰装修工程的施工质量。对于基层表面，要去掉那些不平的部分，可以用磨平或者剔除等方法。注意在外墙的装饰抹灰施工前要安装好窗框等，按照规章顺序执行。在抹灰时要控制好底层、中层和高层的厚度，不能过厚也不能太过薄。最后在装饰抹灰进行完后，要进行质量的检测，看抹灰层和基层是否粘连的牢固，是否有裂缝等。饰面板工程：对于饰面板的安装，我们可以用改进的方法和传统的方法这两种方法来进行施工。石饰面板我们可以用传统的粘贴方法，而对于金属饰面板，我们就采用龙骨法来进行，对于木饰面板，两种方法都可以，对于内外饰面砖则可以直接用粘结法来进行。当然，在饰面板工程施工完毕后，我们要对他们进行质量的检验，看饰面板是否安装的结实，有没有脱落的现象，是否颜色和谐，安装平整和是否出现质量问题等多方面进行检测。

4.2吊顶工程

吊顶工程方面有直接式和通俗说的吊顶工程—悬吊式。因为在民用建筑装饰装修工程中用悬吊式，所以我们重点对它来讲解。要对房间的高度等进行测量，根据要求设计出龙骨的分档线，然后安装龙骨。之后要对龙骨进行调平和正的措施，之后再安装饰面板。在吊顶工程之后的质量检测中，我们要检测放线的准确度并针对于龙骨进行牢固性的检测，并对龙骨的安装通过测量及时调整位置。

4.3墙和地面的工程

对于隔墙和幕墙要注意总体结构的承受力，位置要精确，接缝要对于特殊结构要求的需要我们安照设计要求，进行龙骨和面板的安装。对于地面，要等建筑地面下的工程施工完后并检验后才能进行，在施工过程中，要注意材料的温度和相应的技术措施，要把面层的铺设达到一定的平整度，符合设计要求。

5结语

综上所述，在建筑行业的不断发展过程中，建筑装饰行业也在不断的变化，为了可以满足市场变化的基本需求，需要严格控制装修工程质量，严格按照要求进行施工，只有这样才可以在保证工程质量的基础上，提高施工安全。

参考文献:

[1]房俊华.建筑装饰企业全过程项目成本管理[D].山东大学,2014.

[2]李志军.民用建筑装饰装修工程施工技术要求与施工要点分析[J].门窗,2013,10:159-160.

[3]李真,范传丽.建筑装饰工程技术控制要点分析[J].黑龙江科技信息,2011,15:245.

[4]肖艳,周冶.建筑装饰深化设计要点分析及工程应用[J].中华建设,2011,09:130-131.

[5]潘康涛.对当前暖通空调安装施工技术在建筑施工中的应用探讨[J].门窗,2014,07:144+147.

[6]李森.房屋建筑工程装饰施工的技术要点[J].门窗,2014,11:80.

[7]朱敏.建筑装饰工程中石材幕墙的施工要点分析[J].中华民居(下旬刊),2013,12:343.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/56154660c6e6b50bfd8a0947.html