# 电力系统变电运行安全管理与设备维护王冬佶

中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司吉林省长春市130021

摘要：随着人们对电能的需求越来越大，对变电运作也提出了更高的要求。因为变电运作是让电力系统可以更加稳定、安全运行下去的重要基础，所以在变电运行的整个过程当中，电力工作人员一定要规范操作，并对各方面工作进行有效的处理，最终为大家提供更安全、更有保障的电力服务。鉴于此，本文对电力系统变电运行安全管理与设备维护进行了分析，以供参考。

关键词：电力系统；变电运行；安全管理；设备维护

中图分类号：TM732文献标识码：A

引言

电力部门在国民经济与社会生活中的地位更加重要，也是现代化社会的基础性部门。为了维护电力供应的可靠性与安全性，必须提高变电运行维护工作的实效。深入剖析当前工作中的现存问题，从多角度入手采取有效的措施，保障电力系统的平稳运行。

1电力系统变电运行安全隐患分析

由于多种因素的影响，电力系统在变电运行过程中，会产生一些安全隐患，对变电运行安全带来不利的影响，本文对这些安全隐患进行具体分析：

（1）变压器方面。在对变压器进行操作时，如果不仔细很可能会导致变压器绝缘发生损坏，从而导致安全隐患的存在。

（2）操作方面。在对母线进行倒闸操作时，如果出现继电保护切换发生失误或者带负荷拉刀闸的情况，都存在着很大的危险。

（3）直流回路方面。直流回路相关的操作是工作人员开展变电运行管理工作中的重要环节，在这个过程中，如果不按照规定操作，将会给变电运行带来很大的安全隐患。

（4）极端天气方面。在发生暴雨、雷电以及大风天气时，将会对电力系统的变电运行造成很大的安全隐患，这是由于，这些极端天气会导致电线等设备发生损坏，出现漏电的现象，影响变电运行安全。

（5）运维方面。主要表现为变电运维人员的能力不足，在开展变电运维工作时，运维人员无法有效的处理突发事故，对一些新设备技术中存在的问题和故障不能合理的解决，导致变电运维的安全存在隐患。

2电力系统变电运行安全管理中存在的问题

2.1缺乏安全意识

当前的电力企业工作人员对变电维护的作用认识程度不足，缺乏安全意识导致变电运行维护工作难以顺利开展，检查过程中出现漏检现象等，都对变电设备的安全运行造成了不良影响。企业的管理制度仍待完善，对变电运行维护的职责等没有做到详细的阐述，制度的落实情况也难以得到保障，维护人员、调度人员之间的沟通交流程度不足也导致变电运行维护困难重重。电力企业纳新时，新的工作人员上岗之前，电力企业对安全知识宣传不足、展开的培训力度不足等也会导致安全事故时有发生，这些现象都说明了电力企业、工作人员缺乏安全意识。

2.2违规操作问题

违规操作问题是影响变电运行工作的人为因素，这一问题在实际工作中十分常见，且这些操作问题往往又具有多样化的特点。部分工作人员不注重操作规范的学习，将其在工作中掌握的经验作为操作的“第一标准”，这固然具有一定的科学价值，但难免会产生主观臆断、人为疏忽的状况；同时，变电运行维护本身就是一个相对复杂的系统工作，在实际工作中会出现各种新问题，如果一味地“照搬照抄”，那么很难应对新状况，不仅不能及时完成维护任务，甚至会引发安全事故。

3电力系统变电运行安全管理措施及设备维护措施分析

3.1建立健全规章制度

建立健全安全管理制度，能够更好的规范人们的行为，所以相关电气企业，首先需要完善值班的规章纸速，合理进行交班记录的等级，并进行工作状况的记录，对变电系统出现的故障进行及时记录，若是发现变电运行中存在问题，应及时进行维修监护；其次，需要建立巡回检查制度，以便值班人员在值班的过程中及时发现系统运行中存在的问题，若是变电运行状况不稳定，还可以加强巡回检查，保证电力系统运行安全；最后，还需要对电力系统变电运行中的安全管理制度进行综合分析，对不同月份和不同季度的电力设备使用状况和故障出现情况进行分析，以此修改安全管理制度中不规范的细节。相关管理人员还需要定时对变电设备进行测验，以保证设备能够被正常运行。

3.2重视设备维护操作的规范性

重视电力系统变电设备维护过程中的操作规范性以保障维修人员的安全。比如，维护中严格执行验电操作，验电主要负责检查变电设备的进线端与出线端，如果不严格执行验电操作将无法确保维护过程中线路始终无电状态，进而加大安全事故的发生可能，因此必须严格执行验电操作，验电之后才开始安装接地线，从而保障维修人员的生命安全，保障电路安全，确保维修工作能够顺利进行。

重视接地线的安装规范性，接地线是否安装到位与工作人员的生命安全直接联系，接地线未安装到位的话，一旦突然来电将威胁到工作人员的生命安全，因此必须重视接地线安装过程中的规范性。维修工作开始之前，需要先完成接地线的安装，要求明确接地线的安装位置，优先考虑易于产生感应电压的部位。维修过程中需要将提示工作做到位，外围区域设置提示牌以及防护栏，以免不知情的人员靠近，导致伤亡。维修完毕后需要拆除接地线，拆除过程中需要采用工具拆除，禁止出现未采取保护措施下用手直接接触接地线的现象。

3.3加强维护人员队伍建设及培训

专业的维护人员是执行变电运行维护工作的主体，其素质的高低直接影响到工作进程的推进和工作效果的取得。因此，必须将维护人员队伍建设作为电力部门内部建设的重点内容，切实强化专业人员的工作素质。在日常工作中，应当定期开展专业能力与安全意识的主体培训，强化工作人员的基本认知，并通过针对性的考核，将考核结果直接与工作绩效挂钩，从而引导工作人员主动将安全意识与专业规范贯彻到日常的维护工作中去。当前，电力技术的发展势头极为迅猛，相应设备的更新迭代速度也不断加快，这也要求变电运行维护工作必须正视新问题，改善旧的工作方法，技术层面、操作层面进行全面革新，以适应新时期变电运行维护工作的实际需求。电力部门可以通过知识竞赛、操作比武等多样化的形式，考察维护人员的业务素养，并为其主动沟通、吸取经验提供广阔的空间，让专业人员不断“充电”，成长为新时期专业化的变电运行维护人才队伍。

3.4做好防范工作

在变电运行的过程当中，有些安全事故是我们无法提前预料和掌握的，但不容忽视的是我们需要不断积累以往的经验和教训，在变电运行过程中，努力找到引发事故的各种因素，为了避免再次发生相同的事故，要及时采用一定的预防措施，除了对变电设备本身加强防护，做好内部的防范工作以外，也要注意天气等外部因素，只有全面地做好防范工作才能大大降低变电安全事故的发生频率。

结束语

电力能源是保证人们生活的基础，是不可或缺的重要资源，关系着社会的和谐稳定和经济水平的增长，变电系统作为电力系统的重要组成部分，只有加强对其进行的安全管理，强化设备维护的质量问题，才能够变电系统能够保证电力能源的正常分配，才能够提高变电系统的运行质量与安全水平。

参考文献

[1]王滨.电力系统变电运行安全管理措施分析[J].通讯世界,2019,26(01):151-152.

[2]陈敏峰.电力系统变电运行安全管理与设备维护[J].中国新技术新产品,2018(24):120-121.

[3]刘华喜,丁倩.电力系统变电运行安全管理与设备维护分析[J].通讯世界,2018,25(12):81-82.

[4]胡海峰.电力系统变电运行安全管理与设备维护[J].城市建设理论研究(电子版),2018(35):1.

[5]叶红军.电力系统变电运行安全管理和设备的维护分析[J].农村电气化,2018(12):24-25.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5630a5c5768ccf0ee9f01ed0.html