# 10kV配电房电气安装工程质量管理措施研究

（江门明浩实业集团有限公司529000）

摘要：当前，10kV配电房是城、镇、乡电网的主要用电模式，其在电网建设中占有非常重要的地位。其中，电气安装工程是10kV配电房建设的关键，其与人们的工作和生活息息相关，所以要求高度重视对10kV配电房电气安装工程质量的管理。为此，笔者主要探究10kV配电房电气安装工程的质量管理策略。

关键词：10kV配电房；电气安装工程；质量管理

前言

依照国家标准，配电房是指房内只有起开、闭合分配电能的高压配电装置，母线上没有主变压器。10kV配电房是我国城、镇、乡电网的主要用电模式，其应用范围非常广泛。在10kV配电房建设中，电气安装工程的质量决定了配电房的运作效果，所以要求从材料准备、技术操作和验收控制等方面严格开展质量管理工作。下面，笔者首先分析我国10kV配电房电气安装工程质量管理的现状，然后进一步探讨如何高效开展电气安装工程质量管理工作。

一、10kV配电房电气安装工程质量管理现状

目前，我国10kV配电房电气安装工程建设质量尚有较大的上升空间，其中管理工作不到位是问题的关键所在，具体表现有：

（一）电气设备的质量得不到保证

21世纪是充分竞争的时代。面对激烈的市场竞争形势，电气设备的厂家与商家日渐陷入了持久的价格战中。为了获取更大的收益和迎合用户的价格期望，电气设备的厂家选择从质量与售后服务方面缩减成本，且部分厂家根本未获得电气设备生产与销售的许可证，同时技术监管部门未按要求鉴定质量，导致了电气设备的质量得不到保证。由于运输条件的限制，电气设备的质量受到了严重的威胁。可见，从电气设备的生产、销售和运输环节提高电气设备的质量很有必要。

（二）施工人员素质普遍偏低

人是一切生产活动的主体，所以施工人员的素质高低在一定程度上决定了10kV配电房电气安装工程的质量。目前，10kV配电房电气安装工程的施工人员普遍存在实践经验不足、专业知识掌握不够和质量意识薄弱等问题，从而引起以下问题：过度看重操作工艺，而忽视施工图纸的设计要求和专业技术的具体内容；意识不到按要求施工的重要性，甚至发现不到施工图纸中存在的问题，导致工程施工错误和返工。可见，为了提10kV配电房电气安装工程的质量，急需提高施工人员的专业技能和综合素质。

（三）配电房配套设计不符合电气安装要求

10kV配电房电气安装工程的质量直接受到配电房配套设计的影响。但目前，我国在10kV配电房配套设计方面存在许多问题，如：配电房的预埋孔、预埋件不满足电气安装对其位置与尺寸的要求；配电房的设计人员未将其净空高度考虑到位，导致电气设备的顶部与横梁的距离＜60cm，根本达不到实际验收标准；在配电房建设时，土建施工单位未按要求进行防水施工，导致房内电缆沟积水，甚至破坏了电气运行应当坚持的绝缘规则，从而严重影响了电气设备的运行质量。

（四）缺乏科学的配电房电气安装质量管理体系

10kV配电房电气安装工程质量管理之所以存在以上问题，最重要的原因是缺乏一套科学的质量管理体系。对于现行的质量管理体系，主要存在施工与管理人员职责不清、分工不明、沟通不到位等问题，使得在发现、分析和解决施工问题时出现延迟和推诿责任等行为，从而导致频发电气安装工程质量问题。

二、10kV配电房电气安装工程质量管理策略

综合第一章节谈及的一系列问题，笔者提出了以下针对性的质量管理策略，以期改善10kV配电房电气安装工程的质量管理现状。

（一）重视电气设备质量管理

首先，施工单位的质管部门派遣综合素质较高的采购人员负责采购电气设备及其配件，事先开展市场调研，选出信誉高、技术过硬的生产厂家供货，并通过签订采购合同来约定采购货物的质量、售后服务等；其次，规范电气设备的运输工作，对入场设备进行验收，并按要求堆放和保管，从而实现从源头控制电气设备的质量。

（二）培养一支优秀的施工团队

在10kV配电房电气安装工程施工中，培养一支经验丰富、专业技术过硬和综合素质较高的施工团队是保障安装质量的必备条件。为此，首先，定期组织施工人员参与专业知识与技能的培训，使其掌握对施工工艺与方法的运用；其次，施行严格的考核机制，并严格落实持证上岗制度，即任何加入施工团队的人员皆应通过考试，从而保证电气安装工程质量。

（三）严格审查设计图纸

为了防止10kV配电房电气安装工程出现施工错误，严格审查设计图纸尤为关键，其中最为重要是隐蔽工程施工设计审查，即：挖设电缆沟、埋设接地装置和防火、防水施工，以防因设计错误而造成返工或陷入返工困难的困境。为此，首先，在安装电气设备前，组织建筑施工技术人员、电气设备安装人员和管理人员联合审查配电房设计与电气设备安装图纸，以排除其中存在误差或不合理的内容；其次，一旦发现施工设计存在问题，务必及时调整和变更，并在原图上标注变更内容；第三、严格检查电气设备安装管线的交叉部位及其与消防管线的交叉部位，并综合布局，以保证设备布局规范且合理。

（四）建立一套科学的质量管理体系

首先，规范10kV配电房电气安装工程的施工流程，即为：设备吊卸→开箱检查→基础制安→设备就位、接线、试验→送电前检查→竣工验收等；其次，每一位施工人员都应掌握电气设备安装的质量要求及设备的类型、数量、排列方式；第三、在施工单位内部，设立质量监管部门，专门负责协调部门工作、组织施工技术交底和落实分工与责任制度，以保证电气设备的安装质量达标；第四、一旦出现施工质量问题，务必及时请示上一级部门，并做好记录和工序交接；第五、全面检查电气设备安装质量，并进行评估；第六、实施奖优罚劣制度，保证10kV配电房电气安装工程的施工质量。

结语

10kV配电房电气安装是一项系统的工程，且其施工质量直接关乎到用户的切身利益，所以要求立足电气安装质量管理现状，制定科学的质量管理对策。

参考文献：

[1]陈敬.10kV配电房电气安装工程质量管理措施分析[J].科学技术创新，2018（19）：137-138.

[2]符达广.10kV配电房电气安装工程质量管理探讨[J].江西建材，2017（22）：187.

[3]周敏佳.10kV配电房电气安装工程质量管理分析[J].科技创新与应用，2015（19）：174.

[4]杨健强.探讨10kV配电房电气安装工程质量管理[J].科技展望，2014（09）：45.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5676095ec009e338515bdb47.html