# 多位置分布配重下引导式落石缓冲系统冲击防护性能研究

### 论文摘要

引导式落石缓冲系统旨在约束落石运动轨迹和衰减落石冲击能量,以防止落石灾害的发生。为研究该系统的耗能性能,开展实验室条件下的落石冲击试验;基于对防护网变形特征的分析,设计多位置分布配重方案。在此基础上,建立防护系统的数值计算模型,对更高速率落石冲击下系统的响应进行了研究,进而模拟系统对多落石连续入射和多落石同时入射两种工况的防护过程。研究结果表明,多位置分布配重对引导式落石缓冲系统的防护性能有较明显的提高,试验得到的落石速率衰减率最多提高了20.02%,动能衰减率最多提高了21.56%;在防护网上不同位置配重对系统防护性能的提高程度不同,表现为越接近落石入射位置,提高程度越明显,同时,通过多位置分布配重,引导式落石缓冲系统对落石高速冲击和落石连续、同时冲击的防护能力增强。研究成果可以为引导式落石缓冲系统的设计和工程应用提供参考。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 无配重工况的落石冲击试验

- 3 配重方案的可行性分析

- 4 多位置分布配重方案冲击试验

- 5 试验结果分析

- 5.1 落石运动轨迹分析

- 5.2 特征点位移

- 5.3 能量衰减性能分析

- 6 高速落石冲击下多位置分布配重对系统防护性能影响的数值分析

- 7 多位置分布配重对连续高速落石冲击的防护影响分析

- 8 结论与讨论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 崔廉明,石少卿,汪敏,王文康

关键词: 边坡工程,引导式落石缓冲系统,多位置分布配重,落石冲击,试验研究

来源: 岩石力学与工程学报 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑,基础科学

专业: 地质学,工业通用技术及设备

单位: 中国人民解放军陆军勤务学院军事设施系

基金: 国家自然科学基金资助项目(51378495,51408602)~~

分类号: P642.2

DOI: 10.13722/j.cnki.jrme.2018.1052

页码: 332-342

总页数: 11

文件大小: 1373K

下载量: 175

### 相关论文文献

- [1].危岩体变形失稳与落石运动轨迹模拟分析[J]. 廊坊师范学院学报(自然科学版) 2020(01)

- [2].基于视觉识别的隧道落石预警系统[J]. 四川水泥 2020(02)

- [3].导向式落石防护装置落石冲击模型分析[J]. 公路 2020(04)

- [4].基于稳定性分析与数值模拟的崩塌落石防治研究[J]. 重庆建筑 2020(07)

- [5].澜沧江跨越管道的落石冲击影响与防护[J]. 天然气工业 2019(01)

- [6].落石冲击载荷下埋地油气管道力学分析[J]. 石油机械 2019(09)

- [7].地震作用下边坡的崩塌落石距离研究[J]. 金属矿山 2016(11)

- [8].澜沧江跨越管段天然气管道落石条件下应力分析[J]. 应用力学学报 2017(03)

- [9].绿色加筋格宾落石防护堤的设计和应用[J]. 西南公路 2017(03)

- [10].落石落距的影响因素敏感性分析[J]. 防灾科技学院学报 2015(04)

- [11].落石冲击下旧轮胎缓冲层性能研究[J]. 后勤工程学院学报 2016(04)

- [12].崩塌落石运动计算模型综述[J]. 地质灾害与环境保护 2016(03)

- [13].基于正交试验的落石落距的影响因素分析[J]. 中国煤炭地质 2015(03)

- [14].小心,地震落石![J]. 地球 2020(05)

- [15].被动柔性防护网对落实灾害防护的应用与研究[J]. 城市地理 2017(08)

- [16].落石滚落山坡时的应急救生方法[J]. 科学家 2017(17)

- [17].不同结构面落石对坡面冲击的动力响应研究[J]. 铁道工程学报 2020(07)

- [18].公路落石威胁区域预测及对车辆危害研究[J]. 智库时代 2019(01)

- [19].落石运动旋转速度计算方法[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2018(S1)

- [20].落石冲击对山区桥墩的损伤研究[J]. 铁道工程学报 2016(03)

- [21].崩塌落石地区修建建筑物的探讨[J]. 地球 2015(01)

- [22].爆炸落石形成过程数值模拟研究[J]. 爆破 2011(01)

- [23].边坡工程勘察中崩塌落石运动模式及轨迹分析[J]. 工程地质学报 2011(04)

- [24].边坡落石运动轨迹计算新方法[J]. 岩土力学 2009(11)

- [25].“两隧夹一桥”段落高铁落石脉冲式碰撞防护方案研究[J]. 铁道标准设计 2020(02)

- [26].落石冲击荷载在缓冲土层中的扩散特性研究[J]. 三峡大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [27].复杂地段危岩落石处理技术探讨[J]. 公路与汽运 2020(03)

- [28].药王山马尾瀑落石风险分析及防治[J]. 中国建材科技 2019(01)

- [29].落石防灾的几个关键技术课题[J]. 西华大学学报(自然科学版) 2019(01)

- [30].湖北省干溪沟崩塌落石运动特征研究[J]. 山东工业技术 2019(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/56cd12510d8bd59e1320af1b.html