# 土壤环境质量监测的现状及发展趋势分析

四川省金核环保工程有限公司四川成都61000

摘要：开展土壤环境质量监测，及时掌握和评估土壤质量现状，能够为治理土壤污染提供有力的数据支撑。因此要做好土壤环境质量监测工作，为土壤环境质量的监测数据的代表性、准确性、精密性、可比性和完整性提供重要保障。

关键词：土壤；环境；监测

引言

过度重视经济而忽略环境的可持续发展，引发了严重的环境问题。尤其是土壤污染问题，对人类的长远发展影响巨大。保护土壤环境已经成为我国推进生态文明建设和维护国家生态安全的重要内容。在我国的高度重视之下，全国在大规模的开展土地污染调查，这会对土壤环境质量监测带来好的帮助。

1壤环境质量监测技术现状分析

1.1采样点布设

土壤质量监测采样点要遵守以下几点布设原则：一是，合理的划分采样单元。土壤监测时面积通常是比较大的，就需要划分成多个采样单元，同时要在不受污染源影响的地方选择对照采样点，同一单元的差别要尽量小些；二是，对于被污染的土壤区域监测要坚持哪里有污染就在哪布点，优先布置在污染比较严重、影响农业生产活动的地方；三是，采样点禁忌设在田边、沟边、路边、肥堆边、及水土流失严重和表层土被破坏的地方。为了达到采集的监测样品具有好的代表性，必须避免一切主观因素，使组成总体的个体有同样的机会被选入样品，即组成样品的个体应当是随机地取自总体。

1.2样品采集及管理

（1）样品采集：采样点位要有代表性、合理性、采样位置要正确，选用正确的采样工具，准备好正确的样品盛装器具，GPS定位、采样深度到位，明确单点采样还是多点采样，若布设的采样点位与现场有出入要及时调整，对采样周边环境做好详细记录。采样后及时清理好采样工具，以免下次采样交叉污染。

（2）样品保存：于有机物、易于分解和挥发的样品，除了要保存在棕色玻璃瓶内之外，还应视情况选择用封口膜进行密封处理，并放置到4℃的冰箱中保存。常规性样品使用布袋采集和保存，为避免外部因素的干扰和应用，应外套塑料袋放置在干燥、阴凉处保存。

（2）样品运输：壤样品需装入事前编号的样品箱中进行运输，样品箱内外分别有一份样品清单，两份样品清单内容一致。样品运输负责人直接对样品运输过程负责，需重点避免样品损失、污染、混淆等问题的发生，并在采样后尽快送回到土壤监测实验室。

1.3实验室分析

（1）样品制备：样品制备间应清洁、通风、无污染。当加工完一个样品后，要认真彻底的清晰加工工具，防止交叉污染。样品制备自检:样品制备人员在样品制备过程中，需对样品状态、工作环境及制备工作情况进行自我检查。检查内容包括样袋是否完整、编号是否清楚、经处理样品重量是否满足要求，样品编号与样袋编号是否对应;样品干燥、揉碎过程中是否有样袋破损、相互沾污的现象，破损样筛是否及时更换、样品瓶标签是否完整、正确等。新鲜土样无需按上述过程处理，应置于4℃暗处冷藏，并尽快完成测试。

（2）样品的科学分析：检测分析时应使用国家及环保行业确定的监测分析方法及标准，或使用国际监测方法，所选用的方法在监测准确度、精密度等方面要优于常规通用检测方法。实验室内部质量控制的目的在于控制检测分析人员的操作误差以及实验室环境条件、设备状态改变带来的偏差，以保证分析人员能够及时发现异常的测试结果，保证数据结果的精密度和准确度能够在给定的置信范围内，达到规定的质量要求。分析仪器的灵敏度有较大波动时，或是平行样测定的结果相差较大时，就可能是测定结果的可信度有问题了，就需要重新分析，同时注意查找原因，以保证后面样品分析的可靠性。而且，在样品处理和分析测定的过程中要及时记录可能导致测定结果偏差的每个操作问题，以便数据整理分析过程中复核。在每批样品中插入的标准物质测定结果不合格时，应查明不合格原因，实施纠正措施，对当时测定标准物质前2个样品与之后所有样品，以及该标准物质重新测定核查。

1.4报告的编写

我国土壤环境质量监测采用的是每年监测部分重点区域和基础点位的制度，所以每年都要完成一份全国土壤环境质量监测报告。需要注意的是，监测全过程原始记录表时，所有内容要书写清晰、准确、全面，要全面反映监测全过程真实状况，呈现的检测数据及报告内容要在原始记录范围之内。所有检测的数据及报告应经过三级审核后，才可以向外报出。总之，做好土壤监测的机构、设备、样品的采集运输及保护、分析等全过程质量控制，才能提高土壤监测数据的可靠性与准确性。

2土壤环境质量监测发展趋势

2.1加大有机污染物监测

工业化进程的持续加快，带动了社会经济的跨越式发展，同时也带来了严重的环境污染问题，其中，有机物污染对土壤环境的危害十分巨大。一些有机物分解周期长，可以在自然环境中长期存在，也可以在农作物体内不断积累，经食物链传播，给人们的健康带来巨大的威胁。针对这个问题，必须切实做好土壤有机污染物的监测和分析，为污染预防和治理提供完善的数据支撑。土壤有机污染的分析技术已经逐步成熟，但在有机物分析中提取、浓缩过程中如何减少损失、提高回收率使分析更为精准仍是研究的一个重要方向。

2.2构建自动监测系统

现代信息技术的应用，很大程度上提升了土壤环境监测的效率和效果。而从土壤环境监测技术的应用实践分析，在未来一段时间内，构建完善的土壤环境自动监测系统，必然会成为土壤环境监测的一个主要目标。通过这种的方式，可以更加快速、更加全面的实现对全国范围内土壤环境的自动化监测。土壤数据的实时监测，及时了解土壤的动态变化，对研究土壤变化趋势和处理紧急污染事件具有重要意义。

2.3推广现场快速分析技术

在土壤环境监测中，紧急危机事件发生时需要对污染事故现场进行快速采样和分析，方便及时掌握污染源、污染物类型以及污染程度并及时采取措施防止污染扩散。而想要对污染物进行快速准确的分析，得到污染物的相关数据，在这种情况下，就需要对现场快速分析技术进行应用和深入研究，以确保可以在污染现场，进行污染事故的快速监测，得到污染的具体数据，从而为污染的处理提供科学的参考依据。此时，需要应急监测方案与现场快速分析技术的结合。因此，现场快速分析技术的发展，对未来紧急污染事件的快速处理有极大的促进作用。

2.4完善土壤评价制度

土壤污染的判定比较复杂。国内对土壤判定的标准并不全面，并未随着国内土壤监测现状的变化以及社会的发展不断更新。健全土壤污染防治相关标准和技术规范迫在眉睫。土壤的污染状况判定需根据土壤的用途制定不同的标准，而用于农业生产的土壤应使用最严格的标准。污染物质含量与植物生长发育之间的因果关系十分复杂，有时污染物的含量大大超过土壤背景值，并未影响植物的正常生长；有的植物生长已受影响，但植物内未见污染物积累。所以，对于土壤是否受到污染，既要考虑将土壤中污染物的测定值与土壤本地值作比较，看土壤中元素或化合物的含量有无异常现象；还要考虑植物中污染物的含量，看它与土壤中污染植物含量之间的关系；同时还要观察植物生长发育是否受到抑制，有无生态变异以及人食用后对健康有无危害，只有综合考虑才能全面评价环境土壤的污染情况。

结束语

综上所述，为了对我国土壤环境污染进行有效的治理，对其中存在的问题进行合理的解决，就要大力加强土壤环境质量监测技术的科学性。这样既保障了人们的健康不受到威胁，还会对国家经济的发展带来更快的帮助，对我国科技和经济的发展就有十分重要的意义。

参考文献

[1]王海波.关于我国土壤环境质量监测的相关研究[J].黑龙江科技信息.2016(36)

[2]王业耀,赵晓军,何立环.我国土壤环境质量监测技术路线研究[J].中国环境监测.2012(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/56fd8f9cc2dbd1fa628c8a24.html